ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Художника Зеленина |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Художника Зеленина, 3 - конец улицы |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  27.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	18

Линии разметки	19

Дорожные знаки	20

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	21

Ограждающие и направляющие устройства	22

Светофорные объекты	23

Характеристики движения транспорта	24

Сокращения и условные обозначения.	25

Сведения об исполнителях	28

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Художника Зеленина (ул. Художника Зеленина, 3  - конец улицы)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 Улица Художника Зеленина находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Художника Зеленина |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 613.2 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.1 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Художника Зеленина" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Художника Зеленина, 3

конец  - конец улицы

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 613.2 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 613.2 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 12149.6 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 4002.4 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 41.4 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 8044.4 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 61.4 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 42 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 4 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 0.0 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 12149.6 |  |
| 2. | Проезжая часть | 4002.4 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 41.4 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 8044.4 |  |
| 7. | Прочие территории: | 61.4 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.2 | 359.7 | 1347.8 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 28.5 | 40.8 | 39.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 55.7 | 62.0 | 20.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 63.4 | 69.5 | 13.9 | ц/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 68.6 | 76.1 | 10.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 70.0 | 75.2 | 17.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 152.0 | 158.5 | 42.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 198.9 | 204.2 | 38.3 | пл. | Стоянка |  |
|  | чет. | 202.9 | 212.0 | 12.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 203.7 | 210.9 | 50.1 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 304.4 | 316.9 | 50.1 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 315.6 | 337.3 | 45.3 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 315.6 | 339.1 | 138.5 | a/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 316.5 | 322.6 | 28.8 | a/б | Въезд |  |
|  | чет. | 316.8 | 322.2 | 26.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 322.2 | 330.0 | 35.0 | щ | Стоянка |  |
|  | чет. | 329.1 | 334.1 | 20.7 | a/б | Въезд |  |
|  | чет. | 329.6 | 333.6 | 19.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 333.5 | 337.2 | 16.3 | щ | Стоянка |  |
|  | чет. | 336.7 | 346.0 | 43.3 | a/б | Въезд |  |
|  | чет. | 336.9 | 346.0 | 45.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 337.3 | 346.7 | 54.5 | a/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 337.3 | 347.0 | 12.5 | a/б | Въезд |  |
|  | чет. | 345.8 | 354.8 | 35.7 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 358.1 | 381.1 | 86.9 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 358.1 | 613.0 | 1029.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 362.8 | 372.9 | 52.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 396.8 | 402.6 | 41.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 425.6 | 429.9 | 27.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 438.3 | 445.7 | 53.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 458.5 | 463.9 | 42.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 476.7 | 480.4 | 34.2 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 484.7 | 491.1 | 55.7 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 485.3 | 490.0 | 19.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 495.0 | 509.2 | 72.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 511.7 | 520.1 | 40.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 513.8 | 525.8 | 66.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 518.9 | 522.4 | 4.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 547.9 | 573.1 | 56.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 549.0 | 569.8 | 106.4 | a/б | Въезд |  |
|  | чет. | 599.4 | 604.3 | 47.3 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 4002.4 |
|  | Въезд | - | 1251.8 |
|  | Основная ПЧ | - | 2377.5 |
|  | Стоянка | - | 373.1 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | a/б | - | 404.8 |
|  | пгс | - | 1531.6 |
|  | пл. | - | 178.4 |
|  | ц/б | - | 36.0 |
|  | щ | - | 1851.6 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 306.2 | 316.5 | 13.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 322.6 | 329.3 | 9.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 333.9 | 337.8 | 6.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 480.3 | 484.8 | 5.7 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 517.8 | 523.8 | 7.1 | пл. | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 41.4 |
|  | В зоне озеленения | - | 7.1 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 34.4 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 28.7 |
|  | пл. | - | 12.7 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | чет. | 0.0 | 57.5 | 238.6 |  |  |
|  | нечет. | 0.8 | 31.4 | 171.4 |  |  |
|  | нечет. | 35.8 | 152.3 | 736.4 |  |  |
|  | чет. | 60.8 | 70.2 | 28.7 |  |  |
|  | чет. | 75.1 | 203.7 | 604.2 |  |  |
|  | нечет. | 75.5 | 114.2 | 100.8 |  |  |
|  | нечет. | 156.9 | 315.8 | 1284.7 |  |  |
|  | чет. | 195.8 | 204.2 | 31.8 |  |  |
|  | чет. | 210.0 | 306.3 | 962.0 |  |  |
|  | чет. | 306.1 | 316.8 | 19.7 |  |  |
|  | чет. | 306.1 | 316.9 | 21.2 |  |  |
|  | чет. | 322.1 | 329.7 | 14.0 |  |  |
|  | чет. | 322.2 | 329.6 | 12.8 |  |  |
|  | чет. | 333.4 | 336.7 | 6.1 |  |  |
|  | чет. | 333.5 | 336.9 | 5.5 |  |  |
|  | чет. | 345.9 | 362.7 | 93.2 |  |  |
|  | нечет. | 346.7 | 366.0 | 111.7 |  |  |
|  | нечет. | 346.7 | 366.0 | 8.6 |  |  |
|  | чет. | 353.5 | 365.0 | 54.7 |  |  |
|  | чет. | 370.1 | 398.1 | 259.7 |  |  |
|  | нечет. | 370.8 | 427.1 | 394.0 |  |  |
|  | нечет. | 381.1 | 427.1 | 43.8 |  |  |
|  | чет. | 401.4 | 458.6 | 530.4 |  |  |
|  | нечет. | 429.4 | 439.1 | 63.2 |  |  |
|  | нечет. | 429.9 | 439.1 | 7.1 |  |  |
|  | нечет. | 445.6 | 514.2 | 439.8 |  |  |
|  | чет. | 463.0 | 468.6 | 47.2 |  |  |
|  | чет. | 468.1 | 476.7 | 80.2 |  |  |
|  | чет. | 480.3 | 485.0 | 30.7 |  |  |
|  | чет. | 480.3 | 484.8 | 4.8 |  |  |
|  | чет. | 490.9 | 505.1 | 104.3 |  |  |
|  | чет. | 490.9 | 495.4 | 21.0 |  |  |
|  | чет. | 504.9 | 514.6 | 89.6 |  |  |
|  | нечет. | 516.7 | 518.9 | 2.5 |  |  |
|  | нечет. | 517.1 | 518.5 | 0.7 |  |  |
|  | чет. | 517.9 | 599.6 | 810.3 |  |  |
|  | нечет. | 522.4 | 548.0 | 164.9 |  |  |
|  | нечет. | 522.7 | 524.1 | 0.7 |  |  |
|  | нечет. | 543.3 | 549.1 | 30.0 |  |  |
|  | нечет. | 569.8 | 573.0 | 16.4 |  |  |
|  | нечет. | 573.0 | 613.0 | 311.6 |  |  |
|  | чет. | 604.3 | 613.0 | 85.3 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 8044.4 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 91.6 | 92.6 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 107.7 | 113.8 | 15.2 | Строение |  |
|  | чет. | 306.1 | 316.8 | 4.3 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | чет. | 322.2 | 329.7 | 3.0 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | чет. | 333.5 | 336.9 | 1.3 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | чет. | 352.7 | 363.7 | 14.6 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | нечет. | 356.6 | 363.6 | 2.9 | Ц/б плиты |  |
|  | нечет. | 403.4 | 405.6 | 1.6 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | нечет. | 411.1 | 413.1 | 1.2 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | нечет. | 420.1 | 425.4 | 3.6 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | нечет. | 430.4 | 438.3 | 5.4 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | нечет. | 445.4 | 453.1 | 5.3 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | чет. | 495.0 | 496.6 | 2.1 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 61.4 |
|  | Водоотводной лоток | - | 40.3 |
|  | Основание колодца | - | 3.0 |
|  | Строение | - | 15.2 |
|  | Ц/б плиты | - | 2.9 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 45.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 45.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 48.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 48.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 75.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 75.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 105.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 105.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 135.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 135.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 164.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 165.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 195.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 195.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 225.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 226.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 255.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 265.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 285.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 303.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 306.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 313.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 316.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 361.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 392.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 393.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 395.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 396.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 423.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 423.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 451.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 468.1 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 482.6 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 504.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 513.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 543.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 543.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 568.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 572.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 572.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 599.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 602.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 42 |  |
|  | Освещение | - | 6 |  |
|  | Электросети | - | 36 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 196.3 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 318.4 | Цветочница | Проезжая часть |
|  | нечет. | 321.6 | Цветочница | Проезжая часть |
|  | нечет. | 325.0 | Цветочница | Проезжая часть |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 4 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 1 |  |
|  | Цветочница | - | 3 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 0.0 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 370.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 |
|  | нечет. | 370.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 27.11.2012 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 27.11.2012 г. | 28 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012