ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул.1-я Гаревая |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. 1-я Гаревая, 2 - ул. 1-я Гаревая, 84 |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  11.12.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	19

Линии разметки	20

Дорожные знаки	21

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	24

Характеристики движения транспорта	25

Сокращения и условные обозначения.	26

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул.1-я Гаревая(ул. 1-я Гаревая, 2  - ул. 1-я Гаревая, 84)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС Шоссе Космонавтов, 111 к43 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 Улица 1-я Гаревая находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул.1-я Гаревая |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Кировский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1113.1 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.3 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул.1-я Гаревая" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. 1-я Гаревая, 2

конец  - ул. 1-я Гаревая, 84

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1113.1 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1113.1 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 13747.1 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 5618.7 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 62.5 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 8061.9 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 4.1 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 40 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 10 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 4 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 5.7 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 13747.1 |  |
| 2. | Проезжая часть | 5618.7 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 62.5 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 8061.9 |  |
| 7. | Прочие территории: | 4.1 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.3 | 390.3 | 1394.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 18.8 | 23.7 | 17.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 54.1 | 63.8 | 50.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 57.0 | 63.9 | 10.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 163.1 | 167.9 | 21.2 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 163.3 | 167.7 | 17.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 184.3 | 195.6 | 27.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 190.5 | 197.1 | 14.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 219.4 | 253.6 | 77.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 224.0 | 226.9 | 11.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 237.8 | 241.7 | 11.9 | ц/б плиты | Стоянка |  |
|  | чет. | 237.8 | 241.7 | 1.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 248.0 | 250.1 | 7.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 268.3 | 271.0 | 6.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 310.9 | 318.6 | 36.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 337.1 | 351.8 | 52.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 350.8 | 358.7 | 21.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 389.3 | 402.7 | 30.9 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 389.3 | 402.7 | 66.3 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 390.3 | 402.1 | 38.6 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 402.1 | 847.1 | 2577.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 425.4 | 456.9 | 62.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 450.0 | 454.3 | 14.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 474.3 | 477.9 | 16.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 508.0 | 511.1 | 8.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 540.0 | 550.7 | 16.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 541.6 | 551.4 | 26.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 581.8 | 585.2 | 8.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 600.0 | 603.4 | 6.9 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 600.1 | 603.4 | 3.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 608.8 | 612.5 | 7.0 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 612.4 | 615.4 | 14.9 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 615.4 | 618.4 | 9.9 | ц/б плиты | Стоянка |  |
|  | чет. | 677.2 | 686.4 | 37.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 685.3 | 688.8 | 8.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 694.0 | 702.0 | 18.2 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 704.1 | 707.3 | 12.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 730.2 | 739.1 | 17.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 731.6 | 740.6 | 18.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 783.1 | 788.2 | 11.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 784.0 | 786.9 | 4.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 831.0 | 834.5 | 10.9 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 884.8 | 1059.8 | 567.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 1059.6 | 1113.1 | 221.9 | пгс | Основная ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 5618.7 |
|  | Въезд | - | 674.5 |
|  | Основная ПЧ | - | 4761.2 |
|  | Перекресток | - | 66.3 |
|  | Примыкание | - | 69.5 |
|  | Стоянка | - | 47.1 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 18.2 |
|  | пгс | - | 373.1 |
|  | пл. | - | 21.2 |
|  | ц/б | - | 114.3 |
|  | ц/б плиты | - | 47.7 |
|  | щ | - | 5044.1 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 39.4 | 41.4 | 4.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 55.0 | 55.9 | 3.4 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 110.4 | 114.8 | 8.0 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 114.7 | 117.2 | 16.3 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 167.8 | 171.5 | 3.9 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 231.3 | 233.5 | 13.1 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 247.5 | 248.4 | 2.4 | дерево | В зоне озеленения | Лестница |
|  | нечет. | 585.1 | 587.4 | 5.3 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 607.0 | 608.8 | 5.2 | ц/б плиты | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 62.5 |
|  | В зоне озеленения | - | 7.3 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 55.2 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | дерево | - | 15.6 |
|  | пгс | - | 5.3 |
|  | ц/б | - | 25.1 |
|  | ц/б плиты | - | 5.2 |
|  | щ | - | 11.4 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 18.9 | 80.8 |  |  |
|  | чет. | 0.6 | 55.1 | 251.4 |  |  |
|  | нечет. | 23.7 | 54.4 | 88.0 |  |  |
|  | чет. | 39.0 | 52.8 | 27.3 |  |  |
|  | чет. | 55.8 | 163.5 | 608.5 |  |  |
|  | нечет. | 63.7 | 187.2 | 378.8 |  |  |
|  | чет. | 167.7 | 193.2 | 122.0 |  |  |
|  | чет. | 185.0 | 193.2 | 2.8 |  |  |
|  | нечет. | 191.3 | 236.0 | 164.7 |  |  |
|  | чет. | 192.9 | 224.0 | 125.0 |  |  |
|  | чет. | 226.9 | 231.3 | 16.9 |  |  |
|  | нечет. | 226.9 | 245.8 | 20.8 |  |  |
|  | чет. | 233.3 | 237.8 | 16.6 |  |  |
|  | нечет. | 241.3 | 311.4 | 535.7 |  |  |
|  | чет. | 241.7 | 248.0 | 22.5 |  |  |
|  | чет. | 250.0 | 393.2 | 680.5 |  |  |
|  | чет. | 272.4 | 298.8 | 14.2 |  |  |
|  | нечет. | 314.9 | 393.4 | 431.2 |  |  |
|  | чет. | 398.2 | 474.4 | 362.9 |  |  |
|  | нечет. | 399.3 | 450.0 | 150.7 |  |  |
|  | нечет. | 454.1 | 508.0 | 165.9 |  |  |
|  | чет. | 477.7 | 543.9 | 352.7 |  |  |
|  | чет. | 507.6 | 541.6 | 6.6 |  |  |
|  | нечет. | 511.1 | 542.1 | 76.7 |  |  |
|  | нечет. | 548.4 | 582.0 | 53.6 |  |  |
|  | чет. | 548.4 | 677.3 | 612.3 |  |  |
|  | нечет. | 587.2 | 600.1 | 45.9 |  |  |
|  | нечет. | 603.3 | 607.1 | 10.4 |  |  |
|  | нечет. | 608.7 | 612.5 | 4.3 |  |  |
|  | нечет. | 618.4 | 685.4 | 160.6 |  |  |
|  | чет. | 686.4 | 733.9 | 203.6 |  |  |
|  | нечет. | 688.8 | 704.6 | 47.2 |  |  |
|  | нечет. | 706.9 | 734.5 | 113.5 |  |  |
|  | чет. | 737.4 | 783.2 | 122.2 |  |  |
|  | нечет. | 737.7 | 831.2 | 300.5 |  |  |
|  | чет. | 788.0 | 844.1 | 166.0 |  |  |
|  | нечет. | 833.5 | 847.8 | 45.5 |  |  |
|  | нечет. | 884.3 | 1111.7 | 739.0 |  |  |
|  | чет. | 885.4 | 1114.2 | 734.0 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 8061.9 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 189.3 | 190.7 | 1.4 | Основание водяной колонки | ц/б |
|  | чет. | 289.5 | 290.8 | 1.3 | Основание водяной колонки | ц/б |
|  | чет. | 540.0 | 541.3 | 1.4 | Основание водяной колонки | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 4.1 |
|  | Основание водяной колонки | - | 4.1 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 9.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 23.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 51.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 74.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 89.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 128.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 130.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 159.1 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 196.0 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 237.1 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 284.7 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 302.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 333.1 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 353.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 354.1 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 388.4 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 415.1 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 452.2 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 481.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 501.0 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 550.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 552.5 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 606.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 610.7 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 645.2 | Освещение+ Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 667.5 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 685.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 725.9 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 730.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 774.6 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 829.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 833.3 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 952.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 991.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1025.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1059.5 | Освещение+ Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1062.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1071.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1087.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1096.5 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 40 |  |
|  | Освещение+ Электросети | - | 18 |  |
|  | Электросети | - | 22 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 168.7 | Скамья | Тротуар |
|  | чет. | 190.0 | Колонка вод | Оформительская фигура |
|  | нечет. | 199.7 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 234.5 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 258.4 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 290.1 | Колонка вод | Оформительская фигура |
|  | нечет. | 334.4 | Ковер газовый | Газон |
|  | чет. | 403.2 | Колонка вод | Газон |
|  | чет. | 540.6 | Колонка вод | Оформительская фигура |
|  | нечет. | 1069.6 | Скамья | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 10 |  |
|  | Ковер газовый | - | 1 |  |
|  | Колонка вод | - | 4 |  |
|  | Скамья | - | 5 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 452.2 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора | демонтаж |
|  | нечет. | 730.9 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора | демонтаж |
|  | нечет. | 730.9 | Дети | 1.23 | Опора | демонтаж |
|  | нечет. | 829.6 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора | демонтаж |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.23 | Дети | 1 |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 3 |
|  | ИТОГО: | 4 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 4 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 671.7 | 673.3 | Ограждение деревянное | 2.9 | 0 |  |
|  | чет. | 674.0 | 675.2 | Ограждение деревянное | 2.9 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 5.7 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Ограждение деревянное | - | 5.7 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 380.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 380.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 11.12.2012 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 11.12.2012 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012