ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 1-я Новгородская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Телефонная - конец улицы |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  18.10.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	17

Остановки общественного транспорта	18

Опоры освещения и контактных сетей	19

Малые архитектурные формы и прочие элементы	21

Линии разметки	22

Дорожные знаки	23

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	24

Ограждающие и направляющие устройства	25

Светофорные объекты	26

Характеристики движения транспорта	27

Сокращения и условные обозначения.	28

Сведения об исполнителях	31

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 1-я Новгородская

###### (ул. Телефонная  - ул. 1-я Новгородская, 112)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС Шоссе Космонавтов, 111 к43 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 Улица 1-я Новгородская находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 1-я Новгородская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1268.5 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 1-я Новгородская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Телефонная

конец  - ул. 1-я Новгородская, 112

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 522.1 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1268.5 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 17124.0 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 7662.9 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 82.8 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 9319.0 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 59.3 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 56 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 2 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 40.8 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 17124.0 |  |
| 2. | Проезжая часть | 7662.9 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 82.8 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 9319.0 |  |
| 7. | Прочие территории: | 59.3 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | нечет. | 0.0 | 10.2 | 30.1 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 0.2 | 10.4 | 9.6 | а/б | Въезд |  |
| А | ось | 0.3 | 1.0 | 1.0 | пгс | Основная ПЧ |  |
| А | ось | 0.3 | 15.6 | 71.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 8.1 | 10.4 | 2.9 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 9.1 | 12.2 | 11.1 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 13.7 | 17.3 | 11.7 | ц/б | Въезд |  |
| А | ось | 15.6 | 266.8 | 996.6 | пгс | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 35.8 | 41.5 | 24.6 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 60.5 | 68.2 | 32.6 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 93.7 | 98.6 | 23.7 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 103.3 | 106.8 | 18.6 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 103.8 | 107.3 | 15.4 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 127.3 | 133.0 | 33.6 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 133.2 | 148.5 | 56.2 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 150.7 | 167.7 | 90.0 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 167.3 | 174.4 | 33.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 168.0 | 171.9 | 13.6 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 177.8 | 191.2 | 50.3 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 191.6 | 199.3 | 24.5 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 192.6 | 201.1 | 9.4 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 193.2 | 199.7 | 21.9 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 206.7 | 209.4 | 11.0 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 223.7 | 229.7 | 17.9 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 245.5 | 249.1 | 15.0 | пгс | Въезд |  |
| А | ось | 291.6 | 521.0 | 1053.1 | пгс | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 302.4 | 311.8 | 46.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 306.2 | 308.8 | 11.7 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 317.3 | 329.9 | 37.7 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 340.2 | 344.1 | 22.1 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 359.4 | 363.2 | 19.1 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 372.7 | 378.6 | 18.6 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 374.0 | 378.5 | 3.8 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 378.0 | 381.5 | 19.2 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 378.4 | 389.6 | 35.2 | а/б | Въезд |  |
| А | чет. | 389.6 | 394.6 | 17.7 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 411.5 | 415.9 | 3.1 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 412.0 | 416.0 | 12.1 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 413.4 | 416.2 | 10.3 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 416.2 | 420.9 | 23.2 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 434.1 | 438.8 | 5.5 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 434.5 | 438.1 | 12.5 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 434.5 | 438.7 | 15.6 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 443.8 | 454.7 | 31.5 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 445.5 | 455.6 | 13.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 471.8 | 481.1 | 42.3 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 490.4 | 509.5 | 55.2 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 490.4 | 520.8 | 52.6 | пгс | Стоянка |  |
| А | чет. | 503.5 | 507.7 | 22.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 9.4 | 252.8 | 1040.3 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 10.7 | 15.0 | 6.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 11.5 | 15.5 | 17.6 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 42.2 | 48.3 | 19.8 | пл. | Въезд |  |
| Б | чет. | 47.9 | 53.0 | 17.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 66.2 | 74.4 | 19.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 67.0 | 91.5 | 91.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 67.5 | 72.2 | 3.7 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 67.9 | 70.0 | 8.7 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 75.2 | 81.9 | 15.1 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 75.2 | 84.3 | 19.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 76.0 | 81.6 | 9.6 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 100.4 | 107.0 | 29.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 101.2 | 107.2 | 15.4 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 101.3 | 107.4 | 11.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 108.3 | 116.6 | 37.7 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 129.8 | 145.8 | 50.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 131.1 | 137.0 | 21.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 141.9 | 150.4 | 28.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 141.9 | 150.3 | 12.7 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 175.3 | 184.2 | 23.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 199.4 | 219.2 | 47.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 222.7 | 226.5 | 17.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 233.7 | 243.4 | 42.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 235.1 | 237.6 | 4.0 | пл. | Въезд |  |
| Б | нечет. | 250.3 | 261.8 | 37.9 | пгс | Примыкание |  |
| Б | ось | 250.3 | 263.7 | 54.3 | пгс | Перекресток |  |
| Б | чет. | 252.8 | 263.7 | 53.1 | пгс | Примыкание |  |
| Б | ось | 261.8 | 518.0 | 932.1 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 266.0 | 279.4 | 18.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 267.0 | 271.5 | 22.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 291.5 | 296.2 | 15.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 295.0 | 306.2 | 15.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 300.8 | 306.2 | 53.2 | а/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 302.2 | 307.7 | 32.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 327.8 | 340.3 | 35.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 328.8 | 339.2 | 19.0 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 336.1 | 356.7 | 57.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 342.9 | 349.1 | 30.3 | ц/б плиты | Въезд |  |
| Б | чет. | 359.7 | 363.7 | 21.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 388.8 | 413.9 | 142.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 421.4 | 433.1 | 75.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 425.7 | 439.7 | 38.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 434.1 | 441.3 | 48.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 452.3 | 467.0 | 101.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 464.2 | 468.4 | 15.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 478.5 | 483.2 | 17.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 492.1 | 501.5 | 30.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 494.3 | 499.2 | 8.5 | ц/б | Въезд |  |
| Б | ось | 536.3 | 550.2 | 119.7 | а/б | Перекресток |  |
| Б | ось | 554.4 | 621.6 | 224.3 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 578.4 | 585.1 | 28.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 580.0 | 584.7 | 10.0 | пл. | Въезд |  |
| Б | чет. | 588.2 | 598.0 | 41.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 589.4 | 596.4 | 18.3 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 616.6 | 622.3 | 30.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 617.3 | 742.6 | 370.3 | грунт | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 670.9 | 701.0 | 89.0 | грунт | Въезд |  |
| Б | чет. | 734.6 | 742.3 | 33.5 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 7662.9 |
|  | Въезд | - | 2640.8 |
|  | Основная ПЧ | - | 4704.4 |
|  | Перекресток | - | 174.0 |
|  | Примыкание | - | 91.0 |
|  | Стоянка | - | 52.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 304.4 |
|  | грунт | - | 459.3 |
|  | пгс | - | 6556.6 |
|  | пл. | - | 33.7 |
|  | ц/б | - | 278.7 |
|  | ц/б плиты | - | 30.3 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | чет. | 7.2 | 8.4 | 4.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 73.0 | 74.0 | 2.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 141.1 | 153.5 | 10.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 327.2 | 328.4 | 1.9 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 343.3 | 344.3 | 4.5 | грунт | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 422.1 | 424.3 | 5.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 470.1 | 471.2 | 2.2 | пл. | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 113.9 | 115.7 | 18.0 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 179.6 | 181.9 | 11.1 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 294.5 | 297.3 | 22.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 82.8 |
|  | В зоне озеленения | - | 14.0 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 68.8 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 22.6 |
|  | грунт | - | 4.5 |
|  | пгс | - | 29.1 |
|  | пл. | - | 4.1 |
|  | ц/б | - | 22.4 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| А | чет. | 0.5 | 36.0 | 144.8 |  |  |
| А | нечет. | 10.2 | 93.9 | 466.1 |  |  |
| А | чет. | 41.4 | 60.5 | 85.8 |  |  |
| А | чет. | 68.2 | 103.4 | 179.2 |  |  |
| А | нечет. | 98.4 | 104.1 | 28.8 |  |  |
| А | нечет. | 106.4 | 135.3 | 150.6 |  |  |
| А | чет. | 106.7 | 127.5 | 117.2 |  |  |
| А | чет. | 132.9 | 168.1 | 128.7 |  |  |
| А | нечет. | 144.7 | 156.0 | 35.7 |  |  |
| А | нечет. | 145.3 | 150.7 | 19.4 |  |  |
| А | чет. | 171.8 | 178.1 | 27.9 |  |  |
| А | нечет. | 173.8 | 193.4 | 96.4 |  |  |
| А | чет. | 185.2 | 192.2 | 26.4 |  |  |
| А | чет. | 196.6 | 225.1 | 133.7 |  |  |
| А | нечет. | 199.7 | 206.7 | 29.2 |  |  |
| А | нечет. | 209.0 | 267.9 | 308.3 |  |  |
| А | чет. | 228.8 | 246.0 | 68.9 |  |  |
| А | чет. | 248.6 | 266.6 | 88.3 |  |  |
| А | нечет. | 291.3 | 303.0 | 62.9 |  |  |
| А | чет. | 291.9 | 306.3 | 68.4 |  |  |
| А | чет. | 308.8 | 320.8 | 46.4 |  |  |
| А | нечет. | 311.7 | 340.3 | 152.1 |  |  |
| А | чет. | 328.4 | 343.4 | 60.2 |  |  |
| А | нечет. | 344.0 | 359.5 | 84.8 |  |  |
| А | чет. | 344.3 | 372.8 | 126.3 |  |  |
| А | нечет. | 363.1 | 378.0 | 78.1 |  |  |
| А | чет. | 378.5 | 380.3 | 3.3 |  |  |
| А | нечет. | 381.4 | 413.5 | 156.8 |  |  |
| А | чет. | 394.5 | 412.1 | 72.6 |  |  |
| А | чет. | 415.7 | 435.3 | 87.4 |  |  |
| А | нечет. | 420.7 | 434.6 | 14.1 |  |  |
| А | нечет. | 420.9 | 434.6 | 52.5 |  |  |
| А | чет. | 437.7 | 472.4 | 148.1 |  |  |
| А | нечет. | 438.7 | 446.0 | 27.8 |  |  |
| А | нечет. | 454.0 | 490.5 | 165.9 |  |  |
| А | чет. | 479.8 | 503.6 | 39.8 |  |  |
| А | чет. | 479.8 | 503.6 | 109.7 |  |  |
| А | чет. | 507.1 | 521.1 | 73.4 |  |  |
| А | нечет. | 509.4 | 520.1 | 12.0 |  |  |
| А | нечет. | 520.1 | 520.8 | 0.7 |  |  |
| Б | нечет. | 0.0 | 12.0 | 46.1 |  |  |
| Б | нечет. | 14.9 | 68.1 | 322.6 |  |  |
| Б | чет. | 16.8 | 42.5 | 72.4 |  |  |
| Б | чет. | 52.9 | 66.3 | 40.9 |  |  |
| Б | чет. | 73.9 | 75.5 | 5.9 |  |  |
| Б | чет. | 81.8 | 100.6 | 76.1 |  |  |
| Б | нечет. | 90.6 | 101.4 | 52.8 |  |  |
| Б | чет. | 106.5 | 108.8 | 11.4 |  |  |
| Б | нечет. | 107.2 | 114.2 | 33.3 |  |  |
| Б | нечет. | 115.5 | 131.5 | 128.8 |  |  |
| Б | чет. | 116.6 | 131.2 | 29.9 |  |  |
| Б | нечет. | 137.0 | 141.9 | 19.9 |  |  |
| Б | чет. | 140.2 | 179.7 | 176.0 |  |  |
| Б | нечет. | 150.2 | 176.4 | 139.1 |  |  |
| Б | нечет. | 181.2 | 199.6 | 86.9 |  |  |
| Б | чет. | 181.9 | 222.7 | 193.5 |  |  |
| Б | нечет. | 211.4 | 235.1 | 75.8 |  |  |
| Б | чет. | 226.5 | 255.6 | 154.0 |  |  |
| Б | нечет. | 242.3 | 253.9 | 66.0 |  |  |
| Б | нечет. | 259.0 | 267.0 | 43.3 |  |  |
| Б | чет. | 260.3 | 295.0 | 391.7 |  |  |
| Б | нечет. | 271.5 | 293.4 | 142.5 |  |  |
| Б | нечет. | 295.6 | 303.9 | 50.7 |  |  |
| Б | чет. | 296.6 | 301.5 | 51.1 |  |  |
| Б | чет. | 305.7 | 328.9 | 207.3 |  |  |
| Б | нечет. | 306.7 | 339.5 | 201.5 |  |  |
| Б | чет. | 339.2 | 359.8 | 85.1 |  |  |
| Б | нечет. | 352.9 | 388.8 | 191.3 |  |  |
| Б | чет. | 363.6 | 427.4 | 306.9 |  |  |
| Б | нечет. | 376.1 | 389.0 | 44.9 |  |  |
| Б | нечет. | 413.6 | 428.5 | 59.4 |  |  |
| Б | чет. | 431.4 | 434.9 | 21.5 |  |  |
| Б | нечет. | 438.2 | 464.9 | 94.5 |  |  |
| Б | чет. | 440.0 | 452.9 | 90.5 |  |  |
| Б | чет. | 465.9 | 494.3 | 138.6 |  |  |
| Б | нечет. | 468.0 | 478.8 | 43.7 |  |  |
| Б | нечет. | 483.2 | 517.4 | 113.7 |  |  |
| Б | чет. | 499.2 | 518.6 | 95.2 |  |  |
| Б | нечет. | 554.3 | 618.9 | 217.9 |  |  |
| Б | чет. | 554.6 | 580.1 | 220.9 |  |  |
| Б | чет. | 584.1 | 589.6 | 40.6 |  |  |
| Б | чет. | 596.2 | 618.5 | 179.7 |  |  |
| Б | ось | 618.9 | 745.5 | 269.0 |  |  |
| Б | чет. | 621.6 | 671.2 | 284.0 |  |  |
| Б | чет. | 696.1 | 737.2 | 223.6 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 9319.0 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | чет. | 491.3 | 497.7 | 18.0 | Гараж |  |
| Б | нечет. | 107.6 | 113.9 | 40.2 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | нечет. | 245.8 | 247.0 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 59.3 |
|  | Гараж | - | 18.0 |
|  | Основание колодца | - | 1.2 |
|  | Отмостка здания | - | 40.2 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | чет. | 0.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 16.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 19.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | нечет. | 50.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 59.9 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | нечет. | 83.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 88.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | нечет. | 116.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 120.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | нечет. | 152.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 154.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 184.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | нечет. | 184.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 215.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 217.7 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | нечет. | 250.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 251.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 324.2 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | нечет. | 358.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 359.9 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 395.9 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 418.8 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 451.3 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 485.7 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 1523.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 29.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 55.5 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 57.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 84.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 90.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 116.8 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 123.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 149.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 158.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 178.3 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 188.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 212.7 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 218.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 244.8 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 281.9 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 317.7 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 353.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 384.5 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 439.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 453.8 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 454.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 480.3 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 493.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 584.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 599.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 618.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 635.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 654.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 670.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 709.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 742.1 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 56 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 27 |  |
|  | Электросети | - | 29 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | нечет. | 32.2 | Скамья | Газон |
| А | нечет. | 36.9 | Скамья | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 2 |  |
|  | Скамья | - | 2 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | нечет. | 188.5 | 190.1 | Забор деревянный | 1.6 | 0 |  |
| А | нечет. | 188.5 | 190.1 | Забор деревянный | 7.3 | 0 |  |
| Б | чет. | 107.7 | 107.8 | Забор деревянный | 3.5 | 0 |  |
| Б | нечет. | 117.6 | 124.9 | Забор металлический | 12.2 | 0 |  |
| Б | чет. | 499.3 | 501.0 | Забор металлический | 2.9 | 0 |  |
| Б | чет. | 554.8 | 555.0 | Забор металлический | 6.9 | 0 |  |
| Б | чет. | 579.0 | 579.1 | Забор металлический | 6.3 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 40.8 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Забор деревянный | - | 12.5 | / | 0.0 |
|  | Забор металлический | - | 28.3 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 110.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 110.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 18.10.2012 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 18.10.2012 г. | 31 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012