ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 2-я Ипподромная |
| --- | --- |
| Границы объекта | Шоссе Космонавтов - ул. Экскаваторная |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  13.12.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	18

Линии разметки	19

Дорожные знаки	20

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	21

Ограждающие и направляющие устройства	22

Светофорные объекты	23

Характеристики движения транспорта	24

Сокращения и условные обозначения.	25

Сведения об исполнителях	28

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 2-я Ипподромная(Шоссе Космонавтов  -ул. Экскаваторная)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1. На ул. 2-я Ипподромная требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с шоссе Космонавтов т.к. данная улицы расположены в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улицам не осуществляется движение маршрутных транспортных средств.

2. Своевременное информирование участников движения:

3. Организация движения транспортных средств:

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 2-я Ипподромная |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Индустриальный район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 590.1 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.3 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 2-я Ипподромная" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-2011 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – Шоссе Космонавтов

конец  - ул. Экскаваторная

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 590.1 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 590.1 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 9144.5 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 3085.7 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 42.5 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 5995.6 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 20.7 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 57 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 0 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 5 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 77.8 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 9144.5 |  |
| 2. | Проезжая часть | 3085.7 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 42.5 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 5995.6 |  |
| 7. | Прочие территории: | 20.7 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.5 | 163.7 | 624.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 4.3 | 9.8 | 26.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 5.3 | 10.1 | 22.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 55.5 | 78.3 | 92.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 59.6 | 63.4 | 17.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 84.7 | 107.6 | 90.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 87.3 | 90.6 | 16.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 101.1 | 106.3 | 24.2 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 181.6 | 286.9 | 416.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 193.2 | 199.0 | 26.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 234.8 | 249.3 | 131.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 236.5 | 247.2 | 61.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 258.1 | 270.2 | 74.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 266.7 | 270.5 | 33.3 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 298.8 | 361.5 | 181.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 332.4 | 336.6 | 29.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 349.3 | 359.2 | 44.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 349.3 | 360.1 | 44.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 358.6 | 365.5 | 26.2 | щ | Примыкание |  |
|  | чет. | 365.2 | 374.4 | 27.7 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 365.2 | 378.0 | 62.0 | щ | Перекресток |  |
|  | нечет. | 365.5 | 378.0 | 53.3 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 368.8 | 371.5 | 5.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 377.0 | 381.0 | 9.2 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 380.0 | 446.3 | 183.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 445.9 | 451.9 | 15.7 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 449.5 | 476.7 | 114.4 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 451.9 | 462.9 | 32.9 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 461.1 | 469.7 | 59.8 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 475.0 | 478.2 | 7.8 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 478.0 | 530.4 | 146.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 492.9 | 498.2 | 36.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 518.6 | 526.6 | 61.1 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 530.3 | 533.5 | 7.8 | щ | Примыкание |  |
|  | чет. | 532.4 | 543.8 | 23.7 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 532.4 | 548.4 | 50.8 | щ | Перекресток |  |
|  | нечет. | 533.5 | 548.4 | 47.5 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 545.6 | 553.8 | 24.5 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 553.7 | 587.7 | 121.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 585.9 | 591.1 | 12.2 | щ | Примыкание |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 3085.7 |
|  | Въезд | - | 836.7 |
|  | Основная ПЧ | - | 1673.4 |
|  | Перекресток | - | 227.2 |
|  | Примыкание | - | 348.4 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | ц/б | - | 123.0 |
|  | щ | - | 2962.7 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 200.0 | 209.6 | 30.0 | щ | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 359.1 | 368.8 | 8.8 | щ | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 476.8 | 478.8 | 3.7 | щ | пл. |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 42.5 |
|  | В зоне озеленения | - | 38.8 |
|  | пл. | - | 3.7 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | щ | - | 42.5 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.4 | 4.5 | 19.1 |  |  |
|  | чет. | 0.6 | 5.5 | 22.3 |  |  |
|  | нечет. | 9.7 | 55.8 | 185.7 |  |  |
|  | чет. | 10.0 | 59.8 | 245.1 |  |  |
|  | чет. | 63.3 | 85.0 | 97.5 |  |  |
|  | нечет. | 78.1 | 87.3 | 43.1 |  |  |
|  | нечет. | 90.5 | 101.3 | 47.5 |  |  |
|  | нечет. | 99.5 | 101.3 | 3.4 |  |  |
|  | нечет. | 106.3 | 163.3 | 184.5 |  |  |
|  | нечет. | 106.3 | 163.3 | 71.7 |  |  |
|  | чет. | 107.5 | 164.0 | 196.5 |  |  |
|  | нечет. | 181.4 | 193.6 | 44.7 |  |  |
|  | чет. | 181.8 | 208.5 | 309.1 |  |  |
|  | нечет. | 198.9 | 236.8 | 211.4 |  |  |
|  | чет. | 204.8 | 235.9 | 303.3 |  |  |
|  | нечет. | 244.9 | 258.9 | 80.3 |  |  |
|  | чет. | 249.0 | 267.0 | 163.9 |  |  |
|  | нечет. | 269.6 | 285.2 | 89.6 |  |  |
|  | чет. | 270.3 | 292.4 | 142.8 |  |  |
|  | нечет. | 293.8 | 333.5 | 288.2 |  |  |
|  | чет. | 300.1 | 368.1 | 500.7 |  |  |
|  | нечет. | 336.3 | 350.1 | 119.1 |  |  |
|  | нечет. | 352.6 | 355.0 | 11.0 |  |  |
|  | нечет. | 359.1 | 369.3 | 11.6 |  |  |
|  | нечет. | 359.1 | 371.6 | 82.8 |  |  |
|  | чет. | 372.5 | 453.2 | 238.3 |  |  |
|  | нечет. | 374.6 | 462.8 | 950.2 |  |  |
|  | чет. | 457.7 | 519.3 | 165.2 |  |  |
|  | нечет. | 465.6 | 493.1 | 158.7 |  |  |
|  | нечет. | 478.2 | 493.1 | 30.9 |  |  |
|  | нечет. | 498.0 | 537.2 | 299.3 |  |  |
|  | чет. | 526.6 | 537.7 | 51.1 |  |  |
|  | нечет. | 540.6 | 588.4 | 473.4 |  |  |
|  | чет. | 541.3 | 591.7 | 153.5 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 5995.6 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 99.5 | 100.8 | 2.3 | Строение |  |
|  | нечет. | 108.0 | 109.4 | 1.5 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 249.0 | 252.2 | 11.0 | Строение |  |
|  | нечет. | 478.8 | 480.7 | 6.0 | Трансформаторная подстанция |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 20.7 |
|  | Основание колодца | - | 1.5 |
|  | Строение | - | 13.3 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 6.0 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 13.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 15.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 35.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 38.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 50.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 70.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 72.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 74.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 79.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 79.3 | Электросети+Освещение | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 81.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 110.0 | Электросети+Освещение | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 111.3 | Электросети+Освещение | Фонарь мет 1 |  |
|  | нечет. | 113.4 | Электросети+Освещение | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 119.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 122.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 127.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 151.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 183.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 215.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 221.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 252.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 253.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 262.9 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 264.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 306.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 330.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 332.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 346.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 353.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 378.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 382.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 383.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 408.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 427.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 431.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 458.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 467.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 472.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 480.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 481.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 487.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 491.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 513.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 526.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 530.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 531.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 534.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 544.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 562.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 563.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 564.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 570.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 581.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 581.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 587.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 588.0 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 57 |  |
|  | Электросети | - | 50 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 7 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 0 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 2.4 | Движение направо | 4.1.2 | Стойка |  |
|  | нечет. | 2.4 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 11.6 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 13.7 | Конец жилой зоны | 5.22 | Опора | треб. |
|  | чет. | 13.7 | Жилая зона | 5.21 | Опора | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 4.1.2 | Движение направо | 1 |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
| 6.11 | Наименование объекта | 1 |
|  | ИТОГО: | 5 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 2 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 2 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 29.7 | 30.8 | Ограждение декоративное | - | 1.1 | 0 |
|  | нечет. | 112.3 | 120.9 | Парапет бетонный | - | 8.5 | 0 |
|  | нечет. | 375.4 | 375.7 | Парапет бетонный | - | 3.6 | 0 |
|  | нечет. | 381.5 | 416.8 | Забор деревянный | - | 52.9 | 0 |
|  | нечет. | 524.1 | 533.4 | Ограждение цепью | - | 11.7 | 0 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 77.8 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Забор деревянный | - | 0 | / | 52.9 |
|  | Ограждение декоративное | - | 0 | / | 1.1 |
|  | Ограждение цепью | - | 0 | / | 11.7 |
|  | Парапет бетонный | - | 0 | / | 12.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 100 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  | нечет. | 100 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 13.12.2012 г. | 1 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 13.12.2012 г. | 28 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012