ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул.Мезенская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Кабельщиков - ул.Писарева |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  17.06.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	17

Остановки общественного транспорта	18

Опоры освещения и контактных сетей	19

Малые архитектурные формы и прочие элементы	22

Линии разметки	23

Дорожные знаки	24

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	25

Ограждающие и направляющие устройства	26

Светофорные объекты	27

Характеристики движения транспорта	28

Сокращения и условные обозначения.	29

Сведения об исполнителях	33

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул.Мезенская(ул. Кабельщиков  -ул.Писарева)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1. На ул. Мезенская требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечениях  с ул. Кабельщиков и ул. Медведева, т.к. данная улица расположена в зоне малоэтажного индивидуального строительства и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул.Мезенская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Орджоникидзевский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 717.1 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.1 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул.Мезенская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Кабельщиков

конец  – ул.Писарева

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 717.1 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 717.1 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 21265.5 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 8208.9 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 83.7 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 12907.6 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 65.3 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 77 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 3 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 2 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 2 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 3.0 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 21265.5 |  |
| 2. | Проезжая часть | 8208.9 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 83.7 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 12907.6 |  |
| 7. | Прочие территории: | 65.3 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | ось | 0.1 | 143.5 | 589.9 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | лево | 35.3 | 38.6 | 13.6 | ц/б | Въезд |  |
| А | лево | 70.8 | 73.8 | 14.1 | пл. | Въезд |  |
| А | право | 72.6 | 76.0 | 15.6 | пгс | Въезд |  |
| А | право | 112.3 | 115.7 | 12.8 | пгс | Въезд |  |
| А | ось | 143.1 | 155.3 | 103.0 | щ | Перекресток |  |
| А | ось | 155.2 | 310.3 | 591.0 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | право | 193.3 | 207.3 | 75.9 | пл. | Въезд |  |
| А | право | 202.7 | 206.4 | 13.8 | пгс | Въезд |  |
| А | лево | 225.8 | 244.1 | 59.4 | щ | Въезд |  |
| А | лево | 232.5 | 242.0 | 15.0 | ц/б | Въезд |  |
| А | право | 239.3 | 242.9 | 19.9 | пгс | Въезд |  |
| А | лево | 277.6 | 284.5 | 31.0 | щ | Въезд |  |
| А | ось | 319.1 | 472.9 | 589.6 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | право | 337.7 | 340.8 | 10.1 | грунт | Въезд |  |
| А | право | 337.7 | 340.7 | 2.7 | щ | Въезд |  |
| А | лево | 363.0 | 382.5 | 42.8 | щ | Въезд |  |
| А | право | 369.4 | 414.1 | 106.1 | ц/б | Въезд |  |
| А | право | 394.6 | 405.6 | 17.3 | щ | Въезд |  |
| А | право | 405.5 | 414.6 | 20.5 | грунт | Въезд |  |
| А | лево | 418.3 | 422.0 | 10.0 | ц/б | Въезд |  |
| А | право | 429.5 | 433.7 | 22.2 | грунт | Въезд |  |
| А | ось | 471.0 | 486.1 | 102.3 | щ | Перекресток |  |
| А | ось | 484.5 | 717.2 | 1083.6 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | лево | 509.3 | 512.5 | 13.3 | ц/б | Въезд |  |
| А | право | 529.6 | 537.2 | 31.3 | ц/б | Въезд |  |
| А | лево | 543.8 | 549.3 | 33.6 | пгс | Въезд |  |
| А | лево | 631.7 | 658.3 | 49.5 | щ | Въезд |  |
| А | право | 632.8 | 646.1 | 42.2 | щ | Въезд |  |
| А | право | 661.7 | 666.2 | 20.8 | щ | Въезд |  |
| А | право | 661.7 | 666.2 | 9.4 | ц/б | Въезд |  |
| А | право | 676.0 | 679.9 | 16.0 | щ | Въезд |  |
| А | право | 676.1 | 680.0 | 8.0 | ц/б | Въезд |  |
| А | лево | 680.3 | 694.4 | 58.9 | щ | Въезд |  |
| Б | ось | -0.4 | 35.4 | 144.8 | щ | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 17.6 | 22.0 | 19.6 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 21.4 | 24.3 | 4.9 | грунт | Въезд |  |
| Б | нечет. | 21.6 | 24.4 | 6.6 | грунт | Въезд |  |
| Б | нечет. | 21.6 | 24.3 | 2.7 | дерево | Въезд |  |
| Б | ось | 35.1 | 43.6 | 40.0 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 40.0 | 43.5 | 17.7 | грунт | Въезд |  |
| Б | ось | 43.5 | 59.2 | 137.2 | а/б | Перекресток |  |
| Б | ось | 58.2 | 64.3 | 28.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | ось | 63.9 | 234.5 | 645.3 | щ | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 102.3 | 105.3 | 16.7 | грунт | Въезд |  |
| Б | чет. | 133.8 | 137.4 | 13.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 133.8 | 137.4 | 5.0 | ц/б плиты | Въезд |  |
| Б | нечет. | 139.5 | 147.0 | 32.5 | ц/б плиты | Въезд |  |
| Б | нечет. | 139.5 | 146.9 | 5.1 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 167.6 | 170.6 | 17.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 189.5 | 192.9 | 18.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 200.7 | 205.9 | 30.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 209.6 | 212.6 | 14.3 | грунт | Въезд |  |
| Б | ось | 282.2 | 455.2 | 640.0 | щ | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 297.4 | 300.4 | 17.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 330.2 | 334.4 | 23.1 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 354.5 | 357.3 | 15.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 365.0 | 368.9 | 19.7 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 378.2 | 381.3 | 14.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 389.5 | 393.0 | 17.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 405.3 | 408.4 | 16.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 414.0 | 417.9 | 24.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 418.8 | 422.5 | 18.0 | ц/б плиты | Въезд |  |
| Б | нечет. | 421.7 | 424.4 | 7.9 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 421.8 | 424.5 | 6.7 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 443.6 | 447.6 | 13.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 443.6 | 447.5 | 8.7 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 444.6 | 448.2 | 6.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 444.6 | 448.1 | 12.5 | ц/б | Въезд |  |
| Б | ось | 455.1 | 479.0 | 161.7 | щ | Перекресток |  |
| Б | чет. | 455.2 | 459.2 | 15.8 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 455.2 | 459.0 | 8.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 478.7 | 627.0 | 584.7 | щ | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 496.1 | 499.1 | 16.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 501.4 | 504.5 | 16.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 526.5 | 533.5 | 16.3 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 527.1 | 533.2 | 24.0 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 538.6 | 542.4 | 9.3 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 558.5 | 561.2 | 13.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 569.1 | 574.8 | 29.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 582.0 | 591.8 | 18.9 | пгс | Въезд |  |
| В | ось | 0.0 | 108.8 | 276.8 | пгс | Основная ПЧ |  |
| В | чет. | 61.1 | 65.1 | 11.2 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 75.4 | 81.0 | 15.3 | пгс | Въезд |  |
| В | ось | 108.5 | 122.2 | 69.7 | пгс | Перекресток |  |
| В | ось | 121.5 | 229.9 | 269.8 | пгс | Основная ПЧ |  |
| В | ось | 264.9 | 395.7 | 492.6 | пгс | Основная ПЧ |  |
| В | нечет. | 327.2 | 333.6 | 28.3 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 338.2 | 345.6 | 31.2 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 345.4 | 349.4 | 7.9 | ц/б | Въезд |  |
| В | нечет. | 345.5 | 375.7 | 97.4 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 351.9 | 370.2 | 45.5 | пгс | Стоянка |  |
| В | чет. | 384.7 | 389.2 | 14.4 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 384.8 | 392.2 | 26.0 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 8208.9 |
|  | Въезд | - | 1613.2 |
|  | Основная ПЧ | - | 5976.4 |
|  | Перекресток | - | 573.9 |
|  | Стоянка | - | 45.5 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 205.5 |
|  | грунт | - | 113.0 |
|  | дерево | - | 2.7 |
|  | пгс | - | 1808.8 |
|  | пл. | - | 90.0 |
|  | ц/б | - | 326.6 |
|  | ц/б плиты | - | 55.5 |
|  | щ | - | 5606.7 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | лево | 254.9 | 256.4 | 3.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | лево | 254.9 | 256.4 | 3.5 | щ | В зоне озеленения |  |
| А | лево | 523.2 | 524.4 | 3.9 | ц/б | В зоне озеленения | Лестница |
| А | лево | 523.3 | 524.4 | 0.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | право | 646.5 | 661.7 | 18.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | лево | 646.7 | 648.8 | 1.2 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | лево | 647.2 | 648.2 | 0.5 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | право | 666.2 | 676.1 | 9.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | право | 679.9 | 684.5 | 6.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 39.0 | 40.3 | 3.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 480.7 | 485.9 | 10.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| В | чет. | 5.3 | 7.9 | 11.9 | пгс | В зоне озеленения |  |
| В | нечет. | 24.3 | 26.6 | 4.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| В | нечет. | 61.4 | 62.9 | 3.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| В | нечет. | 143.8 | 145.6 | 1.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 83.7 |
|  | В зоне озеленения | - | 78.3 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 5.4 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | пгс | - | 11.9 |
|  | пл. | - | 1.7 |
|  | ц/б | - | 66.6 |
|  | щ | - | 3.5 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| А | право | -0.3 | 72.7 | 467.6 |  |  |
| А | лево | 1.9 | 35.3 | 146.0 |  |  |
| А | лево | 38.6 | 70.9 | 152.8 |  |  |
| А | лево | 73.7 | 147.1 | 303.0 |  |  |
| А | право | 75.9 | 112.4 | 152.1 |  |  |
| А | право | 115.7 | 147.7 | 120.4 |  |  |
| А | право | 150.9 | 202.8 | 230.7 |  |  |
| А | лево | 151.4 | 225.9 | 337.2 |  |  |
| А | право | 206.2 | 239.4 | 142.3 |  |  |
| А | лево | 242.0 | 255.0 | 56.5 |  |  |
| А | право | 242.9 | 310.2 | 217.6 |  |  |
| А | лево | 256.4 | 277.6 | 96.0 |  |  |
| А | лево | 284.5 | 310.5 | 113.0 |  |  |
| А | лево | 318.8 | 363.1 | 98.7 |  |  |
| А | право | 319.5 | 337.9 | 81.0 |  |  |
| А | право | 340.7 | 369.7 | 116.9 |  |  |
| А | лево | 382.5 | 418.6 | 88.8 |  |  |
| А | право | 414.0 | 429.5 | 77.5 |  |  |
| А | лево | 421.7 | 476.8 | 149.8 |  |  |
| А | право | 433.7 | 476.0 | 214.7 |  |  |
| А | право | 479.2 | 532.7 | 273.9 |  |  |
| А | лево | 481.8 | 509.8 | 78.8 |  |  |
| А | лево | 512.2 | 543.9 | 171.7 |  |  |
| А | право | 537.2 | 639.2 | 621.0 |  |  |
| А | лево | 549.1 | 631.7 | 351.6 |  |  |
| А | право | 642.3 | 661.7 | 98.4 |  |  |
| А | право | 647.6 | 654.6 | 7.6 |  |  |
| А | право | 656.4 | 661.7 | 5.9 |  |  |
| А | лево | 658.3 | 680.3 | 36.9 |  |  |
| А | право | 666.1 | 676.1 | 43.7 |  |  |
| А | право | 666.2 | 676.1 | 10.8 |  |  |
| А | право | 679.8 | 717.0 | 217.7 |  |  |
| А | право | 679.9 | 682.8 | 3.1 |  |  |
| А | лево | 693.3 | 697.5 | 6.5 |  |  |
| А | лево | 697.5 | 717.3 | 71.9 |  |  |
| Б | чет. | -1.3 | 17.8 | 80.0 |  |  |
| Б | нечет. | 0.5 | 21.7 | 130.6 |  |  |
| Б | чет. | 21.8 | 40.4 | 44.4 |  |  |
| Б | чет. | 21.8 | 30.9 | 33.3 |  |  |
| Б | нечет. | 24.2 | 46.7 | 113.7 |  |  |
| Б | чет. | 43.5 | 48.5 | 20.8 |  |  |
| Б | чет. | 45.8 | 47.9 | 1.0 |  |  |
| Б | нечет. | 52.1 | 102.4 | 226.1 |  |  |
| Б | чет. | 52.9 | 133.8 | 399.6 |  |  |
| Б | нечет. | 105.2 | 139.5 | 186.9 |  |  |
| Б | чет. | 137.4 | 209.7 | 365.0 |  |  |
| Б | нечет. | 146.9 | 167.7 | 120.1 |  |  |
| Б | нечет. | 170.5 | 189.6 | 104.5 |  |  |
| Б | нечет. | 192.9 | 200.7 | 44.6 |  |  |
| Б | нечет. | 205.9 | 234.5 | 161.0 |  |  |
| Б | чет. | 212.6 | 234.5 | 103.3 |  |  |
| Б | нечет. | 282.2 | 297.5 | 90.5 |  |  |
| Б | чет. | 282.3 | 330.3 | 266.0 |  |  |
| Б | нечет. | 300.3 | 365.1 | 341.2 |  |  |
| Б | чет. | 334.4 | 354.5 | 108.7 |  |  |
| Б | чет. | 357.2 | 378.4 | 114.0 |  |  |
| Б | нечет. | 368.8 | 389.6 | 109.2 |  |  |
| Б | чет. | 381.1 | 414.1 | 203.0 |  |  |
| Б | нечет. | 392.9 | 405.3 | 64.5 |  |  |
| Б | нечет. | 408.4 | 421.8 | 71.2 |  |  |
| Б | чет. | 417.9 | 443.6 | 138.8 |  |  |
| Б | нечет. | 424.4 | 444.6 | 109.0 |  |  |
| Б | чет. | 447.5 | 455.3 | 41.4 |  |  |
| Б | нечет. | 448.1 | 496.2 | 227.9 |  |  |
| Б | чет. | 458.9 | 463.7 | 14.8 |  |  |
| Б | чет. | 469.7 | 527.1 | 302.3 |  |  |
| Б | нечет. | 499.1 | 501.4 | 12.6 |  |  |
| Б | нечет. | 504.5 | 558.7 | 274.4 |  |  |
| Б | чет. | 533.2 | 570.8 | 257.5 |  |  |
| Б | нечет. | 561.1 | 584.2 | 111.2 |  |  |
| Б | чет. | 571.4 | 627.3 | 291.2 |  |  |
| Б | нечет. | 584.3 | 626.0 | 207.5 |  |  |
| Б | чет. | 589.1 | 597.9 | 22.0 |  |  |
| В | нечет. | 0.0 | 116.6 | 327.0 |  |  |
| В | нечет. | 0.0 | 10.7 | 24.2 |  |  |
| В | чет. | 0.7 | 5.7 | 8.2 |  |  |
| В | чет. | 7.7 | 61.2 | 186.6 |  |  |
| В | нечет. | 48.7 | 61.5 | 35.4 |  |  |
| В | чет. | 65.0 | 75.5 | 24.9 |  |  |
| В | чет. | 80.9 | 112.5 | 63.6 |  |  |
| В | чет. | 117.5 | 230.1 | 303.1 |  |  |
| В | чет. | 117.5 | 121.9 | 3.4 |  |  |
| В | нечет. | 119.5 | 229.7 | 260.8 |  |  |
| В | нечет. | 145.7 | 221.2 | 151.8 |  |  |
| В | нечет. | 264.9 | 327.4 | 294.9 |  |  |
| В | чет. | 265.4 | 352.0 | 227.4 |  |  |
| В | нечет. | 333.6 | 338.5 | 21.2 |  |  |
| В | чет. | 369.9 | 385.3 | 39.2 |  |  |
| В | нечет. | 370.7 | 386.1 | 34.7 |  |  |
| В | чет. | 388.4 | 395.9 | 12.8 |  |  |
| В | нечет. | 391.2 | 394.5 | 12.7 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 12907.6 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Б | чет. | 30.8 | 36.4 | 15.1 | Строение |  |
| Б | чет. | 45.6 | 47.1 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |
| Б | чет. | 586.3 | 589.5 | 8.7 | Строение |  |
| В | нечет. | 0.3 | 1.2 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |
| В | нечет. | 6.4 | 7.6 | 0.8 | Основание колодца | ц/б |
| В | нечет. | 10.6 | 12.1 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
| В | нечет. | 43.1 | 48.8 | 16.8 | Гараж |  |
| В | чет. | 120.7 | 122.0 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
| В | нечет. | 216.7 | 219.0 | 2.0 | Основание колодца | ц/б |
| В | нечет. | 221.2 | 227.2 | 16.9 | Гараж |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 65.3 |
|  | Гараж | - | 33.7 |
|  | Основание колодца | - | 7.8 |
|  | Строение | - | 23.8 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | право | 24.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | лево | 32.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | лево | 64.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | право | 68.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | право | 72.3 | Без назначения | Столб деревянный |  |
| А | лево | 94.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | право | 100.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | лево | 124.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | право | 141.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | лево | 154.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| А | лево | 187.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | лево | 219.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | право | 244.0 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| А | лево | 254.0 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| А | лево | 286.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | лево | 308.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | лево | 324.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | право | 325.5 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | лево | 362.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | право | 367.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | право | 405.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | лево | 405.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | право | 434.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | лево | 453.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | право | 485.2 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | право | 510.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | право | 542.2 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | лево | 553.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | право | 573.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | право | 613.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | право | 637.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 30.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 76.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 83.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 86.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 107.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 116.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 127.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 149.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 155.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 178.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 178.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 188.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 201.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 227.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 288.4 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 288.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 312.3 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 314.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 337.5 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 344.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 371.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 380.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 402.8 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 417.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 434.2 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 452.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 460.0 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 489.5 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 495.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 523.3 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 525.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 552.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 558.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 578.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| В | нечет. | 23.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| В | нечет. | 56.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| В | нечет. | 90.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| В | нечет. | 104.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| В | нечет. | 126.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| В | нечет. | 160.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| В | нечет. | 196.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| В | нечет. | 289.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| В | нечет. | 310.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| В | нечет. | 335.5 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| В | нечет. | 367.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| В | нечет. | 391.7 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 77 |  |
|  | Без назначения | - | 1 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 20 |  |
|  | Освещение+Электросети+Связь | - | 2 |  |
|  | Электросети | - | 50 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 4 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В | нечет. | 0.4 | Щит инф. | Газон |
| В | нечет. | 28.0 | Скамья | Газон |
| В | чет. | 301.0 | Щит инф. | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 3 |  |
|  | Скамья | - | 1 |  |
|  | Щит инф. | - | 2 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Б | чет. | 233.7 | Выезд на дорогу с односторонним движением | 5.7.1 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 283.0 | Выезд на дорогу с односторонним движением | 5.7.1 | Опора | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 5.7.1 | Выезд на дорогу с односторонним движением | 2 |
|  | ИТОГО: | 2 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 2 |
|  | - стоек | 1 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | чет. | 233.7 | 3.1 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В | нечет. | 345.4 | 345.5 | Подпорная стенка | - | 3.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | / | 3.0 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпорная стенка | - | 0 | / | 3.0 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1.А | чет. | 135.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 135.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 17.06.2013 г. | 4 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 17.06.2013 г. | 33 страницы; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПЕРМЬ-2013