ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Проспект Октябрят |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Грибоедова - ул, Сухоложская |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  02.07.2013 г..

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	17

Остановки общественного транспорта	18

Опоры освещения и контактных сетей	19

Малые архитектурные формы и прочие элементы	20

Линии разметки	21

Дорожные знаки	22

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	24

Ограждающие и направляющие устройства	25

Светофорные объекты	26

Характеристики движения транспорта	27

Сокращения и условные обозначения.	28

Сведения об исполнителях	32

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Проспект Октябрят(ул. Грибоедова  -ул, Сухоложская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 На участке улицы от перекрестка проспекта Октябрят с ул. Рабочего Иванченко и на протяжении 550 м от него, по направлению движения к ул. Сухоложская, дорога проходит с перепадами высот, что не обеспечивает необходимою видимость в продольном профиле, поэтому требуется установка знаков 1.13, 1.14 («Крутой спуск», «Крутой подъем») и 3.20 («Обгон запрещен»).

1.2 Учитывая, что данный микрорайон закрыт с ул. Грибоедова и с ул. Лифанова знаками особых предписаний 5.31, 5.32 («Зона с ограниченной максимальной скоростью», «Конец зоны с ограниченной максимальной скоростью»), необходимо в районе перекрестка проспекта Октябрят и ул. Северная установить знаки 5.31, 5.31.

1.3 Организовать пешеходный переход в районе перекрестка  ул. Артема и проспекта Октябрят, и установить знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» .

2. Организация движения транспортных средств:

2.1 На пересечении проспекта Октябрят с улицами Артема, Сакко и Ванцетти, Рабочего Иванченко, Северная проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета 2.1 («Главная дорога») и информационных знаков 6.10.1 («Указатель направления»), 6.11 «Наименование объекта»), а так же на перекрестке проспекта Октябрят и ул. Грибоедова необходима установка недостающего знака 6.11 («Наименование объекта»).

2.2 Для обеспечения безопасности на пешеходных переходах в районе перекрестка проспекта Октябрят и ул. Артема, согласно ГОСТу Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», необходимо устроить искусственную неровность, и установить предупреждающие знаки  1.17, 5.20 «Искусственная неровность» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40,20), для принудительного снижения скорости.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Проспект Октябрят |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1464.30 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 7.8 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Проспект Октябрят" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Грибоедова

конец  – ул, Сухоложская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1086.1 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1464.30 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 19369.2 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 11506.7 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 1265.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 503.0 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 5646.2 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 448.3 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 28 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 4 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 270.2 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 2702 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 45 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 44 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 212.06 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 12.5 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 19369.2 |  |
| 2. | Проезжая часть | 11506.7 |  |
| 3. | Обочины | 1265.0 |  |
| 4. | Тротуары | 503.0 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 5646.2 |  |
| 7. | Прочие территории: | 448.3 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | ось | 0.4 | 120.5 | 848.6 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 51.6 | 57.1 | 35.9 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 69.8 | 74.2 | 27.8 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 81.9 | 87.6 | 41.8 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 90.3 | 120.5 | 351.9 | щ | Стоянка |  |
| А | ось | 118.4 | 127.6 | 88.2 | щ | Перекресток |  |
| А | чет. | 124.0 | 133.4 | 13.3 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 124.1 | 127.0 | 12.3 | щ | Примыкание |  |
| А | ось | 126.1 | 207.1 | 418.1 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 127.6 | 152.8 | 76.5 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 164.1 | 169.3 | 6.5 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 171.3 | 177.6 | 8.2 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 200.2 | 204.6 | 5.7 | пгс | Въезд |  |
| А | ось | 204.6 | 226.3 | 110.3 | щ | Перекресток |  |
| А | ось | 225.9 | 306.4 | 308.1 | щ | Основная ПЧ |  |
| Б | ось | 0.0 | 72.7 | 604.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 5.8 | 13.8 | 10.0 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 5.8 | 14.8 | 51.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 25.9 | 30.2 | 5.3 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 25.9 | 32.2 | 30.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 34.8 | 52.3 | 38.8 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 35.4 | 41.5 | 14.5 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 41.2 | 52.4 | 52.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 51.8 | 63.7 | 29.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 54.9 | 58.7 | 18.1 | ц/б | Въезд |  |
| Б | ось | 67.7 | 83.2 | 91.8 | а/б | Перекресток |  |
| Б | чет. | 73.8 | 82.1 | 25.9 | а/б | Примыкание |  |
| Б | ось | 82.6 | 85.2 | 14.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | ось | 85.1 | 88.3 | 19.3 | а/б | Искусственная неровность |  |
| Б | ось | 88.2 | 166.8 | 489.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 120.8 | 126.5 | 38.0 | а/б | Въезд |  |
| Б | ось | 166.7 | 177.4 | 71.0 | а/б | Перекресток |  |
| Б | нечет. | 166.8 | 177.4 | 17.8 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 167.3 | 175.4 | 29.9 | а/б | Примыкание |  |
| Б | чет. | 169.3 | 173.7 | 9.9 | пгс | Примыкание |  |
| Б | нечет. | 169.3 | 177.1 | 7.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 175.9 | 261.4 | 532.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 211.2 | 221.2 | 76.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 216.1 | 222.1 | 7.0 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 236.0 | 240.3 | 5.0 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 236.0 | 241.5 | 30.4 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 243.2 | 247.3 | 5.0 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 243.2 | 247.3 | 24.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 249.9 | 254.8 | 4.2 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 250.2 | 254.3 | 4.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 257.3 | 262.0 | 5.4 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 257.4 | 262.0 | 28.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 261.3 | 273.9 | 123.8 | а/б | Перекресток |  |
| Б | чет. | 264.5 | 270.3 | 9.7 | щ | Примыкание |  |
| Б | чет. | 265.3 | 270.1 | 15.1 | пгс | Примыкание |  |
| Б | ось | 273.7 | 369.9 | 579.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 287.6 | 294.2 | 8.9 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 290.4 | 293.9 | 28.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 354.3 | 359.4 | 21.3 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 354.9 | 358.7 | 21.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 369.7 | 381.6 | 69.5 | а/б | Перекресток |  |
| Б | нечет. | 370.6 | 376.5 | 8.9 | а/б | Примыкание |  |
| Б | чет. | 371.9 | 381.6 | 70.7 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 373.5 | 381.5 | 29.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 377.6 | 1084.3 | 5741.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 605.8 | 610.3 | 8.7 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 670.9 | 684.5 | 10.8 | щ | Въезд |  |
| Б | чет. | 671.7 | 684.5 | 13.9 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 11506.7 |
|  | Въезд | - | 933.0 |
|  | Искусственная неровность | - | 19.3 |
|  | Основная ПЧ | - | 9536.3 |
|  | Перекресток | - | 554.5 |
|  | Примыкание | - | 111.7 |
|  | Стоянка | - | 351.9 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 8625.5 |
|  | пгс | - | 427.7 |
|  | ц/б | - | 138.1 |
|  | щ | - | 2315.5 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | чет. | 18.2 | 22.3 | 3.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 28.4 | 52.1 | 16.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 28.4 | 30.0 | 7.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 56.6 | 70.8 | 36.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 73.9 | 83.3 | 22.3 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 87.0 | 122.1 | 35.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 183.5 | 185.9 | 3.3 | пгс | В зоне озеленения |  |
| А | нечет. | 184.3 | 185.5 | 0.8 | дерево | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 0.0 | 5.8 | 8.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 13.6 | 25.9 | 16.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 29.7 | 34.9 | 6.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 51.9 | 55.2 | 3.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 58.3 | 73.8 | 17.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 63.6 | 67.7 | 9.8 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 82.1 | 120.8 | 47.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 113.4 | 114.4 | 1.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 126.2 | 167.3 | 51.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 143.3 | 144.6 | 6.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 175.4 | 216.1 | 48.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 221.2 | 236.2 | 17.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 240.2 | 243.3 | 3.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 247.3 | 257.4 | 12.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 273.2 | 287.8 | 17.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 293.8 | 354.8 | 76.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 309.5 | 313.7 | 13.0 | пгс | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 359.1 | 374.2 | 18.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 503.0 |
|  | В зоне озеленения | - | 72.5 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 430.5 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 358.4 |
|  | дерево | - | 0.8 |
|  | пгс | - | 26.1 |
|  | ц/б | - | 117.7 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| А | чет. | 0.0 | 20.6 | 34.7 |  |  |
| А | нечет. | 2.5 | 28.4 | 81.2 |  |  |
| А | чет. | 20.4 | 92.7 | 119.2 |  |  |
| А | нечет. | 30.0 | 52.0 | 132.3 |  |  |
| А | нечет. | 58.2 | 70.6 | 69.1 |  |  |
| А | нечет. | 73.3 | 82.9 | 55.0 |  |  |
| А | нечет. | 85.2 | 124.6 | 203.8 |  |  |
| А | нечет. | 87.6 | 121.4 | 139.6 |  |  |
| А | чет. | 113.3 | 126.1 | 16.2 |  |  |
| А | нечет. | 126.7 | 152.3 | 169.0 |  |  |
| А | нечет. | 126.7 | 130.5 | 8.0 |  |  |
| А | чет. | 133.0 | 200.3 | 93.2 |  |  |
| А | нечет. | 152.7 | 164.3 | 13.1 |  |  |
| А | нечет. | 169.0 | 172.3 | 3.7 |  |  |
| А | нечет. | 176.1 | 184.4 | 15.2 |  |  |
| А | нечет. | 185.4 | 212.9 | 76.7 |  |  |
| А | чет. | 204.5 | 305.4 | 136.9 |  |  |
| А | нечет. | 231.0 | 306.6 | 500.6 |  |  |
| Б | чет. | 0.0 | 7.6 | 45.1 |  |  |
| Б | нечет. | 1.4 | 55.5 | 112.3 |  |  |
| Б | чет. | 13.8 | 28.1 | 102.9 |  |  |
| Б | чет. | 30.2 | 35.6 | 24.3 |  |  |
| Б | чет. | 52.3 | 55.6 | 13.9 |  |  |
| Б | чет. | 58.4 | 76.4 | 67.6 |  |  |
| Б | нечет. | 66.8 | 170.2 | 112.8 |  |  |
| Б | чет. | 81.4 | 113.5 | 138.4 |  |  |
| Б | чет. | 114.4 | 121.6 | 16.3 |  |  |
| Б | чет. | 125.7 | 143.8 | 95.7 |  |  |
| Б | чет. | 144.1 | 148.1 | 8.8 |  |  |
| Б | чет. | 144.6 | 169.5 | 90.4 |  |  |
| Б | чет. | 173.5 | 211.9 | 323.2 |  |  |
| Б | нечет. | 176.8 | 250.5 | 72.4 |  |  |
| Б | чет. | 220.4 | 237.4 | 126.1 |  |  |
| Б | чет. | 239.8 | 243.5 | 21.5 |  |  |
| Б | чет. | 246.3 | 257.7 | 80.2 |  |  |
| Б | нечет. | 254.0 | 283.9 | 44.7 |  |  |
| Б | чет. | 261.1 | 265.5 | 23.5 |  |  |
| Б | чет. | 270.0 | 290.6 | 197.2 |  |  |
| Б | чет. | 293.6 | 310.4 | 164.9 |  |  |
| Б | чет. | 311.4 | 319.4 | 52.5 |  |  |
| Б | чет. | 313.7 | 355.1 | 375.3 |  |  |
| Б | чет. | 358.3 | 374.2 | 161.2 |  |  |
| Б | чет. | 369.9 | 372.6 | 2.7 |  |  |
| Б | чет. | 380.2 | 388.2 | 67.2 |  |  |
| Б | чет. | 413.3 | 465.7 | 69.7 |  |  |
| Б | нечет. | 419.9 | 458.7 | 51.8 |  |  |
| Б | чет. | 465.5 | 511.0 | 41.0 |  |  |
| Б | чет. | 511.3 | 552.3 | 39.3 |  |  |
| Б | чет. | 552.8 | 606.5 | 49.9 |  |  |
| Б | нечет. | 595.2 | 1084.3 | 512.2 |  |  |
| Б | чет. | 609.8 | 672.8 | 64.9 |  |  |
| Б | чет. | 684.4 | 1083.3 | 408.3 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 5646.2 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | нечет. | 127.3 | 127.7 | 0.5 | Основание колодца | ц/б |
| Б | нечет. | 46.6 | 49.4 | 2.1 | Основание колодца | ц/б |
| Б | нечет. | 46.6 | 49.4 | 3.0 | Основание колодца | ц/б |
| Б | нечет. | 47.4 | 49.1 | 1.8 | Строение |  |
| Б | чет. | 144.8 | 145.9 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
| Б | нечет. | 283.9 | 367.2 | 132.3 | Водоотводной лоток | а/б |
| Б | чет. | 313.8 | 315.7 | 2.1 | Выгребная яма |  |
| Б | нечет. | 366.2 | 371.3 | 3.6 | Водоотводной лоток | ц/б |
| Б | нечет. | 455.9 | 595.4 | 151.0 | Водоотводной лоток | а/б |
| Б | чет. | 464.3 | 606.0 | 74.8 | Водоотводной лоток | ц/б |
| Б | нечет. | 466.7 | 607.9 | 75.9 | Водоотводной лоток | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 448.3 |
|  | Водоотводной лоток | - | 437.6 |
|  | Выгребная яма | - | 2.1 |
|  | Основание колодца | - | 6.7 |
|  | Строение | - | 1.8 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | чет. | 19.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 41.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 70.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 99.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 128.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 151.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 223.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 266.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | -1.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 33.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 34.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 61.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 85.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 85.2 | Без назначения | Столб бетонный |  |
| Б | чет. | 94.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 133.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 177.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 180.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 205.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 205.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 228.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 240.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 273.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 299.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 327.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 373.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 584.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 1098.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 28 |  |
|  | Без назначения | - | 1 |  |
|  | Освещение | - | 1 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 13 |  |
|  | Электросети | - | 13 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | нечет. | 87.2 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | чет. | 14.0 | Мусорный контейнер | Газон |
| Б | чет. | 606.0 | Столбик ограждения | Обочина |
| Б | чет. | 610.3 | Столбик ограждения | Обочина |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 4 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 1 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 3 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 745.9 | 74.59 |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 1631.8 | 163.18 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 45.7 | 1.14 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 210.0 | 15.75 |
| 1.7 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 29.3 | 1.46 |
| 1.25 | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) | 2 | 11.2 | 4.48 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 1 |  | 9.60 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 270.2 |
| белой (кв. м.) | 270.2 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 2702 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | нечет. | 9.2 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 10.4 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 10.4 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка |  |
| Б | чет. | 24.4 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 64.0 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 64.0 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 64.0 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 64.0 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 68.3 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 68.3 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 73.5 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 73.5 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 82.7 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 85.0 | Искусственная неровность | 5.20 | Опора | треб. |
| Б | чет. | 85.0 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора | треб. |
| Б | чет. | 85.0 | Зона действия | 8.2.1 | Опора | треб. |
| Б | нечет. | 85.2 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |
| Б | нечет. | 89.3 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 89.3 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 144.2 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 161.8 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 161.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 166.6 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 166.6 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 175.0 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 183.3 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 255.9 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 255.9 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 262.2 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 262.2 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 270.9 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 276.9 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 277.8 | Обгон запрещен | 3.20 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 277.8 | Крутой спуск | 1.13 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 366.0 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 368.2 | Крутой подъем | 1.14 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 368.2 | Обгон запрещен | 3.20 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 383.8 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 383.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 383.8 | Зона с ограничением максимальной скорости | 5.31 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 387.1 | Обгон запрещен | 3.20 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 387.1 | Крутой подъем | 1.14 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 387.1 | Конец зоны с ограничением максимальной скорости | 5.32 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 660.6 | Крутой спуск | 1.13 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 925.4 | Обгон запрещен | 3.20 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.13 | Крутой спуск | 2 |
| 1.14 | Крутой подъем | 2 |
| 1.17 | Искусственная неровность | 2 |
| 2.1 | Главная дорога | 4 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 3.20 | Обгон запрещен | 4 |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |
| 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |
| 5.20 | Искусственная неровность | 2 |
| 5.21 | Жилая зона | 3 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 3 |
| 5.31 | Зона с ограничением максимальной скорости | 1 |
| 5.32 | Конец зоны с ограничением максимальной скорости | 1 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 8 |
| 6.11 | Наименование объекта | 5 |
| 8.2.1 | Зона действия | 1 |
|  | ИТОГО: | 45 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 44 |
|  | - стоек | 23 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 А | нечет. | 9.2 | 4.1 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 2 Б | чет. | 24.4 | 5.8 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 3 Б | чет. | 64.0 | 4.9 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 4 Б | нечет. | 68.3 | 5.5 | Обочина | Стойка на ц/б новая |
| 5 Б | чет. | 73.5 | 4.8 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 6 Б | чет. | 82.7 | 7.1 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 7 Б | нечет. | 89.3 | 3.7 | Обочина | Стойка на ц/б новая |
| 8 Б | нечет. | 144.2 | 4.9 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 9 Б | чет. | 161.8 | 4.7 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 10 Б | чет. | 166.6 | 4.8 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 11 Б | чет. | 175.0 | 10.3 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 12 Б | нечет. | 183.3 | 4.4 | Газон | Стойка |
| 13 Б | чет. | 255.9 | 4.7 | Газон | Стойка |
| 14 Б | чет. | 262.2 | 4.8 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 15 Б | чет. | 270.9 | 9.4 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 16 Б | нечет. | 276.9 | 4.1 | Газон | Стойка |
| 17 Б | чет. | 277.8 | 5.1 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 18 Б | чет. | 366.0 | 5.2 | Газон | Стойка на ц/б новая |
| 19 Б | нечет. | 368.2 | 4.0 | Обочина | Стойка |
| 20 Б | нечет. | 383.8 | 4.8 | Обочина | Стойка |
| 21 Б | чет. | 387.1 | 5.7 | Обочина | Стойка |
| 22 Б | нечет. | 660.6 | 5.3 | Газон | Стойка |
| 23 Б | нечет. | 925.4 | 5.7 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А | нечет. | 51.6 | 52.0 | Парапет бетонный | - | 6.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 111.8 | 111.8 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 116.0 | 116.0 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 119.1 | 119.1 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 121.9 | 121.9 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 122.7 | 122.7 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 123.4 | 123.4 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 130.5 | 131.1 | Забор металлический | - | 6.5 | 0 |  |
| А | нечет. | 131.1 | 131.1 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 134.0 | 134.0 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 137.2 | 137.2 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 140.1 | 140.1 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 143.2 | 143.2 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 144.7 | 144.7 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 148.8 | 148.8 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | нечет. | 151.8 | 151.8 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| Б | нечет. | 393.3 | 541.1 | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 147.7 | 0 |  |
| Б | чет. | 394.0 | 458.7 | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 64.3 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | / | 224.5 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Забор металлический | - | 0 | / | 6.5 | / | 0.0 |
|  | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 0 | / | 212.1 | / | 0.0 |
|  | Парапет бетонный | - | 0 | / | 6.0 | / | 0.0 |
|  | Столбик ограждения | - | 14 | / | 0.0 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 Б | чет. | 370 | 1 | 79.4 | 14.7 | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
|  | нечет. | 370 | 1 | 88.6 | 9.1 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 02.07.2013 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 02.07.2013 г. | 32 страницы; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПЕРМЬ-2013