ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Пензенская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Богдана Хмельницкого - ул. Ласьвинская |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  13.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	17

Остановки общественного транспорта	18

Опоры освещения и контактных сетей	19

Малые архитектурные формы и прочие элементы	21

Линии разметки	23

Дорожные знаки	24

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	26

Ограждающие и направляющие устройства	27

Светофорные объекты	28

Характеристики движения транспорта	29

Сокращения и условные обозначения.	30

Сведения об исполнителях	33

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Пензенская

###### (ул. Богдана Хмельницкого  - ул. Ласьвинская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 На ул. Пензенская требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Богдана Хмельницкого и ул. Ласьвинская, а так же в районе дома ул. Пензенская, 59 т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 5.9 м. По улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» необходима из-за отсутствия на данной улице тротуаров, предназначенных для движения пешеходов. Данная улица не является центральной в улично-дорожной сети Кировского района.

1.2. В районе здания по ул. Пензенская, 75 расположен железнодорожный переезд, поэтому требуется установка предупреждающих знаков 1.2 («Железнодорожный переезд без шлагбаума») и знаков приоритета 2.5 («Движение без остановки запрещено»). Перед перекрестком ул. Пензенская с ул. Магистральная перед железнодорожным переездом так же необходимо установить недостающие знаки приоритета 2.5 («Движение без остановки запрещено»).

2. Своевременное информирование участников движения:

2.1 На пересечении ул. Пензенская и ул. Магистральная проектом предусмотрена установка недостающих информационных знаков (6.11 «Наименование объекта»).

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Пензенская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Кировский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 2025.98 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 5.9 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Пензенская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Богдана Хмельницкого

конец  - ул. Ласьвинская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 416.9 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 2025.98 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 29626.0 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 14783.7 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 350.9 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 1218.2 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 13040.0 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 233.2 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 62 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 64 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 4.33 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 43.3 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 21 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 95.4 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 29626.0 |  |
| 2. | Проезжая часть | 14783.7 |  |
| 3. | Обочины | 350.9 |  |
| 4. | Тротуары | 1218.2 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 13040.0 |  |
| 7. | Прочие территории: | 233.2 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | ось | 0.2 | 116.3 | 561.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
| А | лево | 7.3 | 37.5 | 116.8 | а/б | Въезд |  |
| А | лево | 20.5 | 24.6 | 13.5 | а/б | Въезд |  |
| А | лево | 27.7 | 38.2 | 79.5 | а/б | Въезд |  |
| А | лево | 88.6 | 100.7 | 84.2 | а/б | Въезд |  |
| А | право | 97.5 | 119.2 | 89.4 | а/б | Стоянка |  |
| А | ось | 98.5 | 416.8 | 1642.0 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | лево | 114.0 | 131.2 | 71.2 | пгс | Въезд |  |
| А | лево | 188.2 | 203.6 | 123.3 | пгс | Въезд |  |
| А | право | 203.5 | 214.8 | 49.6 | пгс | Стоянка |  |
| А | право | 203.8 | 214.7 | 137.4 | а/б | Стоянка |  |
| А | лево | 217.9 | 225.3 | 61.5 | а/б | Примыкание |  |
| А | лево | 280.4 | 285.2 | 5.6 | ц/б | Въезд |  |
| А | лево | 307.4 | 314.5 | 30.4 | ц/б | Въезд |  |
| А | лево | 341.2 | 348.9 | 77.9 | пгс | Въезд |  |
| А | лево | 353.1 | 360.7 | 50.9 | а/б | Въезд |  |
| А | лево | 360.1 | 371.8 | 70.8 | щ | Въезд |  |
| А | лево | 384.5 | 388.0 | 7.6 | ц/б | Въезд |  |
| Б | ось | 0.0 | 20.8 | 251.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | ось | 23.3 | 28.8 | 31.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 24.6 | 30.2 | 21.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 28.3 | 537.8 | 3120.9 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 141.7 | 155.5 | 59.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 364.5 | 388.4 | 140.1 | а/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 402.1 | 409.0 | 26.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 457.1 | 476.9 | 42.7 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 521.7 | 537.8 | 22.9 | пгс | Примыкание |  |
| Б | ось | 534.6 | 720.2 | 1099.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 597.1 | 601.1 | 5.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 668.8 | 687.1 | 127.9 | а/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 673.9 | 684.1 | 14.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 682.5 | 690.1 | 70.2 | пгс | Стоянка |  |
| Б | нечет. | 689.9 | 715.1 | 303.1 | а/б | Стоянка |  |
| Б | чет. | 706.1 | 719.5 | 45.1 | а/б | Въезд |  |
| В | ось | 2.5 | 10.1 | 44.5 | пгс | Основная ПЧ |  |
| В | ось | 9.6 | 313.2 | 1718.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
| В | чет. | 20.6 | 31.8 | 40.4 | а/б | Въезд |  |
| В | чет. | 20.6 | 32.1 | 70.2 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 31.7 | 36.0 | 15.9 | ц/б | Въезд |  |
| В | чет. | 31.8 | 55.2 | 219.2 | а/б | Въезд |  |
| В | нечет. | 63.6 | 74.6 | 46.8 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 72.9 | 83.9 | 20.4 | а/б | Въезд |  |
| В | нечет. | 123.4 | 127.7 | 13.5 | ц/б | Въезд |  |
| В | чет. | 150.2 | 164.8 | 27.5 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 150.2 | 164.8 | 8.1 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 189.3 | 194.1 | 12.8 | а/б | Въезд |  |
| В | нечет. | 232.4 | 255.1 | 76.3 | а/б | Въезд |  |
| В | чет. | 237.9 | 244.9 | 18.1 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 279.3 | 283.2 | 14.3 | щ | Въезд |  |
| В | нечет. | 279.3 | 283.1 | 4.1 | а/б | Въезд |  |
| В | чет. | 302.3 | 309.9 | 23.1 | пгс | Въезд |  |
| В | ось | 310.9 | 764.7 | 2197.3 | a/б | Основная ПЧ |  |
| В | нечет. | 321.3 | 326.8 | 11.4 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 465.7 | 469.0 | 10.9 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 483.5 | 497.1 | 31.6 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 502.8 | 507.3 | 14.6 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 516.4 | 529.6 | 19.9 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 552.2 | 568.0 | 21.3 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 576.8 | 583.8 | 7.5 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 599.5 | 603.4 | 7.1 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 629.0 | 631.7 | 4.9 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 671.3 | 677.9 | 16.3 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 686.7 | 707.1 | 34.2 | a/б | Въезд |  |
| В | чет. | 688.1 | 706.6 | 48.3 | a/б | Въезд |  |
| В | чет. | 719.7 | 724.3 | 13.9 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 745.1 | 750.9 | 9.9 | пгс | Въезд |  |
| В | ось | 765.7 | 887.5 | 850.4 | a/б | Основная ПЧ |  |
| В | чет. | 865.9 | 888.0 | 343.9 | a/б | Стоянка |  |
| В | нечет. | 875.2 | 885.9 | 37.2 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 875.9 | 877.7 | 5.2 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 880.7 | 887.2 | 54.6 | a/б | Стоянка |  |
| В | ось | 885.9 | 888.9 | 15.0 | a/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 14783.7 |
|  | Въезд | - | 2134.5 |
|  | Основная ПЧ | - | 11516.5 |
|  | Примыкание | - | 84.5 |
|  | Стоянка | - | 1048.1 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | a/б | - | 8827.7 |
|  | пгс | - | 4155.9 |
|  | ц/б | - | 73.0 |
|  | щ | - | 1727.1 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | право | 0.3 | 87.8 | 127.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | лево | 46.8 | 52.7 | 40.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | право | 117.7 | 121.6 | 3.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | право | 213.6 | 238.4 | 48.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
| А | лево | 247.9 | 249.1 | 1.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| А | лево | 401.0 | 404.4 | 14.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 3.1 | 21.9 | 43.3 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 25.5 | 30.5 | 7.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 30.2 | 50.5 | 29.6 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 49.8 | 142.1 | 173.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 155.3 | 364.5 | 381.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 388.2 | 403.0 | 25.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 719.1 | 720.7 | 5.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| В | нечет. | 152.8 | 153.7 | 1.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| В | чет. | 366.5 | 481.2 | 139.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| В | чет. | 531.5 | 597.5 | 108.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| В | чет. | 704.7 | 748.4 | 67.1 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 1218.2 |
|  | В зоне озеленения | - | 168.6 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 1049.6 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1195.7 |
|  | ц/б | - | 22.5 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| А | лево | 0.0 | 20.5 | 114.4 |  |  |
| А | право | 0.2 | 9.9 | 31.9 |  |  |
| А | право | 12.6 | 25.0 | 37.4 |  |  |
| А | лево | 24.5 | 31.2 | 21.8 |  |  |
| А | право | 27.7 | 40.0 | 37.3 |  |  |
| А | лево | 37.5 | 47.1 | 109.1 |  |  |
| А | право | 42.8 | 55.0 | 38.2 |  |  |
| А | лево | 48.3 | 95.3 | 517.4 |  |  |
| А | право | 57.7 | 70.0 | 37.6 |  |  |
| А | право | 72.8 | 85.0 | 36.5 |  |  |
| А | право | 87.6 | 109.8 | 56.0 |  |  |
| А | лево | 98.1 | 120.4 | 112.5 |  |  |
| А | право | 116.3 | 203.8 | 365.6 |  |  |
| А | лево | 127.3 | 188.6 | 405.7 |  |  |
| А | лево | 202.3 | 219.4 | 92.9 |  |  |
| А | право | 213.6 | 417.4 | 871.2 |  |  |
| А | лево | 224.6 | 342.1 | 677.2 |  |  |
| А | лево | 347.9 | 354.1 | 46.4 |  |  |
| А | лево | 371.7 | 401.5 | 131.8 |  |  |
| А | лево | 404.0 | 416.3 | 59.0 |  |  |
| Б | нечет. | 2.9 | 21.6 | 79.8 |  |  |
| Б | чет. | 9.8 | 19.5 | 35.1 |  |  |
| Б | чет. | 22.6 | 409.8 | 1654.2 |  |  |
| Б | нечет. | 28.8 | 50.5 | 56.9 |  |  |
| Б | нечет. | 30.5 | 143.1 | 497.1 |  |  |
| Б | нечет. | 152.7 | 364.6 | 958.3 |  |  |
| Б | нечет. | 388.3 | 405.2 | 69.8 |  |  |
| Б | нечет. | 406.4 | 678.9 | 935.9 |  |  |
| Б | чет. | 476.8 | 526.0 | 150.7 |  |  |
| Б | чет. | 537.2 | 597.1 | 92.6 |  |  |
| Б | чет. | 601.1 | 674.7 | 106.7 |  |  |
| Б | чет. | 683.0 | 709.4 | 34.4 |  |  |
| Б | нечет. | 706.7 | 719.6 | 86.4 |  |  |
| В | нечет. | 0.0 | 68.3 | 574.0 |  |  |
| В | чет. | 6.1 | 20.8 | 128.6 |  |  |
| В | чет. | 55.0 | 78.2 | 72.3 |  |  |
| В | нечет. | 71.8 | 85.3 | 38.6 |  |  |
| В | нечет. | 74.6 | 123.4 | 117.7 |  |  |
| В | чет. | 83.1 | 109.6 | 29.6 |  |  |
| В | чет. | 83.9 | 153.0 | 190.0 |  |  |
| В | нечет. | 127.6 | 190.3 | 197.1 |  |  |
| В | чет. | 161.8 | 239.2 | 242.8 |  |  |
| В | нечет. | 193.5 | 232.4 | 133.8 |  |  |
| В | нечет. | 193.5 | 197.3 | 6.7 |  |  |
| В | чет. | 244.0 | 304.0 | 191.4 |  |  |
| В | нечет. | 255.1 | 279.4 | 83.5 |  |  |
| В | нечет. | 283.1 | 314.4 | 57.6 |  |  |
| В | нечет. | 283.2 | 314.4 | 76.7 |  |  |
| В | чет. | 307.3 | 310.1 | 5.8 |  |  |
| В | чет. | 309.3 | 366.5 | 143.6 |  |  |
| В | нечет. | 313.2 | 323.5 | 22.4 |  |  |
| В | нечет. | 324.3 | 466.0 | 535.0 |  |  |
| В | нечет. | 468.8 | 488.7 | 77.5 |  |  |
| В | чет. | 481.2 | 517.9 | 58.3 |  |  |
| В | нечет. | 493.0 | 503.0 | 34.4 |  |  |
| В | нечет. | 507.1 | 554.2 | 101.0 |  |  |
| В | чет. | 528.6 | 531.5 | 3.9 |  |  |
| В | нечет. | 566.2 | 578.9 | 16.6 |  |  |
| В | нечет. | 581.6 | 599.6 | 28.7 |  |  |
| В | чет. | 597.5 | 671.9 | 66.2 |  |  |
| В | нечет. | 603.4 | 629.0 | 46.8 |  |  |
| В | нечет. | 631.7 | 692.4 | 121.3 |  |  |
| В | чет. | 676.1 | 689.3 | 34.6 |  |  |
| В | чет. | 702.4 | 719.9 | 53.3 |  |  |
| В | нечет. | 705.7 | 746.3 | 75.5 |  |  |
| В | чет. | 723.7 | 761.2 | 103.2 |  |  |
| В | нечет. | 750.6 | 766.2 | 28.7 |  |  |
| В | чет. | 763.0 | 876.7 | 352.8 |  |  |
| В | нечет. | 769.7 | 877.1 | 302.4 |  |  |
| В | чет. | 841.3 | 865.9 | 4.1 |  |  |
| В | чет. | 876.0 | 886.2 | 36.5 |  |  |
| В | чет. | 879.6 | 881.1 | 1.1 |  |  |
| В | чет. | 882.8 | 884.3 | 1.2 |  |  |
| В | нечет. | 885.9 | 888.8 | 12.4 |  |  |
| В | чет. | 887.1 | 890.0 | 65.4 |  |  |
| В | чет. | 887.5 | 889.6 | 8.9 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 13040.0 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | право | 2.5 | 9.8 | 6.2 | Отмостка здания | ц/б |
| А | право | 12.6 | 25.0 | 11.0 | Отмостка здания | ц/б |
| А | право | 27.7 | 40.0 | 10.9 | Отмостка здания | ц/б |
| А | право | 42.8 | 55.0 | 9.8 | Отмостка здания | ц/б |
| А | право | 57.7 | 70.1 | 10.7 | Отмостка здания | ц/б |
| А | право | 72.8 | 85.0 | 11.0 | Отмостка здания | ц/б |
| А | право | 87.6 | 96.7 | 7.0 | Отмостка здания | ц/б |
| А | право | 96.8 | 117.7 | 19.6 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | чет. | 18.8 | 23.3 | 17.8 | Ж/Д полотно, трава |  |
| Б | ось | 19.5 | 24.6 | 28.9 | Ж/Д полотно, а/б |  |
| Б | нечет. | 20.8 | 25.9 | 25.1 | Ж/Д полотно, трава |  |
| Б | нечет. | 371.0 | 383.4 | 11.0 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | чет. | 515.8 | 517.3 | 1.8 | Основание колодца | ц/б |
| Б | чет. | 702.2 | 706.2 | 2.3 | Отмостка здания | ц/б |
| В | нечет. | 84.8 | 85.7 | 0.8 | Основание колодца | ц/б |
| В | чет. | 88.6 | 89.6 | 0.8 | Основание колодца | ц/б |
| В | чет. | 157.2 | 158.1 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
| В | нечет. | 196.8 | 197.7 | 0.8 | Основание колодца | ц/б |
| В | чет. | 758.3 | 765.1 | 17.4 | Ж/Д полотно, трава |  |
| В | ось | 761.6 | 769.1 | 26.3 | Ж/Д полотно, ц/б |  |
| В | нечет. | 765.3 | 771.0 | 9.4 | Ж/Д полотно, трава |  |
| В | чет. | 862.6 | 865.2 | 3.7 | Ц/б плиты |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 233.2 |
|  | Ж/Д полотно, а/б | - | 28.9 |
|  | Ж/Д полотно, трава | - | 69.7 |
|  | Ж/Д полотно, ц/б | - | 26.3 |
|  | Основание колодца | - | 5.1 |
|  | Отмостка здания | - | 99.5 |
|  | Ц/б плиты | - | 3.7 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | лево | 10.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | лево | 28.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | право | 31.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | право | 67.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | право | 67.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | лево | 166.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | лево | 185.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | лево | 214.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| А | лево | 235.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| А | лево | 279.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | лево | 315.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | лево | 348.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| А | лево | 375.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | лево | 415.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | лево | 415.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 16.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 31.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 38.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 59.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 94.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 129.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 164.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 198.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 235.0 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
| Б | нечет. | 268.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 302.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 337.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 395.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 442.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 476.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 579.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | нечет. | 49.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | нечет. | 82.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | нечет. | 122.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | нечет. | 159.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | нечет. | 195.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | нечет. | 230.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | нечет. | 269.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | нечет. | 299.8 | Без назначения | Столб бетонный |  |
| В | нечет. | 303.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | нечет. | 303.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | нечет. | 319.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| В | нечет. | 332.4 | Электросети | Столб мет |  |
| В | нечет. | 354.2 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
| В | нечет. | 394.6 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
| В | нечет. | 426.3 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
| В | чет. | 428.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| В | нечет. | 469.0 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
| В | нечет. | 508.1 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
| В | нечет. | 548.7 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
| В | нечет. | 593.7 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
| В | нечет. | 634.0 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
| В | нечет. | 671.0 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
| В | нечет. | 710.3 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
| В | чет. | 732.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | чет. | 748.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | чет. | 766.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | чет. | 783.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | чет. | 818.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | нечет. | 818.3 | Электросети | Столб мет |  |
| В | чет. | 841.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| В | чет. | 873.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 62 |  |
|  | Без назначения | - | 1 |  |
|  | Освещение | - | 2 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 44 |  |
|  | Электросети | - | 11 |  |
|  | Электросети+Освещение+ Связь | - | 3 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 1 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | право | 114.4 | Урна | Оформительская фигура |
| А | лево | 130.6 | Столбик ограждения | Газон |
| А | право | 151.8 | Урна | Газон |
| Б | чет. | 8.3 | Столбик ограждения | Область обсчета |
| Б | нечет. | 9.3 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | чет. | 9.7 | Столбик ограждения | Область обсчета |
| Б | нечет. | 10.7 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | чет. | 11.0 | Столбик ограждения | Область обсчета |
| Б | нечет. | 12.1 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | чет. | 12.4 | Столбик ограждения | Область обсчета |
| Б | нечет. | 13.6 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | чет. | 13.7 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 14.9 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | чет. | 15.3 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 16.6 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | чет. | 16.7 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 18.2 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | чет. | 18.2 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 19.5 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | чет. | 24.7 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | чет. | 30.2 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 34.0 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 36.0 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 37.6 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 407.6 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 411.7 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 415.0 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 417.9 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 692.7 | Щит рекл.1 | Область обсчета |
| Б | нечет. | 716.0 | Столбик ограждения | Газон |
| Б | нечет. | 719.4 | Шлагбаум | Газон |
| Б | чет. | 719.8 | Шлагбаум | Тротуар |
| Б | чет. | 720.1 | Столбик ограждения | Тротуар |
| В | нечет. | 501.7 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 501.8 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 501.9 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 750.9 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 752.5 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 754.0 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 755.5 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 755.9 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 756.9 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 757.6 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 759.3 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 760.5 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 762.3 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 763.7 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 766.7 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 768.3 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 769.8 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 771.3 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 772.9 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 773.5 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 774.2 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 775.0 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 775.9 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 776.8 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 777.1 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 778.2 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 778.4 | Столбик ограждения | Газон |
| В | нечет. | 779.7 | Столбик ограждения | Газон |
| В | чет. | 863.1 | Урна | Оформительская фигура |
| В | чет. | 864.2 | Урна | Оформительская фигура |
| В | чет. | 887.6 | Урна | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 64 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 56 |  |
|  | Урна | - | 5 |  |
|  | Шлагбаум | - | 2 |  |
|  | Щит рекл.1 | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 23.7 | 2.37 |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) | 1 | 4.9 | 1.96 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 4.33 |
| белой (кв. м.) | 4.33 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 43.3 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Б | чет. | 9.1 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1.2 | Стойка |  |
| Б | чет. | 9.1 | Однопутная железная дорога | 1.3.1 | Стойка |  |
| Б | чет. | 9.1 | Движение без остановки запрещено | 2.5 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 16.7 | Уступите дорогу | 2.4 | Опора |  |
| Б | нечет. | 16.7 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |
| В | нечет. | 24.6 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | демонтаж |
| Б | нечет. | 34.2 | Движение без остановки запрещено | 2.5 | Стойка | треб. |
| Б | нечет. | 39.6 | Однопутная железная дорога | 1.3.1 | Стойка |  |
| Б | нечет. | 59.3 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1.2 | Опора |  |
| А | лево | 421.6 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
| А | лево | 421.6 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
| Б | чет. | 447.4 | Остановка запрещена | 3.27 | Стойка |  |
| В | чет. | 709.0 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1.2 | Стойка | треб. |
| В | чет. | 747.0 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1.2 | Стойка | демонтаж |
| В | чет. | 747.0 | Движение без остановки запрещено | 2.5 | Стойка | треб. |
| В | чет. | 747.0 | Однопутная железная дорога | 1.3.1 | Стойка |  |
| В | нечет. | 776.6 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1.2 | Стойка | демонтаж |
| В | нечет. | 776.6 | Однопутная железная дорога | 1.3.1 | Стойка |  |
| В | нечет. | 776.6 | Движение без остановки запрещено | 2.5 | Стойка | треб. |
| В | нечет. | 818.3 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1.2 | Опора | треб. |
| В | нечет. | 888.8 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 6 |
| 1.3.1 | Однопутная железная дорога | 4 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 2 |
| 2.5 | Движение без остановки запрещено | 4 |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |
| 3.27 | Остановка запрещена | 1 |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
| 6.11 | Наименование объекта | 1 |
|  | ИТОГО: | 21 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 9 |
|  | - стоек | 2 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 3 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | лево | 421.6 | 5.6 |  | Стойка |
| Б | нечет. | 34.2 | 4.8 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | право | 13.4 | 24.2 | Ограждение из металлических труб | 10.8 | 0 |  |
| А | право | 28.4 | 39.2 | Ограждение из металлических труб | 10.8 | 0 |  |
| А | право | 43.3 | 50.6 | Ограждение из металлических труб | 7.3 | 0 |  |
| А | право | 43.3 | 43.3 | Ограждение из металлических труб | 1.9 | 0 |  |
| А | право | 58.8 | 69.4 | Ограждение из металлических труб | 10.7 | 0 |  |
| А | право | 77.4 | 84.2 | Ограждение из металлических труб | 6.8 | 0 |  |
| А | право | 87.9 | 93.9 | Ограждение из металлических труб | 6.7 | 0 |  |
| А | лево | 187.7 | 187.9 | Ограждение из металлических труб | 5.1 | 0 |  |
| Б | нечет. | 689.0 | 689.1 | Блоки бетонные | 1.3 | 0 |  |
| Б | нечет. | 690.1 | 690.2 | Блоки бетонные | 2.2 | 0 |  |
| Б | нечет. | 690.1 | 690.1 | Блоки бетонные | 2.2 | 0 |  |
| Б | нечет. | 690.2 | 690.2 | Блоки бетонные | 2.2 | 0 |  |
| Б | нечет. | 690.2 | 692.5 | Блоки бетонные | 2.4 | 0 |  |
| Б | нечет. | 690.2 | 690.2 | Блоки бетонные | 2.2 | 0 |  |
| Б | нечет. | 694.4 | 696.8 | Блоки бетонные | 2.4 | 0 |  |
| Б | нечет. | 698.6 | 700.9 | Блоки бетонные | 2.4 | 0 |  |
| Б | чет. | 700.3 | 700.3 | Блоки бетонные | 1.3 | 0 |  |
| Б | нечет. | 706.8 | 714.5 | Ограждение металлическое | 11.4 | 0 |  |
| Б | нечет. | 716.5 | 716.5 | Блоки бетонные | 1.1 | 0 |  |
| В | чет. | 31.6 | 31.7 | Ограждение из металлических труб | 1.8 | 0 |  |
| В | нечет. | 865.9 | 866.0 | Блоки бетонные | 2.4 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 95.4 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Блоки бетонные | - | 22.1 | / | 0.0 |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 61.9 | / | 0.0 |
|  | Ограждение металлическое | - | 11.4 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 10.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 10.0 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 2 | чет. | 530.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 |
|  | нечет. | 530.0 | 1 | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 13.11.2012 г. | 6 листов; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 13.11.2012 г. | 33 страницы; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012