ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Черемховская |
| --- | --- |
| Границы объекта | (ул. Лядовская - ул. Черемховская 59, ул.Черемховская - ул. Черемховская 60 - ул. Черемховская – ул. Городецкая, ул. Бобруйская – ул. Черемховская,9) |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  26.05.2015 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	14

Трамвайные пути	15

Газоны	16

Прочие территории	19

Остановки общественного транспорта	20

Опоры освещения и контактных сетей	21

Малые архитектурные формы и прочие элементы	23

Линии разметки	24

Дорожные знаки	25

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	26

Ограждающие и направляющие устройства	27

Светофорные объекты	28

Характеристики движения транспорта	29

Сокращения и условные обозначения.	30

Сведения об исполнителях	33

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

ул. Черемховская (ул.Лядовская - ул. Черемховская 95)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 | не требуется |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а | не требуется |
| 3. | ОАО «Ростелеком» | не требуется |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 | не требуется |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 | не требуется |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 | не требуется |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 | не требуется |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а | не требуется |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а | не требуется |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

Улица Черемховская является улицей квартального значения, расположена в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и используется жителями для подъезда к своим домам, движение маршрутных транспортных средств и автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн исключено. Данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 3.98 м., дорожное покрытие – частично асфальт, частично песчано-гравийная смесь, щебень.

В связи с низкой интенсивностью движения автомобилей на данной улице, предлагается схема организации движения с равнозначными перекрестками.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1. Для безопасности движения, в связи с расположением на данной улице трубопроводов газоснабжения необходима установка знаков 3.13 «Ограничение высоты».

2. Своевременное информирование участников движения;

2.1 Проектом предусмотрена установка недостающих информационных знаков (6.10.1 «Указатель направлений», 6.11 «Наименование объекта»).

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Черемховская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1777.73 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.98 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Черемховская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Лядовская -

конец  – ул. Черемховская, 95

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 585.1 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1777.73 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 27816.4 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 10309.6 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 78.9 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 88.2 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 17234.5 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 105.2 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 100 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 10 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 12 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 12 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0/ 0 |  |
| 14.2. | - металлическое | п.м | 35/ 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 3/ 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0/ 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) (входит в состав ПЧ) | м2 | 0/ 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 27816.4 |  |
| 2. | Проезжая часть | 10309.6 |  |
| 3. | Обочины | 78.9 |  |
| 4. | Тротуары | 88.2 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 17234.5 |  |
| 7. | Прочие территории: | 105.2 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | ось | 1.7 | 5.1 | 21.6 | щ | Перекресток |  |
| А | ось | 4.6 | 180.9 | 701.4 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | право | 57.5 | 64.6 | 28.4 | пгс | Въезд |  |
| А | лево | 58.0 | 86.4 | 53.9 | щ | Стоянка |  |
| А | право | 79.7 | 111.3 | 119.0 | щ | Стоянка |  |
| А | лево | 86.4 | 90.4 | 7.7 | пл. | Въезд |  |
| А | лево | 86.4 | 90.5 | 7.8 | щ | Въезд |  |
| А | лево | 90.4 | 127.8 | 76.7 | щ | Стоянка |  |
| А | право | 94.9 | 101.5 | 13.2 | пл. | Въезд |  |
| А | лево | 127.2 | 134.4 | 9.9 | пгс | Въезд |  |
| А | лево | 127.7 | 133.8 | 18.5 | ц/б | Въезд |  |
| А | право | 135.6 | 140.1 | 11.9 | пгс | Въезд |  |
| А | право | 135.7 | 140.2 | 11.1 | ц/б | Въезд |  |
| А | право | 154.3 | 159.7 | 23.1 | щ | Въезд |  |
| А | ось | 180.7 | 190.7 | 67.5 | щ | Перекресток |  |
| А | право | 185.2 | 190.5 | 17.8 | щ | Примыкание |  |
| А | лево | 185.6 | 190.7 | 12.5 | щ | Примыкание |  |
| А | ось | 190.5 | 195.6 | 33.0 | пгс | Перекресток |  |
| А | ось | 195.3 | 519.8 | 1106.3 | пгс | Основная ПЧ |  |
| А | право | 234.5 | 240.7 | 29.8 | щ | Въезд |  |
| А | право | 259.1 | 265.7 | 17.7 | пгс | Въезд |  |
| А | лево | 261.6 | 267.6 | 21.0 | пгс | Въезд |  |
| А | лево | 328.7 | 336.3 | 29.2 | пгс | Въезд |  |
| А | лево | 353.1 | 358.4 | 21.3 | пгс | Въезд |  |
| А | право | 384.8 | 390.2 | 25.2 | щ | Въезд |  |
| А | лево | 387.7 | 392.8 | 29.8 | щ | Въезд |  |
| А | лево | 396.3 | 399.9 | 15.9 | щ | Въезд |  |
| А | лево | 410.1 | 413.1 | 20.4 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | право | 411.3 | 422.9 | 56.3 | щ | Стоянка |  |
| А | лево | 421.2 | 425.4 | 12.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | лево | 421.3 | 425.4 | 9.6 | щ | Въезд |  |
| А | лево | 443.9 | 449.4 | 16.2 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | лево | 443.9 | 449.1 | 18.6 | щ | Въезд |  |
| А | право | 468.8 | 475.2 | 26.6 | щ | Въезд |  |
| А | лево | 470.9 | 475.6 | 13.0 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | право | 471.0 | 478.0 | 16.9 | ц/б | Въезд |  |
| Б | ось | -0.2 | 65.6 | 345.1 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | лево | -0.1 | 17.3 | 107.6 | пгс | Стоянка |  |
| Б | право | 11.0 | 14.2 | 27.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | право | 47.2 | 54.2 | 37.7 | пгс | Въезд |  |
| Б | лево | 48.3 | 68.8 | 59.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 65.0 | 78.2 | 74.9 | пгс | Перекресток |  |
| Б | право | 70.3 | 76.7 | 17.3 | пгс | Примыкание |  |
| Б | ось | 77.8 | 173.0 | 351.1 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | лево | 87.4 | 96.3 | 40.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | лево | 93.4 | 97.8 | 16.8 | ц/б плиты | Въезд |  |
| Б | право | 103.4 | 108.0 | 21.3 | дерево | Въезд |  |
| Б | право | 104.9 | 109.2 | 3.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | право | 116.9 | 123.1 | 29.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | лево | 118.1 | 126.3 | 42.2 | пгс | Въезд |  |
| Б | лево | 154.9 | 158.8 | 17.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | право | 160.4 | 165.5 | 42.7 | пгс | Въезд |  |
| Д | ось | 3.4 | 104.3 | 456.6 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
| Д | лево | 16.1 | 22.9 | 18.6 | ц/б | Въезд |  |
| Д | право | 48.8 | 57.6 | 32.4 | а/б | Въезд |  |
| Д | лево | 67.2 | 71.1 | 11.2 | щ | Въезд |  |
| Д | право | 86.1 | 96.4 | 30.7 | ц/б плиты | Стоянка |  |
| Д | лево | 92.3 | 100.0 | 25.6 | щ | Въезд |  |
| Д | право | 96.3 | 104.3 | 31.0 | ц/б плиты | Въезд |  |
| Д | ось | 103.9 | 183.0 | 318.6 | щ | Основная ПЧ |  |
| Д | лево | 124.5 | 129.7 | 8.8 | пгс | Въезд |  |
| Д | лево | 125.1 | 128.9 | 3.8 | ц/б | Въезд |  |
| Д | право | 150.1 | 162.1 | 41.2 | щ | Стоянка |  |
| Д | лево | 155.1 | 161.3 | 5.3 | щ | Въезд |  |
| Д | ось | 182.9 | 186.1 | 14.8 | ц/б плиты | Перекресток |  |
| Д | ось | 186.0 | 191.3 | 32.9 | пгс | Перекресток |  |
| Д | лево | 186.0 | 190.1 | 5.6 | пгс | Примыкание |  |
| Д | право | 186.1 | 192.0 | 13.5 | пгс | Примыкание |  |
| Д | ось | 190.1 | 192.4 | 7.1 | щ | Перекресток |  |
| Д | ось | 191.9 | 276.1 | 247.5 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
| Д | право | 248.3 | 257.4 | 25.8 | щ | Въезд |  |
| Д | лево | 262.4 | 267.4 | 9.2 | ц/б | Въезд |  |
| Д | ось | 275.8 | 500.6 | 731.4 | щ | Основная ПЧ |  |
| Д | лево | 286.2 | 290.8 | 12.1 | щ | Въезд |  |
| Д | право | 286.6 | 293.3 | 28.2 | щ | Въезд |  |
| Д | право | 303.5 | 314.6 | 31.1 | пгс | Въезд |  |
| Д | право | 360.9 | 371.1 | 45.2 | грунт | Въезд |  |
| Д | лево | 368.0 | 401.1 | 83.0 | пгс | Стоянка |  |
| Д | право | 370.0 | 402.1 | 165.9 | пгс | Стоянка |  |
| Д | право | 400.7 | 404.8 | 12.6 | пгс | Въезд |  |
| Д | право | 413.0 | 423.3 | 76.1 | щ | Въезд |  |
| Д | право | 475.8 | 478.7 | 7.8 | пгс | Въезд |  |
| Д | ось | 500.4 | 502.9 | 15.1 | ц/б плиты | Перекресток |  |
| С | ось | 0.6 | 63.7 | 275.9 | а/б | Основная ПЧ |  |
| С | ось | 63.2 | 85.1 | 140.7 | а/б | Перекресток |  |
| С | право | 66.0 | 77.9 | 49.1 | пгс | Въезд |  |
| С | ось | 84.5 | 143.5 | 212.0 | а/б | Основная ПЧ |  |
| С | лево | 114.9 | 119.1 | 22.5 | щ | Въезд |  |
| С | право | 123.0 | 137.1 | 85.8 | а/б | Въезд |  |
| С | лево | 127.0 | 134.7 | 21.5 | пгс | Стоянка |  |
| С | лево | 134.4 | 138.3 | 21.4 | щ | Въезд |  |
| С | ось | 143.4 | 150.8 | 28.2 | а/б | Перекресток |  |
| С | ось | 150.7 | 154.5 | 15.1 | ц/б | Перекресток |  |
| С | ось | 154.4 | 262.6 | 453.3 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
| С | право | 178.7 | 188.2 | 42.7 | пгс | Въезд |  |
| С | лево | 180.3 | 184.5 | 10.8 | пгс | Въезд |  |
| С | лево | 196.2 | 205.5 | 51.8 | пгс | Въезд |  |
| С | право | 196.6 | 204.7 | 19.1 | ц/б | Въезд |  |
| С | лево | 201.2 | 206.6 | 7.2 | ц/б | Въезд |  |
| С | право | 228.2 | 233.1 | 10.7 | ц/б | Въезд |  |
| С | лево | 235.4 | 248.0 | 49.6 | ц/б | Въезд |  |
| С | право | 244.1 | 251.7 | 21.0 | а/б | Въезд |  |
| С | ось | 262.1 | 274.5 | 69.5 | ц/б плиты | Перекресток |  |
| С | право | 267.0 | 271.5 | 13.1 | ц/б | Въезд |  |
| С | ось | 274.5 | 343.3 | 286.0 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
| С | лево | 282.2 | 288.8 | 21.2 | ц/б | Въезд |  |
| С | право | 290.2 | 297.4 | 18.5 | ц/б | Въезд |  |
| С | право | 299.9 | 311.2 | 32.5 | ц/б | Въезд |  |
| С | ось | 343.3 | 586.6 | 945.4 | щ | Основная ПЧ |  |
| С | право | 355.6 | 361.9 | 5.3 | щ | Въезд |  |
| С | право | 355.8 | 361.6 | 26.6 | ц/б | Въезд |  |
| С | право | 363.3 | 372.0 | 9.7 | ц/б | Въезд |  |
| С | право | 364.4 | 376.9 | 55.7 | пгс | Въезд |  |
| С | лево | 364.5 | 370.6 | 38.5 | грунт | Въезд |  |
| С | право | 393.2 | 402.4 | 35.2 | щ | Въезд |  |
| С | право | 393.6 | 398.6 | 8.5 | ц/б | Въезд |  |
| С | лево | 416.8 | 423.7 | 40.0 | грунт | Въезд |  |
| С | право | 424.7 | 440.8 | 87.2 | пгс | Стоянка |  |
| С | лево | 432.7 | 438.6 | 43.9 | пгс | Въезд |  |
| С | право | 439.8 | 444.8 | 22.7 | щ | Въезд |  |
| С | право | 449.1 | 460.7 | 70.0 | пгс | Въезд |  |
| С | лево | 463.4 | 468.3 | 25.0 | грунт | Въезд |  |
| С | право | 477.4 | 483.5 | 20.8 | щ | Въезд |  |
| С | право | 477.5 | 483.3 | 17.5 | ц/б | Въезд |  |
| С | право | 492.2 | 498.9 | 29.6 | а/б | Въезд |  |
| С | лево | 492.2 | 497.4 | 31.4 | пгс | Въезд |  |
| С | право | 505.5 | 510.4 | 33.1 | пгс | Въезд |  |
| С | лево | 516.4 | 520.6 | 21.6 | пгс | Въезд |  |
| С | право | 517.7 | 527.3 | 68.0 | пгс | Въезд |  |
| С | лево | 520.1 | 524.7 | 25.3 | пгс | Стоянка |  |
| С | право | 533.5 | 539.6 | 22.3 | а/б | Въезд |  |
| С | право | 539.3 | 558.7 | 87.7 | а/б | Стоянка |  |
| С | лево | 546.3 | 554.7 | 19.1 | пгс | Въезд |  |
| С | лево | 548.8 | 555.7 | 35.6 | ц/б плиты | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 10309.6 |
|  | Въезд | - | 2335.7 |
|  | Основная ПЧ | - | 6430.5 |
|  | Перекресток | - | 520.4 |
|  | Примыкание | - | 66.7 |
|  | Стоянка | - | 956.3 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 935.7 |
|  | грунт | - | 148.7 |
|  | дерево | - | 21.3 |
|  | пгс | - | 3468.2 |
|  | пл. | - | 21.0 |
|  | ц/б | - | 327.1 |
|  | ц/б плиты | - | 1718.4 |
|  | щ | - | 3669.2 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | лево | 76.2 | 77.4 | 2.3 | пл. | В зоне озеленения |  |
| Б | лево | 4.9 | 7.3 | 2.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | право | 101.1 | 104.1 | 7.0 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | право | 101.9 | 105.0 | 9.5 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| Д | лево | 113.2 | 116.2 | 2.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Д | лево | 117.3 | 124.3 | 8.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
| Д | право | 413.0 | 415.6 | 12.6 | ц/б плиты | Прилегающий к ПЧ |  |
| С | лево | 127.9 | 129.5 | 4.9 | щ | В зоне озеленения |  |
| С | право | 208.4 | 209.8 | 4.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| С | право | 242.6 | 244.2 | 4.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| С | право | 274.5 | 276.3 | 5.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| С | лево | 274.5 | 282.2 | 10.0 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| С | лево | 288.6 | 290.0 | 2.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ | Лестница |
| С | лево | 288.8 | 291.1 | 3.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| С | право | 341.7 | 343.6 | 6.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| С | право | 399.6 | 401.6 | 1.9 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 88.2 |
|  | В зоне озеленения | - | 34.6 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 53.7 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 13.7 |
|  | дерево | - | 7.0 |
|  | пгс | - | 9.5 |
|  | пл. | - | 2.3 |
|  | ц/б | - | 36.4 |
|  | ц/б | - | 1.9 |
|  | ц/б плиты | - | 12.6 |
|  | щ | - | 4.9 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| А | право | 2.3 | 57.8 | 395.1 |  |  |
| А | лево | 4.6 | 76.2 | 224.4 |  |  |
| А | право | 61.2 | 83.0 | 133.8 |  |  |
| А | лево | 77.4 | 86.4 | 17.1 |  |  |
| А | право | 83.0 | 95.0 | 24.2 |  |  |
| А | лево | 90.4 | 127.7 | 76.8 |  |  |
| А | право | 101.4 | 135.8 | 156.3 |  |  |
| А | лево | 133.7 | 186.3 | 281.0 |  |  |
| А | право | 140.0 | 154.6 | 72.7 |  |  |
| А | право | 159.1 | 185.9 | 132.8 |  |  |
| А | право | 190.3 | 235.1 | 215.8 |  |  |
| А | лево | 190.7 | 263.3 | 361.8 |  |  |
| А | право | 231.8 | 235.1 | 13.0 |  |  |
| А | право | 240.2 | 262.1 | 107.8 |  |  |
| А | право | 265.2 | 385.1 | 812.8 |  |  |
| А | лево | 266.4 | 329.1 | 284.0 |  |  |
| А | лево | 335.9 | 353.3 | 75.8 |  |  |
| А | лево | 357.7 | 388.3 | 172.6 |  |  |
| А | право | 388.7 | 412.5 | 132.5 |  |  |
| А | лево | 392.4 | 396.6 | 23.6 |  |  |
| А | лево | 399.6 | 410.3 | 52.0 |  |  |
| А | лево | 413.0 | 421.4 | 47.2 |  |  |
| А | право | 421.4 | 471.3 | 320.3 |  |  |
| А | лево | 425.3 | 444.0 | 100.5 |  |  |
| А | лево | 448.3 | 518.4 | 579.5 |  |  |
| А | право | 474.9 | 520.1 | 303.4 |  |  |
| Б | право | -0.2 | 12.0 | 151.1 |  |  |
| Б | лево | 7.1 | 62.7 | 479.6 |  |  |
| Б | право | 13.2 | 48.9 | 266.5 |  |  |
| Б | право | 13.2 | 47.2 | 85.8 |  |  |
| Б | лево | 51.5 | 94.8 | 445.4 |  |  |
| Б | право | 52.9 | 72.7 | 103.8 |  |  |
| Б | право | 75.6 | 102.8 | 110.9 |  |  |
| Б | лево | 94.5 | 120.8 | 222.7 |  |  |
| Б | право | 107.7 | 117.1 | 37.8 |  |  |
| Б | право | 122.1 | 161.2 | 362.2 |  |  |
| Б | лево | 125.9 | 155.6 | 185.8 |  |  |
| Б | лево | 158.7 | 173.0 | 52.2 |  |  |
| Б | право | 163.0 | 172.1 | 137.8 |  |  |
| Д | право | 5.7 | 48.8 | 149.6 |  |  |
| Д | лево | 5.7 | 17.2 | 32.2 |  |  |
| Д | лево | 21.8 | 67.4 | 153.6 |  |  |
| Д | право | 57.6 | 96.3 | 106.2 |  |  |
| Д | лево | 70.6 | 92.5 | 73.6 |  |  |
| Д | лево | 99.6 | 124.5 | 59.9 |  |  |
| Д | лево | 103.9 | 116.9 | 5.6 |  |  |
| Д | право | 104.3 | 150.3 | 260.7 |  |  |
| Д | лево | 119.0 | 125.2 | 10.5 |  |  |
| Д | лево | 128.9 | 155.2 | 51.2 |  |  |
| Д | право | 131.9 | 186.2 | 312.6 |  |  |
| Д | право | 133.1 | 150.1 | 12.4 |  |  |
| Д | лево | 161.2 | 186.0 | 96.4 |  |  |
| Д | лево | 190.0 | 262.4 | 194.0 |  |  |
| Д | право | 191.3 | 253.0 | 275.4 |  |  |
| Д | право | 256.1 | 288.2 | 168.5 |  |  |
| Д | лево | 267.3 | 286.3 | 41.4 |  |  |
| Д | лево | 290.1 | 502.5 | 1388.3 |  |  |
| Д | право | 292.8 | 310.0 | 77.8 |  |  |
| Д | право | 311.5 | 361.2 | 148.1 |  |  |
| Д | право | 404.5 | 415.7 | 36.0 |  |  |
| Д | право | 422.6 | 476.2 | 142.7 |  |  |
| Д | право | 478.6 | 503.0 | 75.1 |  |  |
| С | лево | -1.5 | 69.6 | 209.2 |  |  |
| С | право | 0.6 | 72.2 | 730.7 |  |  |
| С | лево | 74.9 | 115.3 | 187.4 |  |  |
| С | право | 76.9 | 127.2 | 596.0 |  |  |
| С | лево | 118.5 | 127.9 | 48.3 |  |  |
| С | лево | 129.4 | 134.9 | 17.0 |  |  |
| С | право | 133.8 | 185.2 | 545.0 |  |  |
| С | лево | 138.1 | 146.9 | 46.1 |  |  |
| С | лево | 154.4 | 180.8 | 86.4 |  |  |
| С | лево | 184.2 | 196.2 | 45.3 |  |  |
| С | право | 186.4 | 198.8 | 66.5 |  |  |
| С | право | 204.3 | 208.4 | 11.7 |  |  |
| С | лево | 205.3 | 236.3 | 97.8 |  |  |
| С | право | 209.8 | 229.1 | 58.4 |  |  |
| С | право | 232.3 | 242.7 | 31.3 |  |  |
| С | лево | 247.8 | 264.6 | 68.2 |  |  |
| С | право | 250.7 | 267.2 | 48.6 |  |  |
| С | право | 271.5 | 274.6 | 9.0 |  |  |
| С | лево | 275.1 | 284.6 | 17.4 |  |  |
| С | право | 276.2 | 291.2 | 45.1 |  |  |
| С | лево | 289.9 | 365.8 | 308.2 |  |  |
| С | право | 296.6 | 301.8 | 13.9 |  |  |
| С | право | 311.1 | 336.7 | 74.8 |  |  |
| С | право | 333.1 | 341.9 | 22.7 |  |  |
| С | право | 336.7 | 341.7 | 0.4 |  |  |
| С | право | 343.5 | 355.9 | 6.0 |  |  |
| С | право | 343.6 | 355.8 | 38.4 |  |  |
| С | право | 361.4 | 365.0 | 17.5 |  |  |
| С | лево | 370.1 | 419.2 | 440.5 |  |  |
| С | право | 375.7 | 393.6 | 94.2 |  |  |
| С | право | 401.5 | 425.0 | 130.2 |  |  |
| С | лево | 421.8 | 433.3 | 84.0 |  |  |
| С | лево | 438.2 | 464.0 | 192.6 |  |  |
| С | право | 443.8 | 449.9 | 32.1 |  |  |
| С | право | 460.1 | 477.8 | 118.4 |  |  |
| С | лево | 467.1 | 492.7 | 174.2 |  |  |
| С | право | 483.3 | 492.6 | 42.9 |  |  |
| С | лево | 496.8 | 517.1 | 135.3 |  |  |
| С | право | 498.5 | 506.7 | 42.9 |  |  |
| С | право | 510.1 | 518.3 | 67.4 |  |  |
| С | лево | 524.0 | 549.3 | 156.3 |  |  |
| С | право | 526.0 | 534.4 | 57.5 |  |  |
| С | лево | 553.8 | 588.7 | 220.9 |  |  |
| С | право | 558.2 | 590.2 | 167.4 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 17234.5 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | право | 226.1 | 232.0 | 16.6 | Гараж |  |
| А | право | 280.0 | 282.6 | 9.2 | Гараж |  |
| А | лево | 410.2 | 414.1 | 5.5 | Отмостка здания | ц/б |
| А | право | 476.1 | 477.8 | 2.4 | Основание колодца | ц/б |
| Б | лево | 0.0 | 11.9 | 7.7 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | право | 21.7 | 23.9 | 6.0 | Трансформаторная подстанция |  |
| Д | лево | 5.7 | 11.7 | 4.9 | Водоотводной лоток | ц/б |
| Д | право | 57.6 | 67.3 | 9.6 | Отмостка забора | ц/б |
| Д | право | 137.3 | 138.9 | 1.3 | Основание кабельного ящика | ц/б |
| Д | право | 139.0 | 142.1 | 5.6 | Трансформаторная подстанция |  |
| Д | право | 145.2 | 148.4 | 6.3 | Трансформаторная подстанция |  |
| С | лево | 257.5 | 265.5 | 8.0 | Водоотводной лоток | ц/б |
| С | лево | 273.1 | 276.3 | 5.2 | Водоотводной лоток | ц/б |
| С | право | 333.2 | 341.8 | 6.2 | Водоотводной лоток | ц/б |
| С | право | 343.5 | 355.9 | 10.7 | Водоотводной лоток | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 105.2 |
|  | Водоотводной лоток | - | 34.9 |
|  | Гараж | - | 25.8 |
|  | Основание кабельного ящика | - | 1.3 |
|  | Основание колодца | - | 2.4 |
|  | Отмостка забора | - | 9.6 |
|  | Отмостка здания | - | 13.2 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 17.9 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | лево | 3.6 | Опора газопровода | Столб мет |  |
| А | право | 6.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | право | 28.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | право | 55.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | лево | 81.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | право | 82.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | лево | 120.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | лево | 159.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | лево | 195.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | право | 218.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | лево | 228.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | право | 251.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | лево | 268.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | право | 277.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | право | 284.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | лево | 303.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | право | 322.9 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | лево | 338.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | право | 353.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | лево | 376.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | право | 384.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | право | 407.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | право | 408.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | лево | 417.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | право | 434.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | лево | 455.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | право | 466.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | право | 501.9 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Б | право | 10.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Б | право | 17.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | право | 25.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | лево | 28.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | право | 29.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | лево | 32.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | лево | 58.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | право | 60.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | право | 91.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | лево | 100.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | лево | 138.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | право | 148.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Д | право | 6.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Д | лево | 15.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Д | право | 37.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Д | лево | 45.7 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Д | право | 71.1 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Д | лево | 77.1 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Д | право | 105.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 2 |  |
| Д | лево | 108.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Д | право | 133.7 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Д | лево | 134.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Д | право | 139.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Д | право | 143.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Д | право | 151.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Д | лево | 165.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Д | право | 170.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Д | лево | 196.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Д | право | 287.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Д | лево | 315.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Д | право | 325.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Д | право | 371.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Д | лево | 421.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Д | лево | 458.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Д | лево | 499.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| С | право | 2.1 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | право | 32.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | право | 65.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | лево | 81.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| С | лево | 100.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | лево | 121.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| С | право | 126.2 | Опора газопровода | Столб мет |  |
| С | лево | 126.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | право | 134.1 | Опора газопровода | Столб мет |  |
| С | право | 136.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| С | право | 144.1 | Опора газопровода | Столб мет |  |
| С | право | 150.5 | Опора газопровода | Столб мет |  |
| С | право | 156.9 | Опора газопровода | Столб мет |  |
| С | лево | 160.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | право | 189.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | лево | 194.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| С | право | 215.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | лево | 227.6 | Опора газопровода | Столб мет |  |
| С | право | 227.6 | Опора газопровода | Столб мет |  |
| С | право | 240.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | лево | 249.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| С | право | 265.7 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | право | 298.9 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | право | 333.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | лево | 342.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | право | 362.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | лево | 363.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| С | право | 390.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | лево | 395.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| С | право | 417.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | право | 446.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | право | 476.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | право | 476.1 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | право | 504.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | право | 513.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| С | право | 533.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| С | лево | 548.3 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 100 |  |
|  | Опора газопровода | - | 8 |  |
|  | Электросети | - | 49 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 43 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | право | 19.5 | Щит инф. | Газон |
| А | лево | 193.9 | Щит инф. | Газон |
| А | лево | 517.6 | Щит инф. | Газон |
| Б | лево | 82.9 | Щит инф. | Газон |
| Д | право | 182.0 | Щит инф. | Газон |
| Д | право | 249.5 | Щит инф. | Газон |
| Д | лево | 310.3 | Щит инф. | Газон |
| Д | лево | 455.1 | Щит инф. | Газон |
| С | лево | 276.2 | Щит инф. | Газон |
| С | лево | 566.8 | Щит инф. | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 10 |  |
|  | Щит инф. | - | 10 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | право | 178.0 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
| А | лево | 195.0 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |
| А | право | 513.3 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
| Б | лево | 1.0 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
| Д | право | 170.0 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |
| Д | лево | 196.1 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |
| Д | право | 494.1 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |
| С | право | 65.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |
| С | лево | 81.5 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |
| С | лево | 227.6 | Ограничение высоты | 3.13 | Опора | треб. |
| С | право | 227.6 | Ограничение высоты | 3.13 | Опора | треб. |
| С | право | 575.6 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 3.13 | Ограничение высоты | 2 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 3 |
| 6.11 | Наименование объекта | 7 |
|  | ИТОГО: | 12 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 12 |
|  | - стоек | 5 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | право | 575.6 | 4.1 | Газон | Стойка |
| А | право | 178.0 | 3.1 | Газон | Стойка |
| А | право | 513.3 | 3.8 | Газон | Стойка |
| Д | право | 494.1 | 2.5 | Газон | Стойка |
| Б | лево | 1.0 | 9.2 | ПЧ | Стойка на ц/б тумбе |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стоек - | 4 |
|  |  | стоек на ц/б тумбе - | 1 |
|  |  | опор - | 0 |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А | лево | 162.9 | 162.9 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | лево | 409.7 | 409.7 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
| А | лево | 414.4 | 414.4 | Сигнальный столбик | 1 | 0.0 | 0 |  |
| Д | право | 138.0 | 149.8 | Ограждение металлическое | - | 23.4 | 0 |  |
| Д | право | 138.2 | 149.8 | Ограждение металлическое | - | 11.6 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  | 3/ 0 | / | 35/ 0 | / | 0/ 0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение металлическое | - | 0 | / | 35.0 | / | 0.0 |
|  | Сигнальный столбик | - | 2 | / | 0.0 | / | 0.0 |
|  | Столбик ограждения | - | 1 | / | 0.0 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофорных объектов, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | Лево | 520 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Право | 520 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 26.05.2015 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 26.05.2015 г. | 33 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2015 г.

ПЕРМЬ-2015

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

____ _______________  2015 г.