ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 2-я Новгородская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Телефонная - конец улицы |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  21.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	18

Остановки общественного транспорта	19

Опоры освещения и контактных сетей	20

Малые архитектурные формы и прочие элементы	23

Линии разметки	24

Дорожные знаки	25

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	26

Ограждающие и направляющие устройства	27

Светофорные объекты	28

Характеристики движения транспорта	29

Сокращения и условные обозначения.	30

Сведения об исполнителях	33

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 2-я Новгородская

###### (ул. Телефонная – 2-я Новгородская, 149)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС Шоссе Космонавтов, 111 к43 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 Улица 2-я Новгородская находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 2-я Новгородская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1603.0 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.5 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 2-я Новгородская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Телефонная

конец  - ул. 2-я Новгородская, 149

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1080.4 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1603.0 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 22167.4 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 10212.6 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 216.7 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 11713.0 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 25.1 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 83 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 6 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 138.2 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 22167.4 |  |
| 2. | Проезжая часть | 10212.6 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 216.7 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 11713.0 |  |
| 7. | Прочие территории: | 25.1 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | ось | 3.0 | 265.9 | 1264.1 | пгс | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 3.7 | 12.1 | 32.7 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 16.7 | 20.2 | 9.8 | грунт | Въезд |  |
| А | нечет. | 18.5 | 22.3 | 2.8 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 19.0 | 22.0 | 8.6 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 19.1 | 22.0 | 3.9 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 34.0 | 37.4 | 11.6 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 38.8 | 64.5 | 119.2 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 63.5 | 72.9 | 9.9 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 64.1 | 71.9 | 25.3 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 79.1 | 83.3 | 18.1 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 90.5 | 93.5 | 13.5 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 91.2 | 103.0 | 45.1 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 97.2 | 101.3 | 17.6 | грунт | Въезд |  |
| А | чет. | 104.8 | 110.0 | 20.4 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 113.9 | 118.3 | 18.0 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 123.7 | 128.7 | 25.0 | пл. | Въезд |  |
| А | нечет. | 125.8 | 133.7 | 4.7 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 126.8 | 132.9 | 22.5 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 143.0 | 148.8 | 24.8 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 147.4 | 151.9 | 18.4 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 151.9 | 156.1 | 17.9 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 165.8 | 169.5 | 16.0 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 191.5 | 195.0 | 16.6 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 193.0 | 199.7 | 26.3 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 201.3 | 204.2 | 20.3 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 213.4 | 215.3 | 12.6 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 214.1 | 233.6 | 86.8 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 217.7 | 227.1 | 20.7 | ц/б | Въезд |  |
| А | ось | 217.8 | 241.0 | 76.9 | а/б | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 217.9 | 238.8 | 46.1 | а/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 245.7 | 256.8 | 39.9 | пгс | Въезд |  |
| А | ось | 290.9 | 521.2 | 1057.7 | пгс | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 303.2 | 312.0 | 32.8 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 310.7 | 315.2 | 18.4 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 312.0 | 317.9 | 16.1 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 320.4 | 331.8 | 35.7 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 341.1 | 354.0 | 21.9 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 352.3 | 358.2 | 20.0 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 359.1 | 362.6 | 7.6 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 377.0 | 381.9 | 22.4 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 377.2 | 381.9 | 21.9 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 398.7 | 403.1 | 19.3 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 409.8 | 434.0 | 99.0 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 412.1 | 419.4 | 31.9 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 435.4 | 438.9 | 14.1 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 454.3 | 457.7 | 18.1 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 454.9 | 466.3 | 48.2 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 455.8 | 458.3 | 2.7 | ц/б | Въезд |  |
| А | нечет. | 464.9 | 471.1 | 6.5 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 466.1 | 470.1 | 12.7 | дерево | Въезд |  |
| А | нечет. | 466.1 | 470.0 | 4.7 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 477.4 | 490.6 | 67.8 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 480.9 | 491.2 | 50.9 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 501.1 | 507.3 | 27.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 0.1 | 221.6 | 872.8 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 22.9 | 25.9 | 14.0 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 49.4 | 61.4 | 34.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 49.5 | 51.9 | 7.7 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 81.0 | 94.3 | 32.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 82.6 | 85.7 | 13.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 88.5 | 91.5 | 10.4 | мет. | Въезд |  |
| Б | чет. | 88.6 | 91.4 | 2.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 88.8 | 91.9 | 4.5 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 107.2 | 117.3 | 19.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 123.1 | 133.3 | 16.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 123.3 | 128.3 | 16.7 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 147.8 | 162.2 | 57.7 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 156.5 | 161.8 | 20.5 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 177.6 | 186.1 | 17.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 179.7 | 188.4 | 8.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 180.4 | 188.0 | 30.1 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 199.5 | 203.6 | 24.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 216.4 | 221.5 | 19.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 247.0 | 497.5 | 1010.2 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 272.0 | 276.1 | 27.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 313.4 | 319.0 | 32.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 334.4 | 358.7 | 97.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 336.4 | 359.3 | 100.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 343.2 | 345.7 | 4.0 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 353.7 | 359.8 | 16.8 | ц/б | Стоянка |  |
| Б | чет. | 374.1 | 377.5 | 18.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 396.5 | 413.4 | 72.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 401.8 | 406.3 | 24.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 414.2 | 417.2 | 3.1 | пл. | Въезд |  |
| Б | чет. | 414.5 | 421.2 | 31.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 433.8 | 445.0 | 50.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 438.4 | 445.7 | 36.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 471.9 | 482.2 | 31.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 529.2 | 866.1 | 1571.2 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 530.0 | 535.4 | 23.5 | пл. | Стоянка |  |
| Б | чет. | 535.3 | 547.2 | 59.8 | пгс | Стоянка |  |
| Б | чет. | 554.5 | 560.1 | 16.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 555.6 | 559.7 | 15.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 580.5 | 583.6 | 13.7 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 582.9 | 593.1 | 42.0 | а/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 593.0 | 606.1 | 48.2 | пл. | Въезд |  |
| Б | чет. | 598.1 | 612.3 | 65.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 644.9 | 652.6 | 30.3 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 649.9 | 662.1 | 27.4 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 650.1 | 655.8 | 26.4 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 655.3 | 666.8 | 51.8 | пл. | Въезд |  |
| Б | чет. | 666.3 | 671.8 | 21.6 | песок | Въезд |  |
| Б | чет. | 671.0 | 681.0 | 40.0 | пл. | Въезд |  |
| Б | чет. | 671.8 | 676.6 | 2.6 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 687.9 | 692.5 | 6.7 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 687.9 | 692.1 | 12.4 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 688.0 | 693.9 | 24.7 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 698.7 | 702.5 | 16.1 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 704.1 | 708.8 | 18.5 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 708.1 | 714.8 | 28.9 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 708.8 | 721.1 | 38.7 | ц/б | Стоянка |  |
| Б | чет. | 742.5 | 745.3 | 9.4 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 743.7 | 749.3 | 19.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 754.0 | 774.5 | 56.9 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 759.9 | 765.9 | 4.1 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 768.5 | 773.6 | 23.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 778.3 | 781.0 | 4.3 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 778.4 | 781.1 | 9.8 | грунт | Въезд |  |
| Б | нечет. | 788.6 | 798.3 | 30.7 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 790.9 | 795.4 | 3.6 | ц/б | Въезд |  |
| Б | ось | 905.3 | 1034.8 | 520.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 915.3 | 923.8 | 16.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 918.8 | 925.5 | 65.7 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 920.3 | 923.6 | 18.1 | пл. | Въезд |  |
| Б | нечет. | 923.4 | 931.2 | 65.0 | пл. | Въезд |  |
| Б | нечет. | 944.9 | 949.7 | 39.1 | пгс | Въезд |  |
| Б | чет. | 955.6 | 964.3 | 61.4 | а/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 955.8 | 968.2 | 75.7 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 1016.6 | 1032.8 | 140.1 | пл. | Въезд |  |
| Б | нечет. | 1017.5 | 1022.3 | 36.8 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 1034.7 | 1077.3 | 202.0 | щ | Основная ПЧ |  |
| Б | нечет. | 1052.1 | 1063.3 | 72.3 | ц/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 10212.6 |
|  | Въезд | - | 3498.8 |
|  | Основная ПЧ | - | 6575.1 |
|  | Стоянка | - | 138.8 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 746.7 |
|  | грунт | - | 37.2 |
|  | дерево | - | 12.7 |
|  | мет. | - | 10.4 |
|  | пгс | - | 8141.4 |
|  | песок | - | 21.6 |
|  | пл. | - | 414.8 |
|  | ц/б | - | 621.1 |
|  | щ | - | 206.8 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | нечет. | 61.6 | 62.1 | 1.8 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 158.7 | 166.6 | 27.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 177.1 | 179.4 | 6.3 | грунт | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 184.8 | 186.6 | 5.0 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | нечет. | 184.8 | 186.5 | 0.4 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 193.0 | 194.2 | 4.6 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 339.4 | 341.4 | 5.2 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 438.9 | 449.2 | 12.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 44.4 | 45.3 | 1.3 | пл. | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 47.1 | 48.1 | 3.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 59.9 | 61.2 | 2.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 94.1 | 95.5 | 6.1 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 112.7 | 113.7 | 2.2 | пл. | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 114.9 | 116.5 | 5.9 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 158.9 | 160.1 | 5.9 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 319.9 | 321.5 | 1.7 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 319.9 | 321.5 | 1.8 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 372.5 | 374.2 | 1.0 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 372.7 | 374.5 | 7.2 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 419.4 | 420.2 | 2.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 451.3 | 453.0 | 4.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| Б | чет. | 652.0 | 655.8 | 14.0 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 720.9 | 726.3 | 14.8 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 725.9 | 729.1 | 13.9 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 785.8 | 787.4 | 4.3 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 785.9 | 787.5 | 4.0 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | нечет. | 918.8 | 920.3 | 1.8 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 961.2 | 963.1 | 3.9 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| Б | чет. | 1004.1 | 1005.5 | 1.1 | пл. | В зоне озеленения | лестница |
| Б | чет. | 1004.1 | 1016.7 | 24.8 | пл. | В зоне озеленения |  |
| Б | нечет. | 1033.7 | 1052.5 | 25.2 | пл. | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 216.7 |
|  | В зоне озеленения | - | 67.4 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 149.3 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | грунт | - | 6.3 |
|  | дерево | - | 4.6 |
|  | пгс | - | 59.0 |
|  | пл. | - | 81.6 |
|  | ц/б | - | 65.1 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| А | нечет. | 0.3 | 4.4 | 13.4 |  |  |
| А | чет. | 5.7 | 16.8 | 28.9 |  |  |
| А | нечет. | 10.2 | 19.1 | 39.2 |  |  |
| А | чет. | 20.2 | 34.0 | 43.4 |  |  |
| А | нечет. | 21.8 | 38.8 | 83.0 |  |  |
| А | чет. | 37.2 | 64.1 | 105.3 |  |  |
| А | нечет. | 62.0 | 90.8 | 143.5 |  |  |
| А | чет. | 71.8 | 79.1 | 31.3 |  |  |
| А | чет. | 83.3 | 91.5 | 33.2 |  |  |
| А | нечет. | 93.4 | 97.2 | 16.6 |  |  |
| А | нечет. | 101.2 | 114.1 | 53.3 |  |  |
| А | чет. | 102.9 | 104.8 | 7.0 |  |  |
| А | чет. | 109.9 | 123.8 | 64.7 |  |  |
| А | нечет. | 118.2 | 127.0 | 36.4 |  |  |
| А | чет. | 128.5 | 143.0 | 69.1 |  |  |
| А | нечет. | 132.8 | 147.6 | 63.5 |  |  |
| А | чет. | 148.8 | 177.7 | 127.6 |  |  |
| А | нечет. | 151.6 | 151.9 | 0.7 |  |  |
| А | нечет. | 156.0 | 160.4 | 9.9 |  |  |
| А | нечет. | 157.0 | 160.4 | 6.2 |  |  |
| А | нечет. | 169.2 | 184.8 | 20.9 |  |  |
| А | нечет. | 169.5 | 184.9 | 33.3 |  |  |
| А | чет. | 178.9 | 193.0 | 62.9 |  |  |
| А | нечет. | 186.5 | 191.5 | 18.0 |  |  |
| А | нечет. | 194.8 | 214.3 | 108.3 |  |  |
| А | чет. | 199.6 | 201.3 | 11.0 |  |  |
| А | чет. | 204.1 | 213.6 | 64.8 |  |  |
| А | чет. | 215.3 | 219.1 | 24.1 |  |  |
| А | чет. | 226.7 | 232.5 | 7.7 |  |  |
| А | нечет. | 233.5 | 245.8 | 61.6 |  |  |
| А | чет. | 238.8 | 266.2 | 71.1 |  |  |
| А | нечет. | 252.5 | 265.2 | 106.7 |  |  |
| А | нечет. | 290.5 | 311.1 | 98.0 |  |  |
| А | чет. | 291.1 | 303.5 | 37.3 |  |  |
| А | нечет. | 314.8 | 320.6 | 25.2 |  |  |
| А | чет. | 317.7 | 339.6 | 90.4 |  |  |
| А | нечет. | 331.7 | 341.2 | 40.7 |  |  |
| А | чет. | 340.8 | 352.4 | 30.5 |  |  |
| А | нечет. | 342.9 | 377.1 | 166.0 |  |  |
| А | чет. | 357.7 | 359.2 | 5.5 |  |  |
| А | чет. | 361.9 | 377.5 | 74.9 |  |  |
| А | нечет. | 381.9 | 409.9 | 141.2 |  |  |
| А | чет. | 381.9 | 398.7 | 81.7 |  |  |
| А | чет. | 403.1 | 412.3 | 38.5 |  |  |
| А | чет. | 419.3 | 435.4 | 79.9 |  |  |
| А | нечет. | 420.3 | 428.6 | 30.9 |  |  |
| А | нечет. | 433.9 | 454.4 | 112.5 |  |  |
| А | чет. | 438.8 | 448.3 | 27.2 |  |  |
| А | чет. | 449.2 | 455.0 | 23.0 |  |  |
| А | нечет. | 457.6 | 466.1 | 47.3 |  |  |
| А | чет. | 465.4 | 480.9 | 74.7 |  |  |
| А | нечет. | 470.0 | 477.8 | 41.6 |  |  |
| А | нечет. | 490.6 | 501.3 | 50.7 |  |  |
| А | чет. | 490.8 | 520.5 | 147.0 |  |  |
| А | нечет. | 507.1 | 521.8 | 57.1 |  |  |
| Б | чет. | 0.1 | 887.5 | 107.5 |  |  |
| Б | нечет. | 1.1 | 49.4 | 198.7 |  |  |
| Б | чет. | 25.6 | 82.7 | 260.9 |  |  |
| Б | нечет. | 52.9 | 55.1 | 6.6 |  |  |
| Б | нечет. | 61.4 | 81.5 | 27.0 |  |  |
| Б | нечет. | 61.4 | 81.0 | 41.4 |  |  |
| Б | нечет. | 84.1 | 88.1 | 13.2 |  |  |
| Б | чет. | 85.7 | 88.6 | 12.5 |  |  |
| Б | чет. | 91.4 | 94.1 | 12.4 |  |  |
| Б | нечет. | 94.1 | 147.9 | 288.6 |  |  |
| Б | чет. | 95.3 | 115.2 | 100.6 |  |  |
| Б | чет. | 115.7 | 123.4 | 41.4 |  |  |
| Б | чет. | 128.1 | 158.9 | 151.8 |  |  |
| Б | чет. | 160.1 | 180.6 | 106.8 |  |  |
| Б | нечет. | 161.6 | 180.6 | 89.3 |  |  |
| Б | чет. | 182.6 | 199.9 | 101.7 |  |  |
| Б | нечет. | 187.8 | 216.8 | 94.1 |  |  |
| Б | чет. | 203.2 | 221.6 | 130.1 |  |  |
| Б | чет. | 245.9 | 272.1 | 173.7 |  |  |
| Б | нечет. | 248.9 | 319.9 | 180.9 |  |  |
| Б | чет. | 275.8 | 313.6 | 262.9 |  |  |
| Б | чет. | 317.9 | 336.7 | 116.3 |  |  |
| Б | нечет. | 321.5 | 334.7 | 23.9 |  |  |
| Б | чет. | 343.7 | 347.3 | 18.0 |  |  |
| Б | чет. | 353.3 | 374.2 | 90.6 |  |  |
| Б | нечет. | 358.3 | 372.9 | 74.8 |  |  |
| Б | нечет. | 374.2 | 396.6 | 116.5 |  |  |
| Б | чет. | 377.4 | 402.0 | 142.2 |  |  |
| Б | чет. | 406.2 | 415.6 | 48.1 |  |  |
| Б | нечет. | 413.0 | 438.6 | 129.2 |  |  |
| Б | чет. | 420.2 | 439.6 | 83.7 |  |  |
| Б | чет. | 444.8 | 476.3 | 159.5 |  |  |
| Б | нечет. | 445.5 | 497.1 | 249.6 |  |  |
| Б | чет. | 477.2 | 498.1 | 102.0 |  |  |
| Б | нечет. | 528.9 | 555.6 | 81.3 |  |  |
| Б | чет. | 547.1 | 555.8 | 28.9 |  |  |
| Б | нечет. | 559.2 | 583.1 | 106.8 |  |  |
| Б | чет. | 559.5 | 580.6 | 88.6 |  |  |
| Б | чет. | 583.4 | 598.6 | 76.3 |  |  |
| Б | нечет. | 606.0 | 650.1 | 165.4 |  |  |
| Б | чет. | 611.5 | 644.9 | 169.9 |  |  |
| Б | нечет. | 655.8 | 688.2 | 148.0 |  |  |
| Б | чет. | 676.6 | 688.1 | 35.0 |  |  |
| Б | чет. | 691.9 | 704.6 | 52.4 |  |  |
| Б | нечет. | 693.6 | 698.9 | 22.6 |  |  |
| Б | нечет. | 702.3 | 708.6 | 25.7 |  |  |
| Б | чет. | 708.2 | 721.0 | 23.6 |  |  |
| Б | нечет. | 714.2 | 726.5 | 64.0 |  |  |
| Б | чет. | 722.7 | 743.7 | 86.0 |  |  |
| Б | нечет. | 728.7 | 754.0 | 119.0 |  |  |
| Б | чет. | 749.3 | 768.7 | 87.1 |  |  |
| Б | нечет. | 770.1 | 790.9 | 92.0 |  |  |
| Б | чет. | 773.3 | 778.7 | 26.5 |  |  |
| Б | чет. | 781.0 | 786.0 | 27.7 |  |  |
| Б | чет. | 787.2 | 863.0 | 681.9 |  |  |
| Б | нечет. | 795.4 | 867.5 | 264.2 |  |  |
| Б | нечет. | 903.9 | 920.4 | 108.3 |  |  |
| Б | чет. | 906.0 | 919.2 | 153.4 |  |  |
| Б | чет. | 925.3 | 956.8 | 290.7 |  |  |
| Б | нечет. | 931.0 | 945.6 | 141.8 |  |  |
| Б | нечет. | 949.0 | 955.9 | 57.6 |  |  |
| Б | чет. | 963.1 | 995.5 | 311.3 |  |  |
| Б | нечет. | 967.2 | 1017.7 | 438.6 |  |  |
| Б | чет. | 995.4 | 1004.1 | 82.3 |  |  |
| Б | чет. | 1005.5 | 1016.7 | 47.6 |  |  |
| Б | чет. | 1005.5 | 1025.3 | 52.3 |  |  |
| Б | нечет. | 1022.1 | 1052.7 | 219.7 |  |  |
| Б | чет. | 1029.2 | 1069.4 | 373.3 |  |  |
| Б | нечет. | 1062.4 | 1081.2 | 118.2 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 11713.0 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | нечет. | 171.5 | 173.1 | 2.2 | Строение |  |
| А | чет. | 218.7 | 220.3 | 1.4 | Водоотводная канава | ц/б |
| А | чет. | 238.0 | 239.3 | 1.1 | Водоотводная канава | ц/б |
| А | нечет. | 261.0 | 264.1 | 6.0 | Трансформаторная подстанция |  |
| А | чет. | 341.4 | 351.7 | 5.9 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | нечет. | 79.5 | 80.7 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
| Б | нечет. | 161.7 | 171.3 | 3.5 | Отмостка здания | ц/б |
| Б | чет. | 535.4 | 540.0 | 4.0 | Отмостка здания | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 25.1 |
|  | Водоотводная канава | - | 2.4 |
|  | Основание колодца | - | 1.1 |
|  | Отмостка здания | - | 13.3 |
|  | Строение | - | 2.2 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 6.0 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | нечет. | 18.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 26.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 57.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 77.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 103.0 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 140.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | нечет. | 144.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 180.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | нечет. | 188.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 196.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 216.8 | Связь | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 217.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 250.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | чет. | 253.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 259.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 293.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 325.0 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | нечет. | 357.2 | Связь | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 359.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| А | нечет. | 388.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 398.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 398.9 | Связь | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 432.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 435.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | нечет. | 472.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 472.7 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 485.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| А | чет. | 504.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 509.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 14.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 22.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 56.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 66.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 74.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 91.5 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 99.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 112.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 126.4 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 135.4 | Связь | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 161.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 163.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 195.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 210.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 269.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 303.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 307.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 335.6 | Связь | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 339.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 358.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 367.9 | Связь | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 373.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 392.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 397.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 408.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 426.5 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 431.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 457.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 461.8 | Связь | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 463.0 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 539.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 553.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 579.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 607.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 619.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 647.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 659.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 696.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 699.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | чет. | 741.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 746.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 778.0 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 780.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 798.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 802.7 | Электросети+Освещение | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 807.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 843.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 934.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 968.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 2 |  |
| Б | нечет. | 995.1 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 996.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 1031.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| Б | чет. | 1033.8 | Связь | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 1071.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 83 |  |
|  | Освещение | - | 1 |  |
|  | Связь | - | 8 |  |
|  | Электросети | - | 33 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 41 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Б | нечет. | 188.2 | Мусорный контейнер | Газон |
| Б | нечет. | 568.8 | Щит инф. | Газон |
| Б | нечет. | 606.7 | Мусорный контейнер | Газон |
| Б | чет. | 671.8 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
| Б | чет. | 676.6 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
| Б | чет. | 681.0 | Столбик ограждения | Проезжая часть |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 6 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 2 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 3 |  |
|  | Щит инф. | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | нечет. | 160.6 | 164.9 | Ограждение из металлических труб | 7.2 | 0 |  |
| Б | чет. | 104.2 | 113.6 | Забор деревянный | 12.5 | 0 |  |
| Б | нечет. | 362.7 | 362.8 | Забор деревянный | 1.0 | 0 |  |
| Б | чет. | 652.0 | 653.5 | Забор деревянный | 6.0 | 0 |  |
| Б | чет. | 655.3 | 659.6 | Забор деревянный | 4.4 | 0 |  |
| Б | нечет. | 967.2 | 981.5 | Ограждение металлическое | 27.1 | 0 |  |
| Б | чет. | 995.4 | 1004.1 | Парапет кирпичный | 26.0 | 0 |  |
| Б | чет. | 995.5 | 995.5 | Парапет кирпичный | 0.9 | 0 |  |
| Б | чет. | 1005.5 | 1016.7 | Парапет кирпичный | 15.4 | 0 |  |
| Б | чет. | 1005.5 | 1016.9 | Парапет кирпичный | 14.6 | 0 |  |
| Б | чет. | 1007.7 | 1013.4 | Парапет кирпичный | 14.1 | 0 |  |
| Б | чет. | 1032.6 | 1032.8 | Парапет кирпичный | 9.1 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 138.2 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Забор деревянный | - | 23.9 | / | 0.0 |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 7.2 | / | 0.0 |
|  | Ограждение металлическое | - | 27.1 | / | 0.0 |
|  | Парапет кирпичный | - | 80.1 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 110.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 110.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 21.11.2012 г. | 4 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 21.11.2012 г. | 33 страницы; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012