ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 2-я Ремонтная |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Архитектора Свиязева – конец улицы (ул. Разведчиков) |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  08.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	18

Линии разметки	19

Дорожные знаки	20

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	21

Ограждающие и направляющие устройства	22

Светофорные объекты	23

Характеристики движения транспорта	24

Сокращения и условные обозначения.	25

Сведения об исполнителях	28

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 2-я Ремонтная

###### (ул. Архитектора Свиязева - конец улицы (ул. Разведчиков))

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС Шоссе Космонавтов, 111 к43 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

1. Организация движения транспортных средств:

1.1. На данной улице требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» со стороны ул. Свиязева, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 5.1 м, расположена в зоне малоэтажного индивидуального строительства и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств, отсутствуют тротуары, предназначенные для движения пешеходов, улица не является центральной в улично-дорожной сети Индустриального района.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 2-я Ремонтная |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Индустриальный район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 424.1 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 5.1 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 2-я Ремонтная" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Архитектора Свиязева

конец  - конец улицы (ул. Разведчиков)

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 424.1 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 424.1 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 6059.7 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 3288.8 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 50.3 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 2717.4 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 3.2 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 16 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 7 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 2 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 10.8 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 6059.7 |  |
| 2. | Проезжая часть | 3288.8 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 50.3 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 2717.4 |  |
| 7. | Прочие территории: | 3.2 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.4 | 205.9 | 348.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 8.6 | 26.2 | 22.9 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 16.1 | 217.1 | 165.1 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 18.8 | 279.4 | 357.7 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 29.2 | 47.9 | 27.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 46.4 | 55.5 | 15.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 46.4 | 50.6 | 6.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 47.9 | 72.8 | 12.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 50.3 | 51.2 | 1.3 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 52.4 | 56.9 | 3.6 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 92.4 | 95.5 | 13.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 101.8 | 105.7 | 26.8 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 118.0 | 127.0 | 88.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 123.6 | 128.4 | 19.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 141.3 | 148.7 | 22.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 155.3 | 174.0 | 32.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 191.4 | 194.9 | 11.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 201.2 | 212.3 | 203.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 202.5 | 204.3 | 10.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 204.5 | 210.0 | 104.6 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 205.7 | 213.1 | 2.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 212.8 | 279.4 | 64.3 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 217.1 | 226.5 | 6.4 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 217.3 | 279.4 | 64.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 225.6 | 236.6 | 32.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 278.0 | 281.5 | 11.6 | пгс | Примыкание |  |
|  | нечет. | 278.6 | 279.6 | 1.4 | ц/б плиты | Примыкание |  |
|  | чет. | 278.7 | 282.6 | 3.3 | щ | Перекресток |  |
|  | нечет. | 279.2 | 285.0 | 18.4 | пгс | Примыкание |  |
|  | ось | 279.3 | 285.5 | 25.3 | ц/б плиты | Перекресток |  |
|  | ось | 285.0 | 367.6 | 433.8 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 285.0 | 290.0 | 5.5 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 285.4 | 295.9 | 11.3 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 296.9 | 308.4 | 48.2 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 307.1 | 313.7 | 17.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 311.6 | 317.1 | 20.5 | ц/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 335.4 | 338.6 | 7.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 363.8 | 372.9 | 26.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 367.1 | 426.4 | 491.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 367.6 | 387.8 | 54.2 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 369.3 | 372.7 | 12.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 370.4 | 407.8 | 152.2 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 371.8 | 384.3 | 49.7 | ц/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 375.0 | 379.4 | 15.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 387.8 | 407.2 | 53.6 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 406.7 | 408.5 | 8.7 | ц/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 407.8 | 420.1 | 27.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 408.2 | 419.4 | 61.1 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 410.2 | 423.4 | 67.1 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 3288.8 |
|  | Въезд | - | 727.0 |
|  | Основная ПЧ | - | 2168.2 |
|  | Перекресток | - | 28.6 |
|  | Примыкание | - | 31.4 |
|  | Стоянка | - | 333.5 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 839.7 |
|  | пгс | - | 550.3 |
|  | ц/б | - | 188.1 |
|  | ц/б плиты | - | 571.2 |
|  | щ | - | 1139.6 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 289.4 | 290.5 | 2.0 | мет. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 289.7 | 290.6 | 1.0 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 334.0 | 335.3 | 4.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 419.4 | 426.5 | 35.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 420.1 | 426.4 | 7.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 50.3 |
|  | В зоне озеленения | - | 2.0 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 48.3 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 35.5 |
|  | мет. | - | 2.0 |
|  | ц/б | - | 12.7 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | чет. | 0.0 | 52.4 | 104.9 |  |  |
|  | нечет. | 2.2 | 8.6 | 8.8 |  |  |
|  | нечет. | 20.1 | 30.8 | 14.8 |  |  |
|  | нечет. | 40.7 | 123.9 | 509.9 |  |  |
|  | чет. | 54.0 | 102.2 | 247.2 |  |  |
|  | чет. | 104.5 | 118.5 | 66.9 |  |  |
|  | чет. | 126.0 | 142.3 | 93.7 |  |  |
|  | нечет. | 128.2 | 226.5 | 316.4 |  |  |
|  | чет. | 145.3 | 191.4 | 150.6 |  |  |
|  | чет. | 194.8 | 209.4 | 125.7 |  |  |
|  | чет. | 200.6 | 203.4 | 29.9 |  |  |
|  | чет. | 202.4 | 205.5 | 26.9 |  |  |
|  | чет. | 209.7 | 278.7 | 355.4 |  |  |
|  | нечет. | 236.6 | 279.3 | 144.6 |  |  |
|  | чет. | 281.0 | 336.2 | 160.9 |  |  |
|  | нечет. | 284.1 | 289.8 | 18.8 |  |  |
|  | нечет. | 290.3 | 297.5 | 26.2 |  |  |
|  | нечет. | 316.3 | 334.1 | 68.3 |  |  |
|  | нечет. | 335.3 | 363.8 | 96.0 |  |  |
|  | чет. | 338.1 | 368.5 | 110.5 |  |  |
|  | чет. | 402.6 | 410.4 | 26.2 |  |  |
|  | чет. | 422.8 | 425.8 | 15.0 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 2717.4 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 274.5 | 277.5 | 3.2 | Водоотводный лоток | мет. |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 3.2 |
|  | Водоотводный лоток | - | 3.2 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 39.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 46.7 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 58.5 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 99.0 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 100.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 138.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 140.3 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 180.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 180.2 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 201.1 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 204.9 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 208.5 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 277.6 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 313.5 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 343.0 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 386.9 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 16 |  |
|  | Освещение+Электросети+Связь | - | 10 |  |
|  | Связь | - | 2 |  |
|  | Электросети | - | 4 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 100.9 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 273.4 | Колонка вод | Газон |
|  | чет. | 374.4 | Урна | Проезжая часть |
|  | чет. | 381.0 | Урна | Проезжая часть |
|  | чет. | 406.0 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 407.4 | Урна | Газон |
|  | чет. | 408.9 | Скамья | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 7 |  |
|  | Колонка вод | - | 1 |  |
|  | Скамья | - | 2 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 1 |  |
|  | Урна | - | 3 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 343.0 | Конец жилой зоны | 5.22 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 343.0 | Жилая зона | 5.21 | Опора | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
|  | ИТОГО: | 2 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 2 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 273.0 | 276.4 | Ограждение из металлических труб | 3.4 | 0 |  |
|  | нечет. | 273.2 | 273.3 | Ограждение из металлических труб | 2.7 | 0 |  |
|  | нечет. | 408.2 | 408.5 | Парапет бетонный | 4.7 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 10.8 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 6.1 | / | 0.0 |
|  | Парапет бетонный | - | 4.7 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 250.0 | 1 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 |
|  | нечет. | 250.0 | 1 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 |
| 2. | чет. | 300.0 | 1 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 |
|  | нечет. | 300.0 | 1 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 08.11.2012 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 08.11.2012 г. | 28 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012