ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Металлургов |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Веры Фигнер – ул. Лебедева |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-99-109, 22-99-102

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Жуланов Д.В.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  09.07.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Кирова, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	20

Ограждающие и направляющие устройства	21

Светофорные объекты	22

Характеристики движения транспорта	23

Сокращения и условные обозначения.	24

Сведения об исполнителях	27

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Металлургов(ул. Веры Фигнер – ул. Лебедева)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Кирова, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

К утвержденному ранее проекту были приняты и внесены следующие изменения:

  - Организация движения пешеходов

1. Своевременное информирование участников движения:

1.1. Перед перекрестком ул. Уральской и ул. Металлургов с стороны выезда из «КДЦ Мотовилиха» установлен предупреждающий знак 1.5 «Пересечение с трамвайной линией» в связи с пересенением трамвайных путей идущих по улице..

1.2. В районе перекрестка ул. Уральской и ул. Металлургов с стороны подъезда к  «КДЦ Мотовилиха» и перекрестка ул. Металлургов и ул. Лебедева демонтированы знаки приоритета 2.4 «Уступи дорогу» т.к. на перекрестке стоят знаки особых предписаний 5.22 «Конец жилой зоны».

1.3. В районе «КДЦ Мотовилиха» перед искусственной неровностью установлен знак особых предписаний 5.20 «Искусственная неровность»

1.4. На въезде и выезде с другого участка ул. Металлургов, не имеющего сквозного движения, установлен знак особых предписаний 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Металлургов |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 342.4 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 6.8 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Металлургов" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Веры Фигнер

конец  - ул. Лебедева

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 342.4 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 342.4 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 3715.7 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 2638.2 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 638.5 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 414.5 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 24.4 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 8 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 3 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 5.12 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 51.2 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 10 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 85.2 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 3715.7 |  |
| 2. | Проезжая часть | 2638.2 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 638.5 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 414.5 |  |
| 7. | Прочие территории: | 24.4 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 0.1 | 3.9 | 57.6 | щ | Стоянка |  |
|  | ось | 0.3 | 96.6 | 787.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 2.6 | 8.5 | 88.4 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 25.4 | 30.9 | 4.2 | щ | Стоянка |  |
|  | чет. | 78.6 | 96.4 | 64.7 | а/б | Стоянка |  |
|  | ось | 138.1 | 265.3 | 939.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 187.5 | 264.5 | 149.8 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 215.7 | 228.2 | 14.1 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 265.1 | 268.2 | 20.2 | а/б | Искуственная неровность |  |
|  | ось | 268.1 | 342.4 | 512.2 | а/б | Основная ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 2638.2 |
|  | Въезд | - | 252.2 |
|  | Искуственная неровность | - | 20.2 |
|  | Основная ПЧ | - | 2239.3 |
|  | Стоянка | - | 126.5 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2488.1 |
|  | ц/б плиты | - | 88.4 |
|  | щ | - | 61.8 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 81.4 | 88.3 | 20.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 96.1 | 96.8 | 2.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 137.5 | 190.2 | 135.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 138.7 | 212.5 | 170.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 236.2 | 342.3 | 310.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 638.5 |
|  | В зоне озеленения | - | 2.1 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 636.4 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 636.4 |
|  | ц/б | - | 2.1 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 13.0 | 25.4 | 7.1 |  |  |
|  | нечет. | 30.9 | 82.6 | 255.6 |  |  |
|  | чет. | 42.4 | 80.8 | 94.4 |  |  |
|  | нечет. | 85.0 | 96.5 | 31.1 |  |  |
|  | чет. | 95.6 | 96.4 | 1.7 |  |  |
|  | нечет. | 212.1 | 217.1 | 2.5 |  |  |
|  | нечет. | 225.3 | 236.3 | 22.1 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 414.5 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 31.6 | 44.2 | 9.0 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 62.9 | 82.6 | 9.6 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 85.0 | 96.8 | 5.9 | Отмостка здания | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 24.4 |
|  | Отмостка здания | - | 24.4 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 140.8 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 149.8 | Эл.сети + Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 183.0 | Эл.сети + Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 218.3 | Эл.сети + Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 233.7 | Эл.сети + Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 265.0 | Эл.сети + Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 297.6 | Эл.сети + Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 341.7 | Эл.сети + Освещение | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 8 |  |
|  | Связь | - | 1 |  |
|  | Эл.сети + Освещение | - | 7 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 6.5 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | чет. | 12.5 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | чет. | 44.4 | Фонарь декор | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 3 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 2 |  |
|  | Фонарь декор | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) | 2 | 12.8 | 5.12 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 5.12 |
| белой (кв. м.) | 5.12 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 51.2 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 108.3 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 108.3 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 140.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора |  |
|  | нечет. | 140.8 | Пересечение с трамвайной линией | 1.5 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 140.8 | Уступите дорогу | 2.4 | Опора | демонтаж |
|  | чет. | 265.0 | Искусственная неровность | 5.20 | Опора | треб. |
|  | чет. | 341.7 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |
|  | чет. | 341.7 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Опора |  |
|  | чет. | 341.7 | Конец жилой зоны | 5.22 | Опора |  |
|  | чет. | 341.7 | Уступите дорогу | 2.4 | Опора | демонтаж |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | Пересечение с трамвайной линией | 1 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 2 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 1 |
| 5.20 | Искусственная неровность | 1 |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 2 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 2 |
|  | ИТОГО: | 10 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 5 |
|  | - стоек | 1 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 2 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 43.0 | 45.5 | Ограждение металлическое | 3.5 | 0 |  |
|  | нечет. | 246.3 | 289.2 | Ограждение металлическое | 42.9 | 0 |  |
|  | нечет. | 303.3 | 342.2 | Ограждение металлическое | 38.9 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 85.2 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Ограждение металлическое | - | 85.2 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет | 900.0 | 1 | 93.0 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 180 | чет |
|  | нечет | 900.0 | 1 | 91.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 418 | нечет |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 09.07.2012 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 09.07.2012 г. | 27 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012