ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Осокинская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Холмогорская - ул. Братская |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  30.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	17

Остановки общественного транспорта	18

Опоры освещения и контактных сетей	19

Малые архитектурные формы и прочие элементы	21

Линии разметки	22

Дорожные знаки	23

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	24

Ограждающие и направляющие устройства	25

Светофорные объекты	26

Характеристики движения транспорта	27

Сокращения и условные обозначения.	28

Сведения об исполнителях	31

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Осокинская(ул. Холмогорская  -ул. Братская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

- 	Улица Осокинская находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Осокинская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 735.6 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.5 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Осокинская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Холмогорская

конец  - ул. Братская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 735.6 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 735.6 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 10557.8 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 5301.9 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 180.9 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 5060.7 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 14.3 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 38 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 22 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 3.4 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 10557.8 |  |
| 2. | Проезжая часть | 5301.9 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 180.9 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 5060.7 |  |
| 7. | Прочие территории: | 14.3 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 4.0 | 13.0 | 60.0 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 12.7 | 183.2 | 673.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 14.0 | 23.6 | 28.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 26.0 | 34.3 | 42.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 32.2 | 36.1 | 9.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 42.8 | 48.3 | 10.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 46.1 | 50.1 | 16.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 65.8 | 84.4 | 119.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 83.6 | 92.4 | 29.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 92.2 | 102.6 | 61.5 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 100.9 | 105.2 | 20.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 101.3 | 105.1 | 11.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 114.1 | 117.2 | 14.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 117.9 | 124.5 | 27.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 118.0 | 120.4 | 2.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 119.2 | 124.1 | 5.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 119.3 | 124.1 | 19.6 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 133.0 | 150.9 | 90.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 133.6 | 138.2 | 19.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 151.9 | 155.5 | 2.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 152.0 | 155.4 | 13.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 157.8 | 165.5 | 36.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 164.7 | 172.6 | 25.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 165.5 | 172.2 | 8.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 179.0 | 183.2 | 12.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 179.0 | 182.6 | 5.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 204.9 | 461.6 | 1034.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 243.2 | 247.1 | 17.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 246.4 | 251.7 | 26.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 252.9 | 261.1 | 46.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 262.9 | 273.6 | 26.1 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 264.9 | 269.0 | 23.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 272.3 | 296.3 | 86.5 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 273.4 | 297.2 | 19.4 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 282.8 | 286.0 | 18.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 287.3 | 290.6 | 7.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 287.7 | 291.1 | 12.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 297.2 | 303.9 | 20.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 299.8 | 304.1 | 21.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 299.9 | 301.7 | 2.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 309.8 | 318.2 | 40.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 311.8 | 318.3 | 5.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 321.3 | 329.8 | 19.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 323.7 | 326.9 | 4.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 323.9 | 326.9 | 2.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 340.6 | 347.2 | 34.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 350.7 | 362.6 | 6.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 350.7 | 358.6 | 31.8 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 358.5 | 362.3 | 12.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 359.0 | 377.1 | 41.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 359.2 | 372.5 | 28.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 376.9 | 379.3 | 3.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 390.2 | 395.2 | 10.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 390.8 | 394.2 | 7.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 391.8 | 399.8 | 20.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 393.4 | 400.1 | 22.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 412.8 | 417.9 | 10.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 413.3 | 446.0 | 82.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 413.5 | 430.8 | 59.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 413.8 | 417.7 | 11.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 437.4 | 446.1 | 11.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 443.7 | 448.0 | 20.1 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 461.3 | 475.5 | 111.1 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 475.1 | 518.1 | 150.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 500.7 | 513.5 | 55.1 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 500.7 | 501.3 | 1.5 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 500.9 | 517.1 | 23.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 513.5 | 516.9 | 11.3 | пл. | Въезд |  |
|  | ось | 517.5 | 536.0 | 86.0 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 518.1 | 535.3 | 70.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 518.3 | 535.3 | 9.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 518.5 | 522.9 | 18.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 530.0 | 533.9 | 15.9 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 534.0 | 593.5 | 224.3 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 535.3 | 538.2 | 14.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 536.0 | 540.9 | 22.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 549.0 | 557.4 | 49.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 568.3 | 570.9 | 13.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 572.5 | 581.4 | 48.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 578.0 | 585.2 | 26.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 582.4 | 585.2 | 8.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 592.9 | 735.5 | 611.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 596.3 | 603.1 | 33.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 603.0 | 607.7 | 23.6 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 606.2 | 629.6 | 81.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 606.4 | 619.6 | 42.2 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 607.7 | 615.6 | 40.3 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 618.6 | 623.1 | 22.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 659.0 | 663.0 | 16.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 659.7 | 663.5 | 6.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 659.7 | 663.0 | 16.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 671.2 | 677.9 | 25.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 681.5 | 689.4 | 31.7 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 682.4 | 690.2 | 11.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 684.0 | 690.0 | 17.3 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 695.8 | 725.9 | 144.6 | щ | Стоянка |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 5301.9 |
|  | Въезд | - | 2100.1 |
|  | Основная ПЧ | - | 2840.2 |
|  | Перекресток | - | 111.1 |
|  | Стоянка | - | 250.4 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1082.6 |
|  | пгс | - | 483.5 |
|  | пл. | - | 142.8 |
|  | ц/б | - | 695.1 |
|  | щ | - | 2897.9 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 104.9 | 106.6 | 1.9 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 105.0 | 117.5 | 21.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 105.1 | 114.1 | 10.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 120.8 | 125.9 | 14.6 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 124.5 | 133.0 | 9.0 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 133.0 | 134.2 | 2.9 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 145.2 | 146.4 | 0.7 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 145.3 | 146.7 | 4.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 172.1 | 179.6 | 6.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 260.6 | 265.1 | 10.3 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 290.9 | 299.8 | 16.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 296.2 | 298.1 | 2.4 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 302.8 | 324.1 | 21.0 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 329.4 | 330.7 | 1.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 331.3 | 350.7 | 23.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 416.6 | 435.4 | 21.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 447.9 | 457.5 | 10.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 628.2 | 629.4 | 1.0 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 180.9 |
|  | В зоне озеленения | - | 130.5 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 50.4 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | пл. | - | 51.0 |
|  | ц/б | - | 127.4 |
|  | щ | - | 2.6 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | чет. | 0.1 | 18.0 | 139.4 |  |  |
|  | нечет. | 11.6 | 34.2 | 230.5 |  |  |
|  | чет. | 23.4 | 43.6 | 46.0 |  |  |
|  | нечет. | 25.1 | 34.2 | 40.3 |  |  |
|  | нечет. | 31.2 | 48.6 | 195.4 |  |  |
|  | чет. | 47.6 | 101.5 | 261.6 |  |  |
|  | нечет. | 49.3 | 67.1 | 112.5 |  |  |
|  | нечет. | 83.6 | 84.9 | 1.2 |  |  |
|  | нечет. | 87.3 | 92.5 | 14.0 |  |  |
|  | нечет. | 102.4 | 105.4 | 12.1 |  |  |
|  | чет. | 104.8 | 114.7 | 36.5 |  |  |
|  | нечет. | 106.5 | 118.1 | 40.1 |  |  |
|  | чет. | 117.1 | 119.3 | 10.6 |  |  |
|  | чет. | 124.0 | 133.2 | 46.3 |  |  |
|  | нечет. | 124.3 | 134.9 | 44.9 |  |  |
|  | нечет. | 125.9 | 133.1 | 18.3 |  |  |
|  | нечет. | 138.1 | 145.7 | 38.1 |  |  |
|  | нечет. | 146.3 | 152.1 | 28.0 |  |  |
|  | чет. | 149.9 | 183.2 | 190.0 |  |  |
|  | нечет. | 155.3 | 157.9 | 12.1 |  |  |
|  | нечет. | 172.1 | 179.7 | 29.7 |  |  |
|  | нечет. | 182.6 | 183.2 | 1.4 |  |  |
|  | чет. | 203.2 | 247.1 | 251.7 |  |  |
|  | нечет. | 205.9 | 243.7 | 182.9 |  |  |
|  | нечет. | 246.9 | 267.4 | 91.2 |  |  |
|  | чет. | 251.2 | 253.1 | 9.6 |  |  |
|  | чет. | 260.8 | 265.3 | 15.4 |  |  |
|  | чет. | 268.8 | 283.1 | 87.1 |  |  |
|  | чет. | 285.9 | 287.9 | 11.1 |  |  |
|  | чет. | 290.4 | 300.2 | 39.1 |  |  |
|  | нечет. | 296.3 | 298.2 | 3.7 |  |  |
|  | нечет. | 303.0 | 322.9 | 24.5 |  |  |
|  | чет. | 303.9 | 312.0 | 39.3 |  |  |
|  | чет. | 308.7 | 310.0 | 2.5 |  |  |
|  | чет. | 318.2 | 341.1 | 130.9 |  |  |
|  | нечет. | 328.5 | 350.7 | 70.8 |  |  |
|  | чет. | 346.9 | 359.3 | 67.7 |  |  |
|  | нечет. | 356.4 | 358.5 | 0.7 |  |  |
|  | нечет. | 361.1 | 393.7 | 166.9 |  |  |
|  | чет. | 364.8 | 372.7 | 2.1 |  |  |
|  | чет. | 365.7 | 372.5 | 12.8 |  |  |
|  | чет. | 376.9 | 391.0 | 67.3 |  |  |
|  | чет. | 394.2 | 413.5 | 25.2 |  |  |
|  | чет. | 394.2 | 413.5 | 65.2 |  |  |
|  | нечет. | 399.7 | 414.1 | 80.3 |  |  |
|  | нечет. | 417.5 | 444.2 | 125.7 |  |  |
|  | чет. | 445.5 | 466.0 | 96.2 |  |  |
|  | чет. | 445.5 | 446.5 | 1.0 |  |  |
|  | нечет. | 447.7 | 465.2 | 57.1 |  |  |
|  | нечет. | 470.5 | 501.4 | 152.5 |  |  |
|  | чет. | 470.8 | 518.9 | 253.1 |  |  |
|  | нечет. | 501.3 | 501.8 | 1.2 |  |  |
|  | нечет. | 516.8 | 518.3 | 5.5 |  |  |
|  | чет. | 522.6 | 530.1 | 33.0 |  |  |
|  | нечет. | 527.3 | 528.7 | 3.8 |  |  |
|  | чет. | 533.9 | 536.1 | 9.9 |  |  |
|  | нечет. | 538.2 | 549.6 | 59.8 |  |  |
|  | чет. | 540.7 | 568.4 | 144.9 |  |  |
|  | нечет. | 556.6 | 578.6 | 112.6 |  |  |
|  | чет. | 570.8 | 572.8 | 10.9 |  |  |
|  | чет. | 581.3 | 596.4 | 83.4 |  |  |
|  | нечет. | 585.2 | 606.5 | 74.7 |  |  |
|  | чет. | 615.5 | 618.7 | 16.5 |  |  |
|  | чет. | 623.1 | 659.3 | 145.7 |  |  |
|  | нечет. | 629.4 | 659.8 | 169.1 |  |  |
|  | чет. | 640.8 | 659.0 | 31.2 |  |  |
|  | чет. | 662.8 | 671.8 | 40.2 |  |  |
|  | нечет. | 662.8 | 684.1 | 106.2 |  |  |
|  | чет. | 677.6 | 681.5 | 16.5 |  |  |
|  | чет. | 689.3 | 696.1 | 28.4 |  |  |
|  | нечет. | 690.0 | 705.0 | 64.5 |  |  |
|  | нечет. | 697.6 | 735.7 | 177.7 |  |  |
|  | чет. | 725.5 | 734.7 | 42.4 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 5060.7 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 124.3 | 125.5 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 307.7 | 308.7 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 399.5 | 400.6 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 446.1 | 447.1 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 517.0 | 518.1 | 1.2 | Контейнерная площадка | пл. |
|  | чет. | 637.4 | 640.9 | 4.5 | Ц/б плиты | ц/б |
|  | нечет. | 704.9 | 707.4 | 4.3 | Ц/б плиты |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 14.3 |
|  | Контейнерная площадка | - | 1.2 |
|  | Основание колодца | - | 4.3 |
|  | Ц/б плиты | - | 8.9 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 40.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 40.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 43.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 49.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 86.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 92.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 125.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 138.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 157.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 157.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 208.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 233.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 233.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 264.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 273.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 290.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 297.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 318.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 331.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 349.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 381.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 416.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 426.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 460.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 476.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 496.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 517.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 535.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 560.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 561.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 576.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 607.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 608.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 641.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 659.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 678.9 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 721.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 728.9 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 38 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 10 |  |
|  | Электросети | - | 28 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 26.2 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 272.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 273.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 275.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 276.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 277.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 279.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 295.5 | Щит инф. | Проезжая часть |
|  | чет. | 414.7 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | чет. | 415.8 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
|  | чет. | 495.7 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 517.4 | Мусорный контейнер | Оформительская фигура |
|  | чет. | 523.5 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 524.8 | Цветочница | Газон |
|  | чет. | 526.9 | Цветочница | Газон |
|  | чет. | 529.0 | Цветочница | Газон |
|  | чет. | 560.8 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 642.9 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | нечет. | 670.2 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 671.4 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 695.8 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 697.0 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 22 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 12 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 6 |  |
|  | Цветочница | - | 3 |  |
|  | Щит инф. | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  |  |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  |  |  |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  |  |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  |  |
| 1.7 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  |  |  |
| 1.25 | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) |  |  |  |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  |  |  |
| 1.17 | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. |  |  |  |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) |  |
| белой (кв. м.) |  |
| желтой (кв. м.) |  |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) |  |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков |  |
|  | - стоек |  |
|  | - опор |  |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков |  |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 304.2 | 304.3 | Блоки бетонные | 3.4 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 3.4 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Блоки бетонные | - | 3.4 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 50.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|  | нечет. | 50.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.11.2012 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.11.2012 г. | 31 страница; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012