ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Пархоменко |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Липовая - Еловский 4-й пер. |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  06.12.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	21

Линии разметки	22

Дорожные знаки	23

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	25

Ограждающие и направляющие устройства	26

Светофорные объекты	27

Характеристики движения транспорта	28

Сокращения и условные обозначения.	29

Сведения об исполнителях	32

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Пархоменко(ул. Липовая  -Еловский 4-й пер.)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС Шоссе Космонавтов, 111 к43 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1. Знак особых предписаний 5.19.1 устанавливают на расстоянии не более 1м от границ пешеходного перехода;

2. Своевременное информирование участников движения:

2.1. Учитывая, что на проектируемом участке находится средняя общеобразовательная школа №88, согласно п.5.2.25 ГОСТ Р 52289-2004 необходимо установить предупреждающие знаки  «Дети» 1.23 совместно с запрещающим знаком «Ограничение максимальной скорости» 3.24 (40 км/ч), так же необходимо устройство искусственной неровности, и установка дорожных знаков: «Искусственная неровность» 1.17, «Искусственная неровность» 5.20, «Ограничение максимальной скорости» 3.24 (20 км/ч), для обеспечения безопасности людей на пешеходном переходе.

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Пархоменко |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Орджоникидзевский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 806.6 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 5.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Пархоменко" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Липовая

конец  - Еловский 4-й пер.

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 806.6 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 806.6 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 13381.4 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 5609.9 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 1089.4 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 6648.5 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 33.7 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 68 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 19 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 57.29 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 572.9 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 44 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 10.1 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 13381.4 |  |
| 2. | Проезжая часть | 5609.9 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 1089.4 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 6648.5 |  |
| 7. | Прочие территории: | 33.7 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.9 | 31.1 | 231.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 7.2 | 17.5 | 30.6 | пгс | Стоянка |  |
|  | нечет. | 15.3 | 31.1 | 90.1 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 30.9 | 34.1 | 21.4 | а/б | Искусственная неровность |  |
|  | ось | 34.0 | 148.2 | 791.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 50.7 | 61.0 | 78.4 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 69.7 | 75.0 | 20.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 92.7 | 104.9 | 86.4 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 101.6 | 105.9 | 2.8 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 148.1 | 151.2 | 21.3 | а/б | Искусственная неровность |  |
|  | ось | 151.2 | 565.3 | 1930.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 160.0 | 164.8 | 22.9 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 176.2 | 190.3 | 50.5 | а/б | Примыкание |  |
|  | чет. | 178.0 | 188.7 | 19.8 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 206.6 | 218.4 | 16.4 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 223.7 | 229.5 | 45.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 251.2 | 255.0 | 26.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 266.5 | 276.0 | 13.5 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 272.7 | 279.0 | 43.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 283.0 | 294.5 | 16.7 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 306.0 | 311.9 | 43.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 332.5 | 337.4 | 37.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 355.2 | 360.0 | 33.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 361.5 | 371.1 | 45.5 | а/б | Примыкание |  |
|  | нечет. | 388.9 | 394.4 | 21.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 409.6 | 424.6 | 24.9 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 427.1 | 431.9 | 27.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 449.2 | 456.6 | 42.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 474.0 | 482.5 | 48.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 506.7 | 512.1 | 28.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 547.3 | 559.9 | 38.0 | а/б | Примыкание |  |
|  | нечет. | 552.3 | 565.3 | 51.6 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 564.9 | 800.9 | 1187.4 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 590.8 | 593.5 | 20.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 596.5 | 599.5 | 16.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 609.4 | 613.4 | 24.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 619.0 | 622.2 | 11.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 619.1 | 622.1 | 9.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 629.2 | 631.7 | 19.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 643.8 | 650.5 | 36.4 | брусчатка | Въезд |  |
|  | чет. | 646.1 | 651.1 | 38.0 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 679.7 | 682.3 | 15.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 682.5 | 689.2 | 50.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 703.3 | 706.6 | 8.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 703.4 | 708.7 | 18.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 722.2 | 727.2 | 23.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 722.3 | 727.2 | 20.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 737.9 | 742.3 | 28.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 740.0 | 743.1 | 28.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 777.9 | 781.5 | 20.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 795.4 | 801.1 | 28.9 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 5609.9 |
|  | Въезд | - | 1210.1 |
|  | Искусственная неровность | - | 42.8 |
|  | Основная ПЧ | - | 4140.8 |
|  | Примыкание | - | 185.6 |
|  | Стоянка | - | 30.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 3463.6 |
|  | брусчатка | - | 36.4 |
|  | грунт | - | 38.0 |
|  | пгс | - | 581.3 |
|  | ц/б | - | 74.6 |
|  | щ | - | 1415.9 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 27.5 | 55.7 | 51.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 59.4 | 101.7 | 73.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 100.5 | 129.7 | 60.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 128.5 | 135.0 | 11.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 133.8 | 181.1 | 99.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 158.3 | 160.2 | 8.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 188.7 | 209.8 | 44.0 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 215.5 | 269.0 | 108.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 273.9 | 285.5 | 21.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 288.6 | 290.2 | 3.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 291.1 | 413.3 | 253.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 301.4 | 306.3 | 23.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 314.7 | 318.5 | 24.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 347.0 | 349.0 | 11.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 420.4 | 551.2 | 289.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 512.0 | 513.1 | 3.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 1089.4 |
|  | В зоне озеленения | - | 191.7 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 897.7 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1014.9 |
|  | ц/б | - | 74.4 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 7.2 | 28.2 |  |  |
|  | чет. | 4.2 | 55.2 | 1034.8 |  |  |
|  | нечет. | 6.6 | 15.7 | 13.5 |  |  |
|  | нечет. | 26.7 | 71.2 | 105.4 |  |  |
|  | чет. | 59.2 | 81.8 | 88.1 |  |  |
|  | чет. | 59.4 | 82.0 | 25.5 |  |  |
|  | нечет. | 73.2 | 94.9 | 136.7 |  |  |
|  | чет. | 76.9 | 100.5 | 59.0 |  |  |
|  | нечет. | 104.8 | 145.8 | 127.1 |  |  |
|  | нечет. | 104.9 | 158.7 | 175.8 |  |  |
|  | нечет. | 108.6 | 147.5 | 57.9 |  |  |
|  | нечет. | 164.5 | 178.6 | 58.9 |  |  |
|  | нечет. | 183.9 | 224.2 | 299.7 |  |  |
|  | нечет. | 229.1 | 250.7 | 98.0 |  |  |
|  | нечет. | 229.5 | 251.6 | 73.9 |  |  |
|  | нечет. | 254.7 | 273.9 | 134.7 |  |  |
|  | нечет. | 278.4 | 304.1 | 176.4 |  |  |
|  | нечет. | 311.8 | 315.6 | 24.9 |  |  |
|  | нечет. | 318.3 | 332.6 | 111.0 |  |  |
|  | нечет. | 337.0 | 347.2 | 72.4 |  |  |
|  | нечет. | 348.5 | 355.2 | 47.2 |  |  |
|  | нечет. | 359.8 | 364.2 | 25.4 |  |  |
|  | нечет. | 369.6 | 391.6 | 22.1 |  |  |
|  | нечет. | 369.8 | 391.6 | 107.6 |  |  |
|  | нечет. | 371.1 | 427.3 | 150.5 |  |  |
|  | нечет. | 394.4 | 423.6 | 64.3 |  |  |
|  | нечет. | 431.5 | 449.6 | 71.1 |  |  |
|  | нечет. | 440.8 | 449.6 | 33.7 |  |  |
|  | нечет. | 456.3 | 474.4 | 75.4 |  |  |
|  | нечет. | 456.6 | 474.4 | 27.0 |  |  |
|  | нечет. | 482.5 | 507.4 | 141.3 |  |  |
|  | нечет. | 512.0 | 558.9 | 225.5 |  |  |
|  | нечет. | 512.1 | 549.9 | 31.9 |  |  |
|  | чет. | 558.0 | 590.9 | 199.3 |  |  |
|  | нечет. | 564.6 | 596.6 | 168.0 |  |  |
|  | нечет. | 564.6 | 573.5 | 10.5 |  |  |
|  | чет. | 593.5 | 609.4 | 68.5 |  |  |
|  | чет. | 593.5 | 610.3 | 47.3 |  |  |
|  | нечет. | 599.5 | 619.4 | 102.3 |  |  |
|  | чет. | 613.0 | 629.2 | 122.0 |  |  |
|  | нечет. | 622.0 | 645.3 | 116.7 |  |  |
|  | чет. | 631.7 | 646.2 | 109.0 |  |  |
|  | нечет. | 650.4 | 680.1 | 140.4 |  |  |
|  | чет. | 651.1 | 682.7 | 236.8 |  |  |
|  | нечет. | 682.1 | 703.5 | 148.8 |  |  |
|  | чет. | 689.1 | 738.2 | 369.7 |  |  |
|  | нечет. | 706.4 | 722.3 | 113.0 |  |  |
|  | нечет. | 727.2 | 740.0 | 72.6 |  |  |
|  | чет. | 741.6 | 799.1 | 433.7 |  |  |
|  | нечет. | 742.9 | 778.1 | 202.0 |  |  |
|  | нечет. | 781.3 | 794.3 | 40.3 |  |  |
|  | ось | 800.4 | 804.3 | 22.6 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 6648.5 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 81.8 | 84.0 | 4.4 | Основание колодца | ц/б плиты |
|  | нечет. | 128.7 | 130.1 | 2.2 | Основание колодца | ц/б плиты |
|  | нечет. | 145.8 | 147.3 | 2.2 | Основание колодца | ц/б плиты |
|  | нечет. | 247.3 | 249.1 | 2.2 | Выгребная яма |  |
|  | нечет. | 370.7 | 373.1 | 1.4 | Основание теплотрассы | ц/б |
|  | нечет. | 371.9 | 373.5 | 2.2 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 373.6 | 375.3 | 2.2 | Выгребная яма |  |
|  | нечет. | 407.0 | 408.0 | 1.5 | Выгребная яма |  |
|  | нечет. | 420.0 | 421.3 | 1.4 | Выгребная яма |  |
|  | нечет. | 438.4 | 440.9 | 2.5 | Выгребная яма |  |
|  | нечет. | 466.6 | 467.9 | 1.4 | Выгребная яма |  |
|  | нечет. | 520.1 | 521.3 | 1.2 | Выгребная яма |  |
|  | нечет. | 532.9 | 534.7 | 1.6 | Выгребная яма |  |
|  | нечет. | 566.3 | 567.6 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 601.8 | 605.0 | 6.3 | Киоск |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 33.7 |
|  | Выгребная яма | - | 13.9 |
|  | Киоск | - | 6.3 |
|  | Основание колодца | - | 12.1 |
|  | Основание теплотрассы | - | 1.4 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 1.5 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 8.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 30.5 | Освещение+ Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 43.7 | Освещение+ Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 69.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 85.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 85.9 | Освещение+ Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 94.7 | Опора теплотрассы | Столб мет |  |
|  | нечет. | 100.4 | Опора теплотрассы | Столб мет |  |
|  | чет. | 112.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 115.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 139.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 171.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 178.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 202.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 219.7 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 232.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 258.7 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 260.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 293.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 293.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 315.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 320.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 334.6 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 349.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 377.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 379.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 383.1 | Освещение+ Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 415.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 418.9 | Освещение+ Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 424.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 442.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 444.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 454.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 472.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 473.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 483.7 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 504.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 506.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 513.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 533.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 546.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 552.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 554.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 570.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 571.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 575.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 604.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 606.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 607.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 637.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 641.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 643.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 660.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 665.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 678.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 694.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 704.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 722.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 735.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 736.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 760.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 772.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 778.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 802.5 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 803.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 805.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 806.7 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 68 |  |
|  | Опора теплотрассы | - | 2 |  |
|  | Освещение | - | 19 |  |
|  | Освещение+ Электросети | - | 6 |  |
|  | Электросети | - | 40 |  |
|  | Электросети+Освещение+Связь | - | 1 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 105.1 | Урна | Газон |
|  | нечет. | 227.7 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | нечет. | 297.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 300.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 302.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 332.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 332.6 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | нечет. | 337.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 337.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 337.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 337.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 563.9 | Щит инф. | Газон |
|  | нечет. | 652.6 | Фонарь декор | Газон |
|  | чет. | 669.0 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 669.1 | Скамья | Газон |
|  | нечет. | 670.7 | Фонарь декор | Газон |
|  | чет. | 692.2 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 692.8 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 725.5 | Скамья | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 19 |  |
|  | Скамья | - | 5 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 10 |  |
|  | Урна | - | 1 |  |
|  | Фонарь декор | - | 2 |  |
|  | Щит инф. | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 40.1 | 4.01 |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 223.4 | 22.34 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 126.7 | 9.50 |
| 1.25 | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) | 4 | 25.6 | 10.24 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 1 |  | 11.20 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 57.29 |
| белой (кв. м.) | 57.29 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 572.9 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 3.5 | Дети | 1.23 | Стойка |  |
|  | нечет. | 3.5 | Расстояние до обьекта | 8.1.1 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 3.5 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 30.5 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 30.5 | Искусственная неровность | 5.20 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 30.5 | Зона действия | 8.2.1 | Опора | треб. |
|  | чет. | 35.2 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 35.2 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 103.7 | Дети | 1.23 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 103.7 | Расстояние до обьекта | 8.1.1 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 146.9 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 146.9 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 152.2 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 152.2 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 152.2 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 169.5 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 169.5 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 169.5 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 171.8 | Главная дорога | 2.1 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 171.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |
|  | чет. | 190.0 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 190.0 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 190.0 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 190.0 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 258.7 | Дети | 1.23 | Опора | треб. |
|  | чет. | 258.7 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 360.5 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 360.5 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 370.3 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 370.3 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 372.7 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 372.7 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 546.8 | Уступите дорогу | 2.4 | Опора | треб. |
|  | чет. | 546.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |
|  | чет. | 546.8 | Направление главной дороги | 8.13 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 552.9 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 552.9 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 552.9 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 565.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 565.8 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 565.8 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 567.9 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 567.9 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 567.9 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.23 | Дети | 4 |
| 2.1 | Главная дорога | 6 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 3 |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 6 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 1 |
| 5.19.2 | Пешеходный переход | 1 |
| 5.20 | Искусственная неровность | 4 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 9 |
| 8.1.1 | Расстояние до обьекта | 2 |
| 8.13 | Направление главной дороги | 4 |
| 8.2.1 | Зона действия | 4 |
|  | ИТОГО: | 44 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 40 |
|  | - стоек | 10 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 3 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 355.3 | 355.3 | Ограждение цепью | 4.9 | 0 |  |
|  | нечет. | 360.0 | 360.5 | Ограждение цепью | 4.1 | 0 |  |
|  | нечет. | 643.8 | 644.9 | Забор деревянный | 1.1 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 10.1 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Забор деревянный | - | 1.1 | / | 0.0 |
|  | Ограждение цепью | - | 9.0 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 570 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1. | нечет. | 570 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 06.12.2012 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 06.12.2012 г. | 32 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012