ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Промысловая (пос. Голый Мыс) |
| --- | --- |
| Границы объекта | Дорога до ТБО - ул. Клубная (пос. Голый Мыс) |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  30.09.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	18

Линии разметки	19

Дорожные знаки	20

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	24

Характеристики движения транспорта	25

Сокращения и условные обозначения.	26

Сведения об исполнителях	30

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Промысловая (пос. Голый Мыс)

###### (Дорога до ТБО  - ул. Клубная (пос. Голый Мыс))

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 Для обеспечения безопасности на пешеходных переходах в районе перекрестка ул. Промысловая с ул.1-я Полевая, согласно ГОСТу Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», необходимо устроить искусственные неровности, и установить предупреждающие знаки  1.17, 5.20 «Искусственная неровность» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40;20), для принудительного снижения скорости.

1.2 Организовать пешеходные переходы в районе перекрестка ул. Промысловая с ул.1-я Полевая, и установить знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».

1.3 На пересечении ул. Промысловая с ул. 1-я Полевая проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.1 «Главная дорога»; 2.4 «Уступи дорогу») и информационных знаков (6.10.1 «Указатель направлений»).

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Промысловая (пос. Голый Мыс) |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 326.6 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 6.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Промысловая (пос. Голый Мыс)" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – Дорога до ТБО

конец  – ул. Клубная (пос. Голый Мыс)

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 326.6 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 326.6 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 4236.7 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 2400.2 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 3.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 24.4 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 1804.0 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 5.1 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 26 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 1 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 23.17 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 231.7 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 37 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 37 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 6.5 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 2 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 36 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 4236.7 |  |
| 2. | Проезжая часть | 2400.2 |  |
| 3. | Обочины | 3.0 |  |
| 4. | Тротуары | 24.4 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 1804.0 |  |
| 7. | Прочие территории: | 5.1 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.4 | 57.3 | 350.7 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | право | 34.5 | 39.2 | 8.7 | грунт | Въезд |  |
|  | ось | 55.5 | 72.3 | 159.1 | а/б | Перекресток |  |
|  | ось | 71.0 | 147.0 | 450.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | право | 99.3 | 101.8 | 5.6 | грунт | Въезд |  |
|  | право | 146.4 | 151.2 | 34.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 146.4 | 170.8 | 275.1 | а/б | Перекресток |  |
|  | ось | 169.9 | 228.4 | 334.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | право | 174.0 | 178.8 | 21.8 | щ | Въезд |  |
|  | право | 188.7 | 212.3 | 100.9 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 227.8 | 245.2 | 120.4 | а/б | Перекресток |  |
|  | ось | 242.3 | 326.6 | 516.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | право | 247.2 | 258.2 | 18.5 | а/б | Въезд |  |
|  | лево | 287.9 | 292.9 | 2.6 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 2400.2 |
|  | Въезд | - | 192.8 |
|  | Основная ПЧ | - | 1652.8 |
|  | Перекресток | - | 554.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2225.9 |
|  | грунт | - | 14.3 |
|  | ц/б | - | 34.8 |
|  | щ | - | 125.3 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | право | 85.9 | 87.6 | 2.0 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | право | 86.0 | 87.8 | 6.8 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | право | 150.7 | 154.0 | 15.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 24.4 |
|  | В зоне озеленения | - | 6.8 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 17.6 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | дерево | - | 6.8 |
|  | пгс | - | 2.0 |
|  | ц/б | - | 15.6 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | право | 0.0 | 34.5 | 111.9 |  |  |
|  | лево | 0.9 | 61.1 | 260.8 |  |  |
|  | право | 39.2 | 61.5 | 43.5 |  |  |
|  | право | 67.4 | 86.0 | 37.2 |  |  |
|  | лево | 67.8 | 153.1 | 420.9 |  |  |
|  | право | 87.6 | 99.5 | 54.6 |  |  |
|  | право | 101.7 | 146.6 | 91.3 |  |  |
|  | лево | 159.0 | 232.0 | 246.9 |  |  |
|  | право | 160.1 | 174.4 | 64.2 |  |  |
|  | право | 178.1 | 189.2 | 51.5 |  |  |
|  | право | 211.9 | 250.4 | 119.5 |  |  |
|  | лево | 238.1 | 289.0 | 91.4 |  |  |
|  | право | 255.3 | 326.6 | 163.3 |  |  |
|  | лево | 292.9 | 326.2 | 47.0 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 1804.0 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | лево | 7.1 | 13.6 | 4.0 | Ц/б плита |  |
|  | лево | 292.4 | 293.6 | 1.1 | Основание колодца | мет. |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 5.1 |
|  | Основание колодца | - | 1.1 |
|  | Ц/б плита | - | 4.0 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | право | 18.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 28.7 | Без назначения | Столб деревянный |  |
|  | лево | 35.8 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | лево | 38.6 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | лево | 41.5 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | лево | 44.6 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | лево | 48.7 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | лево | 51.7 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | лево | 54.5 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | лево | 57.5 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | право | 59.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | лево | 74.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 76.7 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | лево | 99.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 106.5 | Без назначения | Столб бетонный |  |
|  | право | 108.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | лево | 123.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 142.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | лево | 148.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | лево | 162.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | право | 183.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | лево | 207.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 228.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 236.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | право | 237.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 284.8 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 26 |  |
|  | Без назначения | - | 11 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 2 |  |
|  | Электросети | - | 13 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | право | 50.4 | Щит инф. | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 1 |  |
|  | Щит инф. | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 6.8 | 0.68 |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 7.4 | 0.74 |
| 1.25 | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) | 4 | 22.4 | 8.96 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 1 |  | 12.8 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 23.17 |
| белой (кв. м.) | 23.17 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 231.7 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | право | 18.9 | Искусственная неровность | 1.17 | Опора | треб. |
|  | право | 18.9 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора | треб. |
|  | право | 56.7 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | право | 56.7 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | лево | 59.5 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | лево | 59.5 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |
|  | право | 68.8 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |
|  | право | 68.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | лево | 70.1 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | лево | 70.1 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | право | 108.7 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора | треб. |
|  | право | 108.7 | Искусственная неровность | 5.20 | Опора | треб. |
|  | лево | 114.6 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | лево | 114.6 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | право | 142.2 | Наименование обьекта | 6.11 | Опора | треб. |
|  | право | 142.2 | Главная дорога | 2.1 | Опора | треб. |
|  | право | 150.4 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
|  | право | 150.4 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
|  | лево | 152.0 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |
|  | лево | 152.0 | Наименование обьекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | лево | 152.2 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
|  | лево | 152.2 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
|  | право | 161.4 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |
|  | право | 161.4 | Наименование обьекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | лево | 166.4 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | лево | 166.4 | Наименование обьекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | право | 213.4 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | право | 213.4 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | лево | 219.3 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | лево | 219.3 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | право | 228.7 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | лево | 231.2 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |
|  | лево | 231.2 | Наименование обьекта | 6.11 | Стойка | треб. |
|  | лево | 245.5 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |
|  | лево | 245.5 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | лево | 321.1 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | лево | 321.1 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.17 | Исскуственная неровность | 2 |
| 2.1 | Главная дорога | 5 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 5 |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 6 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |
| 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |
| 5.20 | Искусственная неровность | 4 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 6 |
| 6.11 | Наименование объекта | 5 |
|  | ИТОГО: | 37 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 37 |
|  | - стоек | 14 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | право | 56.7 | 4.7 | Газон | Стойка |
|  | лево | 59.5 | 5.6 | Газон | Стойка |
|  | право | 68.8 | 6.2 | Газон | Стойка |
|  | лево | 70.1 | 4.1 | Газон | Стойка |
|  | лево | 114.6 | 3.3 | Газон | Стойка |
|  | право | 150.4 | 4.4 | Проезжая часть | Стойка |
|  | лево | 152.0 | 10.9 | Область обсчета | Стойка |
|  | лево | 152.2 | 6.1 | Тротуар | Стойка |
|  | лево | 166.4 | 3.8 | Газон | Стойка |
|  | право | 213.4 | 3.7 | Газон | Стойка |
|  | лево | 219.3 | 4.2 | Газон | Стойка |
|  | лево | 231.2 | 6.8 | Область обсчета | Стойка |
|  | лево | 245.5 | 3.7 | Газон | Стойка |
|  | лево | 321.1 | 3.6 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | право | 150.7 | 151.2 | Ограждение металлическое на ленточном фундаменте | - | 6.5 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | / | 6.5 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение металлическое на ленточном фундаменте | - | 0 | / | 6.5 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | право | 20.0 | 1 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
|  | лево | 20.0 | 1 | 77.8 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.09.2013 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.09.2013 г. | 30 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПЕРМЬ-2013