ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Рабочего Иванченко |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Добрянская - конец улицы |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  5.12.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	19

Линии разметки	20

Дорожные знаки	21

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	24

Характеристики движения транспорта	25

Сокращения и условные обозначения.	26

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Рабочего Иванченко (ул. Добрянская  - конец улицы (ул. Рабочего Иванченко, 100))

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

В связи с низкой интенсивностью движения автомобилей на данной улице, проезд перекрестков осуществляется согласно Правилам Дорожного Движения.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | Пермская дирекция дорожного движения |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Рабочего Иванченко |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 478.7 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.3 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Рабочего Иванченко" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Добрянская

конец  - Конец улицы (ул. Рабочего Иванченко, 100)

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 478.7 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 478.7 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 20356.2 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 6416.0 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 99.1 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 13718.8 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 122.3 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 46 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 4 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 1 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 99.1 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 20356.2 |  |
| 2. | Проезжая часть | 6416.0 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 99.1 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 13718.8 |  |
| 7. | Прочие территории: | 122.3 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | ось | 3.6 | 78.5 | 341.4 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 8.3 | 15.6 | 25.7 | а/б | Въезд |  |
| А | чет. | 24.3 | 31.4 | 35.6 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 40.6 | 46.0 | 23.3 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 49.0 | 54.4 | 35.3 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 54.2 | 63.4 | 18.9 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 63.2 | 67.0 | 14.3 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | нечет. | 64.5 | 74.5 | 24.0 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 67.0 | 72.2 | 21.5 | а/б | Въезд |  |
| А | чет. | 72.2 | 78.5 | 14.0 | щ | Въезд |  |
| А | нечет. | 74.5 | 75.9 | 4.3 | ц/б | Въезд |  |
| А | ось | 101.3 | 108.5 | 61.1 | щ | Перекресток |  |
| А | ось | 108.5 | 309.1 | 786.0 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | нечет. | 123.1 | 129.2 | 38.6 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 162.0 | 167.4 | 30.7 | пгс | Въезд |  |
| А | чет. | 165.2 | 169.1 | 32.0 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | нечет. | 180.1 | 184.9 | 26.3 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 185.8 | 190.4 | 21.3 | ц/б плиты | Въезд |  |
| А | чет. | 211.3 | 216.0 | 38.6 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 232.7 | 237.4 | 34.9 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 253.3 | 259.2 | 8.2 | ц/б | Въезд |  |
| А | чет. | 253.4 | 259.5 | 25.2 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 284.4 | 290.5 | 42.3 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 294.0 | 301.1 | 30.5 | пгс | Въезд |  |
| А | ось | 307.8 | 322.5 | 172.2 | щ | Перекресток |  |
| А | ось | 321.9 | 478.5 | 567.7 | щ | Основная ПЧ |  |
| А | чет. | 385.6 | 388.1 | 8.9 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 416.7 | 421.0 | 38.1 | щ | Въезд |  |
| А | чет. | 434.0 | 436.8 | 17.8 | пгс | Въезд |  |
| А | нечет. | 443.3 | 447.0 | 37.7 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 0.1 | 193.9 | 633.7 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 60.5 | 68.5 | 17.0 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 68.2 | 78.9 | 68.8 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 121.8 | 134.2 | 59.3 | пгс | Въезд |  |
| Б | нечет. | 132.4 | 153.2 | 85.9 | ц/б | Въезд |  |
| Б | нечет. | 150.0 | 158.5 | 14.2 | щ | Въезд |  |
| Б | нечет. | 154.2 | 158.6 | 21.8 | ц/б | Въезд |  |
| Б | чет. | 162.6 | 175.8 | 24.6 | пгс | Въезд |  |
| Б | ось | 193.6 | 203.4 | 54.8 | пгс | Перекресток |  |
| Б | чет. | 193.9 | 203.2 | 17.6 | щ | Перекресток |  |
| Б | ось | 202.9 | 284.9 | 228.6 | пгс | Основная ПЧ |  |
| Б | чет. | 232.6 | 239.4 | 46.1 | пгс | Въезд |  |
| В | ось | 0.2 | 371.9 | 1617.7 | пгс | Основная ПЧ |  |
| В | нечет. | 40.3 | 45.4 | 57.5 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 63.5 | 68.3 | 57.4 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 82.5 | 88.6 | 58.2 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 84.4 | 89.0 | 33.1 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 94.4 | 102.5 | 56.9 | ц/б | Въезд |  |
| В | чет. | 124.1 | 147.1 | 15.5 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 124.3 | 131.1 | 33.0 | ц/б | Въезд |  |
| В | нечет. | 140.0 | 150.7 | 7.7 | металл | Въезд |  |
| В | нечет. | 140.0 | 150.8 | 91.2 | ц/б | Въезд |  |
| В | нечет. | 140.0 | 157.8 | 34.2 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 140.9 | 147.0 | 30.4 | ц/б | Въезд |  |
| В | нечет. | 153.5 | 157.8 | 3.3 | ц/б | Въезд |  |
| В | нечет. | 153.6 | 157.9 | 36.9 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 156.4 | 162.6 | 45.7 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 175.7 | 178.5 | 29.8 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 188.1 | 196.4 | 8.1 | пгс | Въезд |  |
| В | нечет. | 188.2 | 196.5 | 84.9 | ц/б | Въезд |  |
| В | чет. | 189.5 | 196.2 | 33.5 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 189.7 | 196.2 | 7.9 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 189.7 | 196.2 | 9.9 | ц/б | Въезд |  |
| В | чет. | 213.6 | 219.9 | 5.7 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 213.6 | 219.9 | 41.6 | ц/б | Въезд |  |
| В | нечет. | 215.8 | 222.4 | 58.4 | ц/б | Въезд |  |
| В | нечет. | 215.9 | 222.4 | 6.1 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 273.9 | 282.2 | 40.5 | ц/б | Въезд |  |
| В | чет. | 292.0 | 296.0 | 30.5 | пгс | Въезд |  |
| В | чет. | 344.3 | 348.4 | 31.2 | грунт | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 6416.0 |
|  | Въезд | - | 1935.0 |
|  | Основная ПЧ | - | 4175.1 |
|  | Перекресток | - | 305.9 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 47.2 |
|  | грунт | - | 31.2 |
|  | металл | - | 7.7 |
|  | пгс | - | 3357.9 |
|  | ц/б | - | 605.7 |
|  | ц/б плиты | - | 67.6 |
|  | щ | - | 2298.8 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | нечет. | 10.1 | 29.4 | 49.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 236.0 | 237.1 | 2.3 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| А | чет. | 375.5 | 376.8 | 5.7 | пл. | В зоне озеленения |  |
| А | чет. | 421.3 | 422.6 | 3.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| В | чет. | 132.0 | 134.4 | 13.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| В | нечет. | 135.5 | 140.0 | 22.1 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| В | нечет. | 139.6 | 140.0 | 2.8 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 99.1 |
|  | В зоне озеленения | - | 8.9 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 90.2 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 49.4 |
|  | пл. | - | 30.6 |
|  | ц/б | - | 19.1 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| А | чет. | 0.0 | 24.9 | 145.7 |  |  |
| А | нечет. | 29.3 | 53.2 | 28.8 |  |  |
| А | нечет. | 29.3 | 64.6 | 63.5 |  |  |
| А | чет. | 31.1 | 41.5 | 53.8 |  |  |
| А | чет. | 45.8 | 49.1 | 17.5 |  |  |
| А | чет. | 54.3 | 64.2 | 14.7 |  |  |
| А | ось | 75.9 | 103.4 | 173.7 |  |  |
| А | чет. | 105.1 | 165.3 | 298.3 |  |  |
| А | нечет. | 107.9 | 123.6 | 92.2 |  |  |
| А | нечет. | 128.5 | 162.0 | 211.3 |  |  |
| А | нечет. | 167.3 | 180.2 | 71.6 |  |  |
| А | чет. | 168.7 | 211.5 | 280.1 |  |  |
| А | нечет. | 184.8 | 186.9 | 12.9 |  |  |
| А | нечет. | 189.6 | 311.4 | 1091.2 |  |  |
| А | чет. | 215.6 | 233.2 | 107.2 |  |  |
| А | чет. | 237.1 | 239.1 | 3.9 |  |  |
| А | чет. | 237.1 | 253.5 | 119.9 |  |  |
| А | чет. | 259.2 | 284.7 | 159.8 |  |  |
| А | чет. | 290.5 | 309.8 | 90.2 |  |  |
| А | чет. | 300.8 | 307.8 | 13.1 |  |  |
| А | нечет. | 309.1 | 311.4 | 1.8 |  |  |
| А | нечет. | 315.5 | 417.3 | 1071.7 |  |  |
| А | чет. | 316.6 | 385.6 | 333.7 |  |  |
| А | чет. | 388.0 | 434.3 | 245.1 |  |  |
| А | нечет. | 420.4 | 443.9 | 243.0 |  |  |
| А | ось | 436.8 | 478.7 | 71.7 |  |  |
| А | нечет. | 446.9 | 476.9 | 339.0 |  |  |
| Б | чет. | -0.8 | 17.0 | 52.0 |  |  |
| Б | нечет. | 0.9 | 69.2 | 456.4 |  |  |
| Б | чет. | 9.1 | 60.6 | 192.6 |  |  |
| Б | чет. | 68.5 | 167.6 | 453.6 |  |  |
| Б | нечет. | 78.0 | 87.0 | 47.6 |  |  |
| Б | нечет. | 86.8 | 122.1 | 213.8 |  |  |
| Б | нечет. | 153.0 | 154.3 | 2.8 |  |  |
| Б | нечет. | 158.5 | 197.6 | 233.7 |  |  |
| Б | чет. | 170.4 | 198.2 | 109.5 |  |  |
| Б | ось | 200.6 | 298.1 | 731.7 |  |  |
| Б | чет. | 202.9 | 233.0 | 82.5 |  |  |
| В | чет. | 0.1 | 84.4 | 417.7 |  |  |
| В | нечет. | 0.5 | 41.3 | 578.9 |  |  |
| В | нечет. | 44.4 | 63.9 | 249.0 |  |  |
| В | чет. | 63.8 | 84.4 | 55.3 |  |  |
| В | нечет. | 68.2 | 83.3 | 180.9 |  |  |
| В | нечет. | 86.8 | 140.1 | 546.4 |  |  |
| В | чет. | 89.0 | 94.6 | 36.1 |  |  |
| В | чет. | 102.5 | 124.3 | 14.1 |  |  |
| В | чет. | 102.5 | 125.3 | 110.7 |  |  |
| В | чет. | 121.1 | 125.6 | 18.2 |  |  |
| В | чет. | 130.0 | 132.2 | 8.2 |  |  |
| В | чет. | 130.4 | 132.2 | 2.2 |  |  |
| В | чет. | 134.2 | 141.5 | 30.8 |  |  |
| В | чет. | 134.2 | 141.5 | 9.4 |  |  |
| В | нечет. | 137.2 | 139.7 | 14.8 |  |  |
| В | чет. | 145.9 | 151.2 | 22.1 |  |  |
| В | чет. | 146.0 | 156.4 | 47.1 |  |  |
| В | нечет. | 150.7 | 153.7 | 25.1 |  |  |
| В | нечет. | 157.8 | 175.8 | 200.3 |  |  |
| В | чет. | 162.5 | 189.8 | 210.0 |  |  |
| В | нечет. | 178.4 | 188.3 | 111.5 |  |  |
| В | чет. | 195.9 | 213.6 | 135.7 |  |  |
| В | нечет. | 196.4 | 216.1 | 220.4 |  |  |
| В | чет. | 219.8 | 276.2 | 421.2 |  |  |
| В | нечет. | 221.6 | 371.5 | 1454.0 |  |  |
| В | чет. | 280.1 | 292.0 | 82.2 |  |  |
| В | чет. | 296.0 | 344.7 | 380.9 |  |  |
| В | чет. | 348.2 | 371.9 | 204.1 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 13718.8 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | нечет. | 39.3 | 40.4 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
| А | чет. | 238.4 | 240.0 | 2.1 | Основание колодца | ц/б |
| А | чет. | 300.8 | 304.1 | 5.6 | Киоск |  |
| А | нечет. | 309.7 | 310.8 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |
| Б | чет. | 6.7 | 10.4 | 4.8 | Ц/б плиты |  |
| В | чет. | 63.8 | 76.3 | 36.3 | Строение |  |
| В | нечет. | 90.4 | 140.0 | 38.9 | Водоотводной лоток | ц/б |
| В | чет. | 91.5 | 94.5 | 2.4 | Водоотводной лоток | ц/б |
| В | чет. | 102.5 | 124.6 | 15.9 | Водоотводной лоток | ц/б |
| В | чет. | 130.8 | 132.0 | 0.8 | Водоотводной лоток | ц/б |
| В | чет. | 134.3 | 141.1 | 5.7 | Водоотводной лоток | ц/б |
| В | чет. | 146.6 | 152.2 | 4.4 | Водоотводной лоток | ц/б |
| В | нечет. | 150.6 | 153.6 | 2.1 | Водоотводной лоток | ц/б |
| В | нечет. | 157.8 | 159.6 | 1.3 | Водоотводной лоток | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 122.3 |
|  | Водоотводной лоток | - | 71.6 |
|  | Киоск | - | 5.6 |
|  | Основание колодца | - | 4.0 |
|  | Строение | - | 36.3 |
|  | Ц/б плиты | - | 4.8 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | чет. | 41.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 110.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 157.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 204.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 245.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 275.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 304.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 318.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | чет. | 333.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| А | нечет. | 343.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 383.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 426.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| А | нечет. | 468.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 25.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 26.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 46.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 48.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 67.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 68.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 93.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 97.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 113.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 118.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 133.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| Б | нечет. | 137.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | нечет. | 154.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| Б | нечет. | 202.2 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| Б | нечет. | 245.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| Б | чет. | 288.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| В | чет. | 0.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | чет. | 31.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | чет. | 60.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | нечет. | 61.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | чет. | 91.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | чет. | 121.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | чет. | 150.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | нечет. | 150.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | нечет. | 180.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | чет. | 180.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | нечет. | 210.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | чет. | 211.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | чет. | 241.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | чет. | 270.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | чет. | 301.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | чет. | 331.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| В | чет. | 369.8 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 46 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 14 |  |
|  | Электросети | - | 32 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | нечет. | 162.4 | Урна | Проезжая часть |
| А | нечет. | 169.8 | Цветочница | Газон |
| А | нечет. | 174.1 | Цветочница | Газон |
| А | нечет. | 179.5 | Цветочница | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 4 |  |
|  | Урна | - | 1 |  |
|  | Цветочница | - | 3 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 370.8 | Уступи дороги | 2.4 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Уступи дороги | 1 |
|  | ИТОГО: | 1 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 1 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 370.8 | 35.4 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | нечет. | 10.2 | 42.9 | Ограждение металлическое | 32.7 | 0 |  |
| А | нечет. | 45.4 | 50.4 | Ограждение металлическое | 7.6 | 0 |  |
| А | нечет. | 52.9 | 53.0 | Блоки бетонные | 3.2 | 0 |  |
| А | ось | 95.8 | 95.9 | Блоки бетонные | 1.2 | 0 |  |
| В | чет. | 121.1 | 125.6 | Парапет из кирпича | 12.5 | 0 |  |
| В | чет. | 130.0 | 132.2 | Парапет из кирпича | 10.2 | 0 |  |
| В | чет. | 130.4 | 131.1 | Блоки бетонные | 2.3 | 0 |  |
| В | чет. | 134.2 | 141.5 | Парапет из кирпича | 15.8 | 0 |  |
| В | чет. | 145.9 | 151.2 | Парапет из кирпича | 13.7 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 99.1 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Блоки бетонные | - | 6.7 | / | 0.0 |
|  | Ограждение металлическое | - | 40.3 | / | 0.0 |
|  | Парапет из кирпича | - | 52.2 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 370.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | нечет. | 370.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 5.12.2012 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 5.12.2012 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

ПЕРМЬ-2012