ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул.Шевченко |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Короленко - Конец улицы (ул. Маршала Жукова, 33) |

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  17.06.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	21

Ограждающие и направляющие устройства	22

Светофорные объекты	23

Характеристики движения транспорта	24

Сокращения и условные обозначения.	25

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул.Шевченко(ул. Короленко  -Конец улицы (ул. Маршала Жукова, 33))

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Своевременное информирование участников движения:

1.1 В районе остановки общественного транспорта « Город сердца» требуется установка знаков 5.16 « Место остановки автобуса и (или) троллейбуса.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул.Шевченко |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Ленинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 345.2 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 7.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул.Шевченко" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Короленко

конец  – Конец улицы (ул. Маршала Жукова, 33)

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 345.2 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 345.2 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 14816.3 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 6487.4 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | м2 | 581.0 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 7745.2 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 2.7 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 1 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 1 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 19 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 5 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 44.65 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 446.5 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 44 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 10 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 18 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | м2 | 4.55 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 14816.3 |  |
| 2. | Проезжая часть | 6487.4 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 581.0 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 7745.2 |  |
| 7. | Прочие территории: | 2.7 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.1 | 124.9 | 613.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 43.2 | 64.0 | 163.9 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 50.2 | 211.3 | 3102.8 | а/б | Стоянка |  |
|  | ось | 83.3 | 88.6 | 29.4 | а/б | Искусственная неровность |  |
|  | ось | 88.5 | 333.0 | 1692.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 90.9 | 110.4 | 126.9 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 119.8 | 124.9 | 31.4 | а/б | Искусственная неровность |  |
|  | чет. | 196.1 | 219.5 | 169.2 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 196.7 | 213.7 | 120.4 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 211.1 | 342.3 | 392.5 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 224.2 | 344.0 | 44.9 | а/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 6487.4 |
|  | Въезд | - | 625.3 |
|  | Искусственная неровность | - | 60.8 |
|  | Основная ПЧ | - | 2306.1 |
|  | Стоянка | - | 3495.2 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 6487.4 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 97.4 | 177.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 47.7 | 51.5 | 51.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. | 104.4 | 203.1 | 183.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 110.0 | 113.4 | 58.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 211.3 | 332.3 | 87.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 223.0 | 344.0 | 4.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | ось | 225.7 | 333.9 | 19.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 581.0 |
|  | В зоне озеленения | - | 505.5 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 75.4 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 581.0 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 47.2 | 648.0 |  |  |
|  | чет. | 1.4 | 51.5 | 206.6 |  |  |
|  | нечет. | 47.8 | 97.4 | 607.4 |  |  |
|  | чет. | 56.4 | 110.2 | 961.8 |  |  |
|  | чет. | 66.7 | 334.1 | 500.2 |  |  |
|  | нечет. | 104.4 | 110.5 | 64.3 |  |  |
|  | чет. | 113.1 | 204.5 | 1656.8 |  |  |
|  | нечет. | 113.3 | 203.1 | 1157.7 |  |  |
|  | нечет. | 210.0 | 333.9 | 215.7 |  |  |
|  | чет. | 211.3 | 324.2 | 1712.6 |  |  |
|  | чет. | 221.9 | 342.7 | 14.2 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 7745.2 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 220.2 | 223.1 | 2.7 | Отмостка здания | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 2.7 |
|  | Отмостка здания | - | 2.7 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 105.9 | 113.3 | Город сердца | 1 | 17.3 |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 1 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 1 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 10.1 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 41.3 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 58.4 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 2 |  |
|  | чет. | 86.9 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 2 |  |
|  | чет. | 101.6 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 119.4 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 2 |  |
|  | чет. | 135.4 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 153.1 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 2 |  |
|  | чет. | 166.7 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 186.0 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 2 |  |
|  | чет. | 198.3 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 202.1 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 2 |  |
|  | чет. | 210.2 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 222.7 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 225.2 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 267.4 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 2 |  |
|  | чет. | 307.0 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 2 |  |
|  | чет. | 327.2 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | 330.7 | Освещение+Электросети | Фонарь мет 2 |  |

|  | Итого: |
| --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 19 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 19 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 26.9 | Щит инф. | Газон |
|  | нечет. | 37.4 | Щит инф. | Газон |
|  | нечет. | 37.7 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 105.1 | Урна | Проезжая часть |
|  | нечет. | 126.6 | Щит инф. | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 5 |  |
|  | Урна | - | 1 |  |
|  | Щит инф. | - | 4 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 39.5 | 3.95 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 2 м. , промежуток 6 м. (Обозначение полос движения) |  | 123.0 | 3.08 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 6 м. , промежуток 2 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 118.3 | 8.87 |
| 1.7 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 13.4 | 0.67 |
| 1.25 | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) | 4 | 42.4 | 16.96 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 1 |  | 9.60 |
| 1.17 | Разметка остановки общ. транспорта. Желтая линия шириной 10 см. | 1 | 15.2 | 1.52 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 44.65 |
| белой (кв. м.) | 43.13 |
| желтой (кв. м.) | 1.52 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 446.5 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 0.2 | Конец главной дороги | 2.2 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 0.2 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка |  |
|  | нечет. | 0.2 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка |  |
|  | чет. | 3.1 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка |  |
|  | чет. | 3.1 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 32.1 | Место стоянки | 6.4 | Стойка |  |
|  | чет. | 32.1 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 32.1 | Направление действия | 8.3.1 | Стойка |  |
|  | чет. | 47.7 | Место стоянки | 6.4 | Стойка |  |
|  | чет. | 57.6 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 66.0 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка |  |
|  | нечет. | 66.0 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 68.4 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 68.4 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 85.8 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка |  |
|  | чет. | 85.9 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка |  |
|  | чет. | 85.9 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 96.5 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 102.8 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 102.8 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.16 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 104.6 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 104.6 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 109.2 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 109.2 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 114.6 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 114.6 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 117.2 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 117.2 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 117.2 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 122.2 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка |  |
|  | нечет. | 122.2 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 122.2 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка |  |
|  | нечет. | 143.0 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 143.0 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 143.0 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка |  |
|  | нечет. | 185.5 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка |  |
|  | нечет. | 185.5 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |
|  | чет. | 194.5 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 202.2 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | демонтаж |
|  | чет. | 203.2 | Место стоянки | 6.4 | Стойка |  |
|  | чет. | 212.2 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 222.3 | Место стоянки | 6.4 | Стойка |  |
|  | нечет. | 222.3 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | демонтаж |
|  | нечет. | 222.3 | Направление действия | 8.3.2 | Стойка |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.17 | Искусственная неровность | 4 |
| 2.1 | Главная дорога | 5 |
| 2.2 | Конец главной дороги | 1 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 5 |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 8 |
| 5.16 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 2 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 4 |
| 5.19.2 | Пешеходный переход | 4 |
| 5.20 | Искусственная неровность | 4 |
| 6.11 | Наименование объекта | 1 |
| 6.4 | Место стоянки | 4 |
| 8.3.1 | Направление действия | 1 |
| 8.3.2 | Направление действия | 1 |
|  | ИТОГО: | 44 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 10 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 18 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 102.8 | 39.0 | Проезжая часть | Стойка |
|  | чет. | 109.2 | 4.1 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 114.6 | 4.8 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | чет. | 210.1 | 343.5 | Подпорная стенка | - | 4.5 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | / | 4.5 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпорная стенка | - | 0 | / | 4.5 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение | способ установки | Состав оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа | Число полос движения | Фактический состав движения, % | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью | автопоезда грузоподъем-ностью | общественный транспорт |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 0.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 |
|  | нечет. | 0.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 17.06.2013 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 17.06.2013 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПЕРМЬ-2013